ООО «СибПроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПОСЁЛОК ПАЛАНА» КАМЧАТСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Пояснительная записка

Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана»

Муниципальный контракт: №0138300005919000011-01 от 23.07.2019 г.

Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачева Л.А.

БАРНАУЛ 2019

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	                Л.А. Калачева

Архитектор                                                                                                                 М.А. Мищенко

Инженер по электроснабжению	                                                                          Н.А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению                                                     Т.П. Леонова

Инженер по теплоснабжению                                                                                  Т.П. Леонова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории городского округа «поселок Палана» Камчатского края | М 1:100 000 |
| ГП 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории городского округа «поселок Палана» Камчатского края | М 1:10 000 1:5 000 |
| ГП 3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера городского округа «поселок Палана» Камчатского края | М 1:10 000 1:5 000 |
| ГП 4 | Карта границ земель по категориям городского округа «поселок Палана» Камчатского края | М 1:100 000 |
| Утверждаемая часть |
| ГП 5 | Карта границ населенных пунктов городского округа «поселок Палана» Камчатского края | М 1:100 000 |
| ГП 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «поселок Палана» Камчатского края | М 1:100 000 |
| ГП 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «поселок Палана» Камчатского края | М 1:10 000 1:5 000 |
| ГП 8 | Карта функциональных зон городского округа «поселок Палана» Камчатского края | М 1:100 000 |
| ГП 9 | Карта функциональных зон городского округа «поселок Палана» Камчатского края | М 1:10 000 1:5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения. Цели и задачи проекта	7

1.Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования	10

1.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	10

1.1.1 Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года	10

1.1.2 Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года	10

1.1.3 Прогноз социально-экономического развития городского округа «поселок Палана» на 2019 год и на плановый период до 2024 года	13

1.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	14

1.2.1 Общие сведения о городском округе «поселок Палана»	14

1.2.2 Историческая справка	15

1.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ	16

1.3.1 Климатические условия. Рельеф	16

1.3.2 Гидрография и геология	17

1.3.3 Почвы и растительный покров	19

1. 4 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»	19

1.4.1 Трудовые ресурсы и прогноз численности населения	19

1.4.2 Жилищный фонд	24

1.4.3 Социальная сфера	28

1.4.4 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	35

1.5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	36

1.6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	39

1.7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	41

1.7.1 Электроснабжение	41

1.7.2 Водоснабжение	44

1.7.2 Водоотведение	47

1.7.3 Теплоснабжение	51

1.7.4 Газоснабжение	51

1.7.5 Электросвязь и проводное вещание	51

1.8 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	52

1.9 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	54

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	55

2.1 СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	55

2.2 ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»	55

2.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	56

2.3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами	57

2.3.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами	57

2.3.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами	57

2.3.4 Многофункциональная общественно-деловая зона	58

2.3.5 Производственная зона	58

2.3.6 Коммунально-складская зона	58

2.3.7 Зона инженерной инфраструктуры	58

2.3.8 Зона транспортной инфраструктуры	58

2.3.9 Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры	58

2.3.10 Зона сельскохозяйственного использования	59

2.3.11 Зона сельскохозяйственных угодий	59

2.3.12 Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	59

2.3.13 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	59

2.3.14 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	59

2.3.15 Зона кладбищ	59

2.3.16 Зона складирования и захоронения отходов	59

2.3.17 Зона озеленённых территорий специального назначения	60

2.3.18 Зона режимных территорий	60

2.3.19 Иные зоны	60

2.4 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	60

2.5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ	63

2.6 ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ	65

2.7 ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»	67

2.7.1 Жилищная сфера	67

2.7.2 Объекты социально-культурного-бытового назначения	67

2.7.3 Объекты сельскохозяйственного назначения	68

2.7.4 Зона рекреационного назначения	68

2.8 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	70

2.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	70

2.9.1 Электроснабжение	70

2.9.2 Водоснабжение	72

2.9.3 Водоотведение	74

2.9.4 Теплоснабжение	75

2.9.5 Газоснабжение	82

2.9.6 Связь	82

2.10 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	83

2.11 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	83

2.12 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	84

2.14 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	85

2.15 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	85

2.16 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	87

2.17 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	89

2.18 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	90

2.18.1 Перечень нормативно-технических документов, используемых при разработке данного раздела	90

2.18.2 Основные термины и определения	91

2.18.3 Мероприятия по гражданской обороне	93

2.18.4 Светомаскировка	94

2.18.5 Система оповещения населения	94

2.18.6 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	94

2.18.7 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	100

2.18.8 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	101

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	104

Приложение 1	107

Приложение 2	109

Общие положения. Цели и задачи проекта

Генеральный план городского округа «поселок Палана» Камчатского края выполнен ООО «СибПроект» г. Барнаул в 2019 г. в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями);

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с изменениями);

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

- «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков» (с изменениями);

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- приказ Минэкономразвития России от 21 июля 2016 года №460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состав и порядок работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ;

- Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2018 N 236 "Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон";

- Закон № 46 от 29.04.2008 Камчатского края «Об административно-территориальном устройстве камчатского края»;

- Закон Камчатского края от 14 ноября 2012 года № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае»;

- а также руководствоваться другими федеральными и региональными нормативными действующими актами в данной области.

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 №705/пр. и введенный в действие 01.12.2014;

- Постановление правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования».

- другая нормативная, градостроительная, техническая документация.

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана городского округа «поселок Палана» Камчатского края, выданное заказчиком – Комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана».

2. Данные о трудовых ресурсах, демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищный фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях, о состоянии инженерного оборудования городского округа «поселок Палана» Камчатского края предоставлены муниципальными учреждениями городского округа «поселок Палана» Камчатского края.

Целью разработки проекта генерального плана является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития. Основной задачей проекта является подготовка предложений по следующим вопросам:

- определение назначений территорий городского округа, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, развитие и модернизация инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур, эффективного использования земель рекреационного назначения;

- создание условий для устойчивого развития территории городского округа, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территории городского округа;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

Первая очередь строительства – 2030 год.

Расчетный срок строительства – 2040 год (в соответствии с ч.11 ст.9 ГрК РФ генеральные планы поселений и городских округов утверждаются на срок не менее чем 20 лет).

1.Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования

1.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 1.1.1 Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года №2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года».

Стратегической целью развития Дальнего Востока и Байкальского региона является реализация геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе за счет формирования развитой экономики и комфортной среды обитания человека в субъектах Российской Федерации, расположенных на этой территории, а также достижения среднероссийского уровня социально-экономического развития.

Для достижения этой цели необходимо обеспечить сопоставимое или опережающее по сравнению со среднероссийскими темпами социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, и решить ряд задач, первоочередными из которых являются:

– создание условий для развития перспективной экономической специализации субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, на основе природно-ресурсного, индустриального, кадрового и научного потенциала в рамках федеральных отраслевых стратегий развития, стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также стратегических программ крупных компаний;

– формирование устойчивой системы расселения, опирающейся на региональные зоны опережающего экономического роста с комфортной средой обитания человека;

– снижение барьеров для экономической и социальной интеграции территории Дальнего Востока и Байкальского региона с остальными регионами России и повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг в соответствии с экономической специализацией путем формирования нормативной правовой базы, определяющей особые условия ценовой, тарифной, таможенной, налоговой и бюджетной политики;

– формирование численности населения и трудовых ресурсов в объемах, необходимых для решения экономических задач, стоящих перед регионом, повышение качества человеческого капитала;

– сохранение и поддержка традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее - коренные малочисленные народы Севера).

### 1.1.2 Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 27 июля 2010 года №332-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года».

Миссия Камчатского края задает соответствующее видение стратегических перспектив его развития. Камчатский край - форпост безопасности и представления геополитических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе; территория высокого качества жизни населения на основе сбалансированного социально-экономического развития с опорой на уникальные природные богатства региона.

Стратегическое видение перспектив развития Камчатского края определяется комплексом ресурсов и конкурентных преимуществ его социально-экономического положения и ориентирует развитие края на повышение качества жизни населения и роли края в экономике Российской Федерации.

Уникальные преимущества Камчатского края, определяющие его специализацию, сегодняшнее состояние социально-экономического развития края, а также миссия и видение региона, задают генеральную цель его социально-экономического развития.

Генеральной целью развития Камчатского края является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития за счет оптимального использования уникальных ресурсов территории.

Для достижения данной обобщенной цели необходимо решить ряд первоочередных задач:

- создание условий для развития перспективной экономической специализации Камчатского края на основе экономико-географического, природно-ресурсного, кадрового и научного потенциала;

- формирование устойчивой системы расселения, опирающейся на зоны экономического роста с высоким уровнем комфортности среды обитания человека;

- формирование численности населения и трудовых ресурсов в объемах, необходимых для решения экономических задач, стоящих перед регионом, повышение качества человеческого капитала;

- формирование нормативной правовой базы, определяющей условия ценовой, тарифной, таможенной, налоговой, бюджетной политики, которая обеспечивает экономический рост; конкурентоспособность продукции, товаров и услуг; снижение барьеров для экономической и социальной интеграции региона в мирохозяйственные связи, активного взаимодействия с остальными регионами России.

Общую целевую установку стратегического развития региона целесообразно дополнить рядом функциональных целей, поддающихся формализации и пригодных для использования в качестве контрольных параметров состояния развития края.

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития городского округа «поселок Палана», для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа:

При разработке генерального плана учитывались следующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

-Схема территориального планирования Камчатского края;

-Генеральный план городского округа «поселок Палана» Камчатского края;

-Правила землепользования и застройки городского округа «поселок Палана» Камчатского края.

При разработке генерального плана учитывались следующие государственные программы:

-Программы социально-экономического развития Камчатского края, городского округа «поселок Палана» по которым реализуются все инвестиционные и социальные мероприятия на территории сельских поселений.

-Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" утверждена Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 532-П;

-Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" Постановлению Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 545-П;

-Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае";

-Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края".

-Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края".

-Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"

-Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае".

При разработке генерального плана учитывались следующие муниципальные программы:

– Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе «посёлок Палана»;

– Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений на территории городского округа «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории»;

– Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в городском округе «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Безопасность городского округа «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Развитие хлебопекарного производства на территории городского округа «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности в городском округе «поселок Палана» на 2018-2020 годы»;

– Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «посёлок Палана» на 2018 – 2030 годы»;

– Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского округа «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Создание и развитие туристской инфраструктуры в городском округе «поселок Палана» на 2015-2020 годы»;

– Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе «поселок Палана»;

– Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в городском округе «поселок Палана».

### 1.1.3 Прогноз социально-экономического развития городского округа «поселок Палана» на 2019 год и на плановый период до 2024 года

Прогноз социально-экономического развития городского округа «поселок Палана» на 2019 год и плановый период до 2024 года утверждён распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана» от 08.11.2018 №214-р.

Основные проблемы социально – экономического развития городского округа «поселок Палана»:

- недостаточность финансовых ресурсов, как для обеспечения нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, так и для строительства и реконструкции автомобильных дорог муниципального значения. Недостаточное финансирование из средств федерального бюджета строительства автозимника Анавгай-Палана, продление сроков строительства, не позволяет обеспечить круглогодичного транспортного сообщения городского округа с наиболее развитыми в экономическом отношении южными и центральными районами Камчатского края.

- негативное воздействие на развитие экономики городского округа оказывают высокие транспортные тарифы, которые оказывают значительное влияние на ситуацию на продовольственном рынке, определяя значительное удорожание товаров, завозимых на территорию городского округа.

- рост издержек производства предприятий, ухудшение их финансового состояния, вызвано ростом цен и тарифов на энергоносители, на продукцию и услуги естественных монополий и добывающей отрасли;

- невысокие темпы модернизации и обновления производства (основных фондов);

- слабое развитие жилищного строительства, в жилом фонде городского округа значительный рост доли ветхого жилья.

Вышеперечисленные проблемы, а также социально – экономические показатели в совокупности формируют обобщенную картину состояния социально – экономической системы городского округа «поселок Палана» и определяют состав задач, решение которых позволит создать устойчивое развитие экономики и общества.

Прогнозируемые показатели будут обеспечиваться в результате последовательной реализации мер социально-экономической политики Администрации городского округа «поселок Палана» по следующим приоритетным направлениям:

- обеспечение стабильности и достижение устойчивых темпов экономического роста;

- рост инвестиционной привлекательности и формирование положительного имиджа городского округа (туризм, природные ресурсы, добыча полезных ископаемых и др.);

- повышение эффективности управления финансово-бюджетной сферой городского округа, как инструмента государственной экономической политики;

- обеспечение эффективного использования природно-ресурсного потенциала;

- создание транспортной системы, обеспечивающей потребности хозяйствующих субъектов и населения, за счет реализации государственных программ Камчатского края и муниципальных программ городского округа;

- повышение уровня самообеспечения населения пгт. Палана основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия (за счет системы субсидирования сельхозпроизводителей ЛПХ);

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики городского округа;

- стабилизация демографической ситуации, улучшение здоровья и социально-психологического состояния населения;

- повышение культурного и образовательного уровня населения;

- рост реальных денежных доходов населения;

- рост эффективности программ социальной защиты населения;

- обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения;

- улучшение жилищных условий населения;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- снижение преступности и повышение степени социальной безопасности населения;

- улучшение экологической обстановки.

1.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.2.1 Общие сведения о городском округе «поселок Палана»

Муниципальное образование городской округ «поселок Палана» расположено в западной части Камчатского края, в непосредственной близости от побережья Охотского моря. Территорию городского округа «поселок Палана» составляют исторически сложившиеся земли населенного пункта поселка городского типа Палана (далее поселок) и прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселка, рекреационные земли, земли для развития поселка. Населенный пункт пгт. Палана - административный центр Корякского округа Камчатского края, расположенный на территории Тигильского района, в соответствии с Законом Камчатского края №46 от 29.04.2008 г. «Об административно-территориальном устройстве Камчатского края». Расстояние от пгт. Палана до административного центра Камчатского края г. Петропавловска-Камчатского — 715 км, до административного центра Тигильского района села Тигиль — 160 км.

Черта населенного пункта – поселок городского типа Палана была утверждена Законом Корякского автономного округа от 28.10.2004 № 335-ОЗ, граница городского округа «поселок Палана» была утверждена Законом Корякского автономного округа от 15.11.2004 № 350-ОЗ                           «О территории и границах муниципального образования городской округ «поселок Палана», генеральный план городского округа «поселок Палана» был утвержден решением Совета депутатов городского округа «поселок Палана» от 11.11.2010 № 49/05. В соответствии с Генеральным планом городского округа «поселок Палана», ООО «Петропавловская кадастровая служба» на основании Государственного контракта № 31/16 от 27.06.2016 г., заключенного с Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края, были проведены землеустроительные работы по координатному описанию границ территории населенного пункта поселок Палана городского округа «поселок Палана» (учетный номер в ЕГРН границы населенного пункта 82:01-4.1).

Население пгт. Палана сосредоточено в двух основных районах, непосредственно сам посёлок Палана и район совхоза «Паланский». Площадь территории городского округа – 4650,75 кв. км.

Баланс территории городского округа «поселок Палана» составляет:

-территория населённого пункта – 3866 га;

-зона производственного и коммунально-складского назначения– 23,7 га;

-зона транспортной инфраструктуры с УДС – 127.4 га;

-зона специального назначения – 4,8 га;

-рекреационная зона - 0,1 га;

-зона природных территорий – 456398,5 га;

-зона акваторий – 5360,5 га.

Поселок городского типа Палана расположен на реке Палана.

Ближайший аэропорт, имеющий связь с другими городами Камчатского края, расположен в пгт. Палана. Существующее транспортное обеспечение пгт. Палана с населенными пунктами за пределами городского округа представлено грунтовыми автомобильными дорогами и автозимниками. Регулярные авиарейсы выполняются до города Петропавловск-Камчатский. На территории поселка располагается морской причал (портпункт).

Общая численность населения в городском округе «поселок Палана» на начало 2018 года составляла 2,92 тысячи человек.

1.2.2 Историческая справка

Впервые русские казаки-землепроходцы отряда Атласова посетили район поселения в 1697 году, тогда здесь находился корякский острожек Ангавит, названный казаками Средним Паланским. В 1876 году, ввиду частого подтопления, поселение перенесли в другое место, где и расположена современная Палана. Посёлок назван по одноимённой реке, что в переводе с корякского языка - Пылылъын, означает «имеющая водопад». Также посёлок имеет корякское название Камэран — дословно «дом вяленой кеты» и ительменское Кылхит — «место, где растут берёзы».

В 1876 году в селе Палана насчитывалось 16 домов и 11 зимних землянок с входом через отверстия в крыше, из которой валил дым костра. К 1876 году в Палане проживало 180 человек. В центре села находились церковь и лавка. Палана была тогда небольшим селом, располагалась тогда в районе моста, через реку, напротив сопки Горелой – долго называлось это место «Зимником», подвергалось часто затоплению.

Подавляющее большинство населения были ительмены и коряки, русских только 20 человек. Местные жители занимались рыболовством и охотой, а также собирательством. В то время жители Паланы не держали оленей, а основным видом транспорта зимой были ездовые собаки.

К 1920 году в Палане проживало около 250 человек. В селе имелись церковь и школа, 37 жилых деревянных домов и 3 землянки. В декабре 1926 года в селе был открыт фельдшерский пункт. 16 октября 1930 года в Палане открылось радио почтовое отделение, в 1937 году — библиотека. 23 августа 1955 года решением № 60 Корякского Окрисполкома в Палане был организован лесхоз, который стал отвечать за ведение лесного хозяйства на территории всего округа. В 1990 году в Палане открылось Корякское педагогическое училище. 20 июля 1962 г. село Палана получило статус рабочего поселка, с 1962 года - статус поселка городского типа, с 18 февраля 2005 года - статус городского округа. До 01 июля 2007 года посёлок был административным центром самостоятельного субъекта Российской Федерации Корякского автономного округа. 4-го декабря 2008 года Уставом Камчатского края установлено, что поселок Палана является административным центром Корякского округа, административно-территориальной единицей с особым статусом в составе Камчатского края.

1.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

1.3.1 Климатические условия. Рельеф

Климат

Городской округ «поселок Палана» расположен на западном побережье полуострова Камчатка на берегу Охотского моря.

Городской округ расположен в двух строительно-климатических подрайонах. Западная часть городского округа расположена в климатическом подрайоне IIА, восточная часть в климатическом подрайоне IВ.

Климатический подрайон IIА характеризуется:

– умеренной зимой, обусловливающей необходимую теплозащиту зданий;

– объемом снегопереноса на севере до 1000 м3/м за зиму;

– высотой снежного покрова до 1 м;

– значительной продолжительностью отопительного периода.

Климатический подрайон IВ характеризуется:

– суровой и длительной зимой, обусловливающей максимальную теплозащиту зданий;

– большими объемами снегопереноса;

– необходимой защитой зданий от продувания сильными ветрами и повышенной влажностью в приморских районах;

– коротким световым годом;

– большой продолжительностью отопительного периода;

– низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок;

– высотой снежного покрова до 1,2 м.

Климат субарктический, отличается суровостью, погодно-климатические условия в округе характеризуются активной циклонической деятельностью в приморской части и резко-континентальным климатом на севере. В летний период значительна облачность, часты дожди, в зимний период – обильные снегопады и метели. Лето длится от 2 до 4 месяцев: прохладное, с температурой 10–14 °С. Зима продолжительная — от 4,5 до 6,5 месяца. На территории большая облачность, высокая влажность. Господствующие ветра в июле – юго-западные, в январе – восточные. Среднегодовое количество осадков – 429 мм. Средняя глубина промерзания почвы 85 см.

Рельеф

Проектируемая территория расположена на Западно-камчатской низменности, рельеф, которой представляет собой всхолмленную равнину шириной 60–80 км. В прибрежной ее части развиты расчлененные морские террасы высотой до 200 м. Рельеф на территории городского округа с небольшим склоном к первой террасе реки Палана и ее притока Михакино, на территории возвышаются также сопки высотою до 400 метров от уровня моря. С удалением от Охотского моря преобладает денудационно-эрозионный рельеф с элементами ледникового рельефа.

1.3.2 Гидрография и геология

Гидрография

Западную границу городского округа омывают воды залива Шелихова. Залив Шелихова залив Охотского моря между побережьем Азии и основанием полуострова Камчатка. Длина — 650 км, ширина на входе — 130 км, наибольшая ширина — 300 км, глубины до 350 м. Покрыт льдом с декабря по май. Приливы неправильные, полусуточные. Залив богат рыбными ресурсами. Объектами рыболовства являются сельдь, палтус, камбала, навага. Гидрография городского округа «поселок Палана» представлена озерами, крупными реками: Палана, Кахтана, Пятибратская, Инноваям и множеством их притоков.

Реки имеют спокойный характер. При впадении в море многие из них обычно намывают косы, а в устьях подводные валы, бары. Большое количество осадков, наличие многолетней мерзлоты, долго стаивающие снега в горах, малое испарение, служат причиной развития исключительно густой гидросети в пределах городского округа. Реки относятся к бассейнам Охотского моря.

Озеро Паланское на территории городского округа расположено в предгорьях западной части Срединного хребта на высоте 275 метров над уровнем моря. Площадь озера 28,35 км 2. Максимальная глубина 28 м. Средняя глубина 14,8 м. Температура воды летом колеблется от 11 до 13 градусов.

Геологическое строение

Территория имеет сложное геологическое строение и относится к сейсмоактивным районам Земли. Фоновая сейсмичность рассматриваемой территории согласно СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» составляет 7 баллов.

На территории сконцентрированы и интенсивно проявляются наиболее опасные природные явления: землетрясения, морские приливы, наводнения. Поселок городского типа Палана расположен на правом высоком берегу, на расстоянии 5 км от устья реки Палана. С севера территория ограничена лесистыми крутыми сопками, выходящими на побережье Охотского моря. Левый берег реки низменный, затапливаемый паводковыми водами, покрыт лесом. Ниже по течению реки расположен аэропорт, и в устье реки морской портопункт. Территория посѐлка делится ручьѐм Михакина на западную и восточную части. Долина ручья заболочена и не пригодна для строительства и компактного проживания. Выше по течению ручья находится зона подземного водозабора, которая является особым объектом жизнеобеспечения. Восточнее расположена территория совхоза с жилой и производственной зонами.

Геологическая структура городского округа «поселок Палана» представлена кайнозойской группой и мезозойской группой.

Кайнозойская группа самая молодая группа стратиграфической шкалы слоев земной коры на территории представлена палеогеновой системой (аргиллиты алевролиты, песчаники, конгломераты, каменные угли, базальты, андезиты, дациты, липариты, туфы, туфогенноосадочные породы).

Мезозойская группа представлена меловой системой нижний отдел (рассланцовые песчаники и алевролиты, глинистые сланцы, андезиты, дациты, липариты, порфитиры, туфы) и меловой системой верхний отдел (песчаники, агргилиты, алевролиты, конгломераты, каменные угли, кремнистые сланцы, яшмы, известняки, диабазы, спиоиты, кератофиры, меймечиты, туфы).

Территория городского округа «поселок Палана» расположена на первой надпойменной террасе правого берега реки Палана. Терраса сложена делювиальными и аллювиальными отложениями четвертичного возраста, представленными слабозаторфованными суглинками с большим количеством линз и прослоев водонасыщенного песка, подстилаемых с глубины 5-7 м, галечниками с 30% песчаным заполнителем. Местами отмечается процесс заболачивания, обусловленный избыточным переувлажнением почвы в период обильных дождей и снеготаяния. Галечниковые грунты круглый год находятся в водонасыщенном состоянии, кроме этого, на глубинах 1,0-4,0 м в суглинистых грунтах (в весеннее – летний период и период обильных дождей) встречаются воды типа «верховодка». Они приурочены к прослоям и линзам песка. Грунты относятся к пучинистым.

По официальным данным Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края (Письмо №2602/3290 от 14.08.2019) на территории городского округа имеются полезные ископаемые, такие как бурый уголь, песчано-гравийная смесь, марганец, поделочные камни, золото, свинец, цинк, медь. Участки между реками Кахтана и Пятибратская являются частью перспективного нефтегазоносного района. Основные запасы угля сосредоточены в Западно-Камчатском бассейне, в котором выделяют четыре угленосных района, в одном из которых – Пусторецко - Паланском районе, на территории городского округа расположено Паланское месторождение бурого угля на расстоянии в 5 км от пгт. Палана и Анадыркинского – в 12 км от пгт. Палана Ресурсы месторождений – 24 млн. тонн, разведанных запасов хватит не менее чем на 10 лет.

Мощность пластов колеблется от 1,7 до 4,2 м. Зольность в некоторых пластах достигает 60%, однако встречаются интервалы и с зольностью менее 10%. Теплота сгорания углей – 5100-5300 ккал/кг.

Бурый уголь является не только источником тепла. Он содержит много ископаемых органических кислот, непереработанного фито и зоопланктона. В нѐм содержатся все макро и микробиофильные элементы, необходимые для строительства растительного и животного организмов. Насыщенность бурого угля органикой делает его органо-минеральным агрохимическим и ихтиологическим активным веществом.

Характеристика Анадырского месторождения бурого угля

Таблица №1

| Запасы по категориям, тыс. т. | Характеристики |
| --- | --- |
| B+C1 | С2 | Мощность | Зольность, % | Влажность, % |
| 323,7 | 27,0 | 1,7 | 17-40 | Н/Д |

Характеристика Паланского месторождения бурого угля

Таблица №2

| Прогнозные ресурсы в тыс. т., по категориям, включая запасы С2 | Характеристики ресурсов |
| --- | --- |
| С2 | P1 | Р2 | Мощность пластов, м | Зольность, % | Содержание германия в сухом угле в недрах, г/т |
| - | - | 24000 | 1,7-4,2 | 6-60 | - |

1.3.3 Почвы и растительный покров

Почвенный покров на территории представлен охристо подзолистыми почвами и горными торфянисто-перегнойными иллювиально-гумусовыми почвами.

Охристо-подзолистые почвы своим названием они обязаны подзолистому типу строения профиля, в верхней части которого под грубогумусовым горизонтом расположен горизонт светлого вулканического пепла, внешне напоминающий подзолистый. Охристый горизонт является наиболее характерным диагностическим признаком всех охристых почв полуострова. Характерные морфологические признаки — осветленный горизонт. Охристо-подзолистые почвы высокогумусные; так, для верхних горизонтов профиля отмечается содержание гумуса в пределах 3,5-18%. Распределение гумуса по генетическим горизонтам характерное: уменьшение в подзолистом горизонте (3,5-6%) и увеличение в иллювиально-гумусовых горизонтах (5-18%, преимущественно 10-18%). Охристо-подзолистые почвы являются сильнокислыми по всему профилю.

Сопки, окаймляющие посѐлок, покрыты кедровым стлаником, кустарниковой рябиной, берѐзовыми колками. Распадки между сопками живописны, богаты ягодой, грибами и являются местом отдыха жителей посѐлка.

Растительность в пойме рек представлена пойменными лесами из тополя, ивы, чозении в сочетании с лугами и болотами. В западной части городского округа вдоль побережья залива Шелихова болотная местность, представленная сфагновыми болотами, кустарничково-сфагновыми верховыми и переходными. Растительность равнины представлена каменноберезовыми лесами, редколесья горных склонов с фрагментами субальпийских лугов и кустарников.

Ландшафты, окружающие озеро Паланское разнообразны, выделяют заросли кедрового стланика, леса каменной березы, кустарниково-лишайнные тундры, высокогорные пустыни и ледники. Вблизи озера имеются естественные выходы термальных вод. Здесь одно из самых красивых мест на всей Камчатке. В озере и вытекающей из него реке Палана возможен лов нерки, микижи, кунджи, кижуча, гольца.

1. 4 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»

1.4.1 Трудовые ресурсы и прогноз численности населения

Демографическая ситуация. Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения. Динамика численности населения зависит как от демографических факторов (рождаемость, смертность, так и от механических (миграции). Характеристики естественного прироста зависят от совокупности экономических, национально-культурных, политических и прочих факторов.

Основной проблемой в области демографической ситуации городского округа «поселок Палана» является миграционный отток населения.

Сравнительный анализ демографических данных, предоставленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю, а также прогноза численности населения действующего генерального городского округа «поселок Палана», позволяет выявить отрицательные и положительные стороны демографической политики.

Данные, характеризующие естественное и миграционное движение населения

Таблица № 3

| №№ п/п | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ «поселок Палана» |
| Население: | 3134 | 3159 | 3134 | 3057 | 3007 | 2447 | 2922 | 2920 |
| 1 | Прибыло | 123 | 138 | 107 | 152 | 127 | 80 | 138 | 148 |
| 2 | Выбыло | 112 | 167 | 191 | 200 | 197 | 116 | 150 | 141 |
|  |  | +11 | -29 | -84 | -48 | -70 | -36 | -12 | +7 |
| 3 | Родилось | 56 | 54 | 39 | 45 | 40 | 48 | 44 | 35 |
| 4 | Умерло | 42 | 50 | 32 | 47 | 30 | 37 | 34 | 40 |
|  |  | +14 | +4 | +7 | -2 | +10 | +11 | +10 | -5 |
| Среднегодовая разница миграции, % | -32,6 чел / -1,1% |
| Естественный среднегодовой прирост (убыль) населения, % | +6,1 чел / +0,2% |

Прогноз динамики численности населения городского округа «поселок Палана» на период до 2030 г. по трем сценариям развития (действующий генеральный план городского округа «Поселок Палана»)

Таблица № 4

| Вариант | Прогнозируемая численность населения, чел. | Темп прироста (убыли), % | Коэффициент рождаемости | Коэффициент смертности | Коэффициент миграции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный | 3 300 | -12 | 12,5 | 11,4 | -4,1 |
| Стабилизационный | 4 100 | 9 | 15,6 | 8,1 | -1,9 |
| Оптимистический | 4 500 | 20 | 16,1 | 7,1 | 1,1 |

Из анализа приведенных данных следует, что сценарии развития не оправдались, так как на территории городского округа «поселок Палана» наблюдается убыль численности населения, а также снижение темпов рождаемости.

Сильной стороной демографической политики являются мероприятия, проводимые для повышения уровня рождаемости и сокращения смертности. График, отображающий характеристику естественного движения населения, показывает, что на протяжении всего анализируемого периода рождаемость превалировала над уровнем смертности, за исключением 2014 и 2018 годов.

График, отображающий характеристику миграции населения, показывает результаты осуществления миграционной политики на территории городского округа «поселок Палана». Уровень оттока населения увеличивается, с каждым годом приближаясь к критической отметке. Уменьшение оттока населения трудоспособного возраста – одна из основных целей мероприятий, направленных на рост уровня численности населения.

Расчет численности населения по естественному приросту и миграции выполняется по формуле:

Где: Нр - проектная численность населения, человек;

Нф - фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П - естественный среднегодовой прирост населения, %;

М - среднегодовая разница миграции населения, %;

t - расчётный срок (10 лет и 20 лет).

В расчетах использовались данные, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю.

Население на первую очередь к 2030 году в городском округе «поселок Палана» составит:

Население на расчётный срок к 2040 году в городском округе «поселок Палана» составит:

Расчет по естественному приросту и миграции показал, что численность населения городского округа «поселок Палана» будет сокращаться: в 2030 году (первая очередь) численность населения составит 2668 человек, в 2040 году (расчетный срок) – 2437 человек.

Наиболее острыми проблемами демографической ситуации городского округа «поселок Палана» остаются:

- значительный миграционный отток населения: 2014 г. (- 48 чел.), 2015 г. (-70 чел.), 2016 г. (-36 чел.), 2017 г. (-12 чел.);

- высокая смертность населения трудоспособного возраста (средний возраст умерших за период 2016- 2017 гг. и 1 полугодие 2018 года – 57 лет).

Реализация мер демографической политики будет способствовать росту рождаемости (с 15,1 промилле на 1000 человек населения в 2019 году до 15,9 промилле в 2024 году), снижению уровня смертности (с 11,8 промилле на 1000 человек населения в 2019 году до 11,4 промилле в 2024 году), увеличению коэффициента естественного прироста населения с 3,3 промилле в 2019 году до 4,5 промилле в 2024 году и позволит повысить ожидаемую продолжительность жизни с 71 года в 2019 году до 76 лет в 2024 году.

Основной стратегической целью развития Дальнего Востока и Байкальского региона является реализация геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе за счет формирования развитой экономики и комфортной среды обитания человека в субъектах Российской Федерации, расположенных на этой территории, а также достижения среднероссийского уровня социально-экономического развития.

Для достижения этой цели необходимо обеспечить сопоставимое или опережающее по сравнению со среднероссийскими темпами социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, и решить ряд задач, первоочередными из которых являются:

1) создание условий для развития перспективной экономической специализации субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, на основе природно-ресурсного, индустриального, кадрового и научного потенциала в рамках федеральных отраслевых стратегий развития, стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также стратегических программ крупных компаний;

2) формирование устойчивой системы расселения, опирающейся на региональные зоны опережающего экономического роста с комфортной средой обитания человека;

3) снижение барьеров для экономической и социальной интеграции территории Дальнего Востока и Байкальского региона с остальными регионами России и повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг в соответствии с экономической специализацией путем формирования нормативной правовой базы, определяющей особые условия ценовой, тарифной, таможенной, налоговой и бюджетной политики;

4) формирование численности населения и трудовых ресурсов в объемах, необходимых для решения экономических задач, стоящих перед регионом, повышение качества человеческого капитала;

5) сохранение и поддержка традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее - коренные малочисленные народы Севера).

Формирование комфортной среды обитания человека и создание благополучного социального климата как основы устойчивой системы расселения – один из основных стратегических приоритетов мероприятий, осуществляемых в городском округе «поселок Палана».

Уровень жизни населения, труд и занятость. Основным источником денежных доходов населения городского округа «поселок Палана» является заработная плата работающих граждан, пенсии и пособия пожилых и неработающих жителей, стипендии и пособия студентов и детей.

Основная круглогодичная занятость населения на территории городского округа «поселок Палана» обеспечивается предприятиями бюджетной сферы, обслуживающими организациями, в том числе жилищно-коммунального комплекса, а также малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, занятыми в основном торгово-закупочной деятельностью.

Численность рабочей силы за 2018 год составила 1 760 человек или 60,3 % от общей среднегодовой численности населения.

Численность занятых в экономике составила 1 696 человек или 96,4 % от численности рабочей силы.

Основными факторами, формирующими высокий уровень и достойное качество жизни населения, являются: возможность полноценной занятости населения, обеспечивающей получение высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких стандартов жизни.

Расчётная численность населения

Таблица №5

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | На 01.01.2019 г. | Первая очередь 2030 г. | Расчетный срок 2040 г. |
| Городской округ «поселок Палана» |
| Принято генеральным планом | 2920 | 2920 | 2920 |

1.4.2 Жилищный фонд

По данным администрации городского округа на 01.01.2019 г. общая площадь жилых помещений городского округа «поселок Палана» составила 69,2 тыс. кв. метров. Площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя к концу 2018 года составила, 23,6 кв. м.

В пгт. Палана имеются деревянные многоквартирные жилые дома со степенью износа 100%, построенные в 1965, 1966 и 1967 годах, нормативный срок эксплуатации которых, определяемый в 50 лет, истек в 2016 – 2017 годах (подлежат сносу):

1. пгт. Палана, ул. им. Обухова д. № 11, год постройки 1965 г.;

2. пгт. Палана, ул. им. Обухова д. № 13, год постройки 1966 г.;

3. пгт. Палана, ул. им. Обухова д. № 15, год постройки 1966 г.;

4. пгт. Палана, ул. им. Обухова д. № 1, год постройки 1967 г.;

5. пгт. Палана, ул. им. Обухова д. № 3, год постройки 1967 г.

Все деревянные многоквартирные жилые дома в пгт. Палана, построенные до 1982 г., нормативный срок эксплуатации (50 лет) которых ещё не истек, имеют в настоящий момент степень износа более 70 % и попадают в разряд ветхих (подлежащих сносу):

1. пгт. Палана, ул. им. Обухова д. № 17, год постройки 1968 г.;

2. пгт. Палана, ул. им. Обухова д. № 19, год постройки 1968 г.;

3. пгт. Палана, ул. им. Обухова д. № 21, год постройки 1968 г.;

4. пгт. Палана, ул. им. Обухова д. № 25, год постройки 1968 г.;

5. пгт. Палана, ул. им. Обухова д. № 23, год постройки 1969 г.;

6. пгт. Палана, ул. им. Обухова д. № 31, год постройки 1969 г.;

7. пгт. Палана, ул. им. В.И. Ленина д. № 10, год постройки 1969 г.;

8. пгт. Палана, ул. им. 50-лет Камчатского комсомола д. № 7, год постройки 1969 г.;

9. пгт. Палана, ул. им. Г.И. Бекерева д. № 18, год постройки 1969 г.;

10. пгт. Палана, ул. им. 50-лет Камчатского комсомола д. № 4, год постройки 1970 г.;

11. пгт. Палана, ул. им. 50-лет Камчатского комсомола д. № 6, год постройки 1970 г.;

12. пгт. Палана, ул. им. В.И. Ленина д. № 8, год постройки 1970 г.;

13. пгт. Палана, ул. им. В.И. Ленина д. № 9, год постройки 1972 г.;

14. пгт. Палана, ул. им. В.И. Ленина д. № 11, год постройки 1972 г.;

15. пгт. Палана, ул. Космонавтов д. № 9, год постройки 1973 г.;

16. пгт. Палана, ул. Космонавтов д. № 5, год постройки 1976 г.;

17. пгт. Палана, ул. Космонавтов д. № 7, год постройки 1976 г.

Таким образом, на территории городского округа «посёлок Палана» сносу подлежат дополнительно ещё 22 многоквартирных дома, мероприятия по демонтажу которых и строительству новых домов должны быть запланированы на 2022 – 2026 годы.

Состояние жилищного фонда по городскому округу «поселок Палана» представлено в таблице №6,7,8,9.

Характеристика существующего жилищного фонда

Таблица № 6

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2 | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | из них | в многоквартирных жилых домах | из них |
|  |  |  | в домах блокированной застройки |  | в домах блокированной застройки |
| Жилищный фонд - всего | 69,2 | 1,1 | – | 68,1 | 3,6 |
| в том числе в собственности: | – | 1,1 | – | – | – |
| частной | 51,8 | – | – | 50,7 | 3,6 |
| из нее: | – | – | – | – | – |
| граждан | 51 | 1,1 | – | 49,9 | 3,6 |
| юридических лиц | 0,8 | – | – | 0,8 | – |
| государственной | 1,3 | – | – | 1,3 | – |
| из нее: | – | – | – | – | – |
| принадлежащий на правах собственности субъектам Российской Федерации | 0,9 | – | – | 0,9 | – |
| муниципальной | 16,1 | – | – | 16,1 | – |
| в том числе по целям использования: | – | – | – | – | – |
| социального использования | 14,6 | – | – | 13,2 | – |
| специализированный | 2,8 | – | – | 2,8 | – |
| из него: | – | – | – | – | – |
| служебные жилые помещения | 1,2 | – | – | 1,2 | – |
| общежития | – | – | – | – | – |
| жилые помещения маневренного фонда | 0,3 | – | – | 0,3 | – |
| индивидуальный | 51,8 | 1,1 | – | 50,7 | 3,6 |
| коммерческого использования | – | – | – | – | – |

Характеристика ветхого и аварийного жилищного фонда

Таблица № 7

| Адрес | Кол-во квартир | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м2 | Количество проживающих | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. имени Владимира Ильича Ленина, дом 7 | 12 | 1972 | дерево | 438,75 | 20 | – |
| ул. имени Владимира Ильича Ленина, дом 9 | 12 | 1972 | дерево | 502,47 | 24 | – |
| ул. имени Владимира Ильича Ленина, дом 11 | 12 | 1972 | дерево | 487,58 | 26 | – |
| ул. Обухова, дом 33 | 12 | 1973 | дерево | 491 | 25 | – |
| ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, дом 3 | 8 | 1965 | дерево | 324,9 | 4 | – |
| ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, дом 7 | 6 | 1969 | дерево | 237,1 | 9 | – |
| ул. Космонавтов, дом 2А | 8 | 1985 | дерево | 295 | 9 | сносится |
| ул. Чубарова, дом 11 | 12 | 1978 | дерево | 483,7 | 28 | – |
| ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, дом 22 | 8 | 1970 | дерево | 338,8 | 19 | – |
| ул. Совхозная, дом 9 | 24 | 1972 | дерево | 1000,34 | 48 | – |

Распределение жилищного фонда по материалу стен и времени постройки

Таблица № 8

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: | – | – | – |
| Блочные | 29,1 | 1 | 38 |
| Деревянные | 38,9 | 19 | 56 |
| Прочие | 1,2 | – | 1 |
| По годам возведения: | – | – | – |
| 1946 - 1970 | 33,7 | 18 | 48 |
| 1971 - 1995 | 34,2 | – | 46 |
| После 1995 | 1,3 | 2 | 1 |

Распределение жилищного фонда по проценту износа

Таблица № 9

| Наименование показателей | Жилые дома (индивидуально-определенные здания) | Многоквартирные жилые дома |
| --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | количество, единиц | общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | количество, единиц |
| По проценту износа: | – | – | – | – |
| от 0 до 30% | 0,3 | 3 | 36,1 | 47 |
| от 31% до 65% | 0,4 | 13 | 12,3 | 24 |
| от 66% до 70% | 0,4 | 1 | 5,9 | 6 |
| Свыше 70% | – | – | – | – |

Проектом рекомендуется достижение рекомендуемых показателей местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «поселок Палана» жилищной обеспеченности в 25,2 м2 на человека (2020 год) и 28,9 м2 на человека (2030 год).

Согласно схеме территориального планирования Камчатского края, средняя обеспеченность жилой площадью населения в Камчатском крае составляет 21,9 кв.м. на человека, что несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации (21,1 кв.м.) и почти в 2 раза ниже, чем в среднем по Европе.

Расчёт потребной общей площади жилищного фонда на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека и представлен в таблице №10 «Расчет объемов жилищного строительства».

Расчёт объёмов жилищного строительства

Таблица №10

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 1.01.2019 г. | Первая очередь на 2030 г | Расчётный срок к 2040 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | чел | 2920 | 2920 | 2920 |
| Число домохозяйств и квартир |  | 1419 | 1463 | 1629 |
| Коэффициент семейности |  | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| Общая площадь жилищного фонда | м2 | 69200 | 73584 | 84388 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | – | 73584 | 84388 |
| Средняя площадь 1 дома (1 квартиры) | м2 | 48,8 | 50,3 | 51,8 |
| Сохраняемый жилищный фонд | м2 | – | 64600,36 | 73584 |
| Снос аварийного жилищного фонда | м2 | – | 4599,64 | – |
| Проектируемый жилищный фонд, всего, в том числе: | м2 | – | 8983,64 | 10804 |
| - строительство новых домов | дом/м2 | – | 8983,64 | 10804 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 23,7 | 25,2 | 28,9 |

Анализ показателей в жилищной сфере выявил низкий уровень жилищной обеспеченности: 23,7 м2 на человека при рекомендуемом местными нормативами градостроительного проектирования уровне в 28,9 м2 на человека.

Генеральным планом рекомендуется увеличение общей площади жилищного фонда до 84388 м2 в целях достижения рекомендуемого МНГП показателя жилищной обеспеченности и улучшения жилищных условий населения. Для этого предлагается:

– планомерный снос аварийного и ветхого жилищного фонда и строительство нового жилья;

– строительство новых жилых домов с увеличением общей площади одного домохозяйства или квартиры;

– реконструкция существующего жилищного фонда, не соответствующего нормативам обеспеченности общей площадью жилых помещений на человека.

1.4.3 Социальная сфера

Характеристика существующих и строящихся объектов культурно-бытового назначения приведена в таблице №11, согласно сведениям, предоставленным Администрацией городского округа «поселок Палана».

Анализ современного состояния элементов социальной инфраструктуры показал, что в поселке сложилась необходимая система объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающая потребности повседневного и периодического уровня населения.

Перечень существующих и строящихся объектов культурно-бытового назначения по состоянию на 01.01.2019

Таблица №11

| № п/п | Наименование | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МАУ «Центр культуры и досуга» | ул. Поротова, 21 |  |
|  | КГПОБУ «Паланский колледж» | ул. имени Г.И. Чубарова, 6 |  |
|  | Администрация Корякского округа | ул. Поротова, 22 |  |
|  | КГБУ « Центр содействия развитию семейных форм устройства «Эчган» | ул. имени 50-летия камчатского комсомола, 12 |  |
|  | Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» в пгт. Палана | ул. имени Г.И. Чубарова, 6 |  |
|  | Следственный отдел по Тигильскому району следственного управления следственного комитета России по Камчатскому краю | ул. имени Владимира Ильича Ленина, 23А |  |
|  | МКДОУ № 1 д\с Рябинка | ул. имени Г.И. Чубарова, 10 |  |
|  | МКДОУ № 2 д\с Солнышко | ул. Поротова, 18А |  |
|  | МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана» | ул. Поротова, 19 |  |
|  | МО МВД России «Корякский» | ул. имени Г.И. Чубарова, 1А |  |
|  | АО «Горсети» | ул. Поротова, 13 | градообразующее |
|  | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» | ул. Обухова, 6 |  |
|  | КГАУ СЗ «Паланский комплексный центр социального обслуживания населения» | ул. Поротова, 20 |  |
|  | Управление ПФ РФ в Корякском округе | пер. Пролетарский, 8 |  |
|  | Филиал № 1 ГУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» | ул. Поротова, 9 | градообразующее |
|  | КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «АНГТ» | ул. Ленина, 15 |  |
|  | КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» | ул. Поротова, 18 |  |
|  | КГБУ «КЦБС имени Кеккетына» | ул. 50-летия Комсомола Камчатки, 1 |  |
|  | КГБУ «КОКМ» (краеведческий музей) | ул. Поротова, 16 |  |
|  | КГБУ «Корякский ЦНТ» | ул. 50-летия Комсомола Камчатки, 19 |  |
|  | ГУЗ «Корякская окружная больница» | ул. Обухова, 12 | градообразующее |
|  | Отделение почтовой связи пгт. Палана | ул. имени Владимира Ильича Ленина, 10 |  |
|  | Паланский энергоузел ДЭС-10 АО «Южные электрические сети Камчатки» | пгт. Палана | градообразующее |
|  | ОАО «Сбербанк России» | ул. Поротова, 14 |  |
|  | ЗАО «Солидбанк» | ул. Поротова, 24 |  |
|  | КГКУ «Центр занятости населения» | пер. Пролетарский, 8 |  |
|  | КГБУ «Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных» Паланский ветеринарный участок | ул. имени Георгия Иг-натьевича Бекерева, 2а |  |
|  | КГБУ «Редакция газеты Народовластие» | ул. Поротова, 22 |  |
|  | Управление федерального казначейства по Камчатскому краю | ул. имени Владимира Ильича Ленина, 23а |  |
|  | Управление Пенсионного Фонда | пер. Пролетарский, 8 |  |
|  | Тигильский районный суд Камчатского края | ул. Поротова, 20 |  |
|  | ГУП «Камчатфармация» «Окружная аптека» п. Палана» | ул. имени Владимира Ильича Ленина, 14а |  |
|  | Магазин «Торговый дом» | ул. имени Владимира Ильича Ленина, 18 |  |
|  | Магазин «Надежда» | ул. Поротова, 3а |  |
|  | Магазин «ИП Амангалиев В.Ж.» | пгт. Палана |  |
|  | Магазин «Никс» | пгт. Палана |  |
|  | Магазин «Каштан» | ул. имени Владимира Ильича Ленина, 23 |  |
|  | Магазин «Охотник» | ул. имени Владимира Ильича Ленина, 23 |  |
|  | Магазин «Находка» | пгт. Палана |  |
|  | Магазин «Анастасия» | пгт. Палана |  |
|  | Магазин «Авангард» | пгт. Палана |  |
|  | Магазин «Всё для вас» | пгт. Палана |  |
|  | Магазин «Импульс» | пгт. Палана |  |
|  | Магазин «Александра» | пгт. Палана |  |
|  | Магазин «Цифровые технологии» | пгт. Палана |  |
|  | Магазин «Первый» | пгт. Палана |  |
|  | Магазин «Мастерок» | пгт. Палана |  |
|  | Салон красоты «Стиль» | ул. имени Владимира Ильича Ленина, 23 |  |
|  | АО «САДКО» | ул. Поротова, 46 | градообразующее |
|  | КГБУКК «Центр детско-молодежного творчества «Школьные годы» | ул. 50-лет Камчатского комсомола, 9 |  |
|  | Прокуратура Тигильского района | ул. имени Г.И. Чубарова, 1а |  |
|  | ФГБУ «Севвострыбвод» | ул. имени Г.И. Чубарова, 14 |  |
|  | КГКУ «Паланское лесничество» | пгт. Палана |  |
|  | филиал КГКУ «Государственный архив Камчатского края» | ул. Поротова, 20 |  |
|  | КГБУ «Редакция газеты «Народовластие» | ул. Поротова, 22 |  |
|  | Камчатский территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ул. Обухова, 12 |  |
|  | Паланский городской отдел судебных приставов Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю | ул. имени Владимира Ильича Ленина, 23 |  |
|  | Паланская ПСЧ ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю» | ул. Индустриальная, д.1 |  |
|  | Федеральная служба по труду и занятости | пер. Пролетарский, 8 |  |
|  | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в Тигильском и Олюторском районах | ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, 19 |  |
|  | МУП «МИРЦ» | ул. Гиля, 5 |  |
|  | Федеральное государственное учреждение Камчатского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | ул. Гиля, 7 |  |
|  | Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий | ул. Гиля, 7 |  |
|  | Отдел сводных статистических работ и региональных счетов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю | ул. Поротова, 22 |  |
|  | Стоматологическая поликлиника ГБУЗ «Корякская окружная больница» | ул. имени Владимира Ильича Ленина, 15 |  |
|  | Корякская централизованная библиотечная система имени Кецая Кеккетына | ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, 1 |  |
|  | Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» | ул. имени Владимира Ильича Ленина, 12 |  |
|  | КГБУ ДОД «ДЮСШ пгт. Палана» | ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, 1 |  |

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового назначения выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональными нормативами градостроительного проектирования Камчатского края, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 12.08.2015 №303-п, Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «поселок Палана», утвержденными решением Совета депутатов городского округа «поселок Палана» от 24.08.2017 г. №36-р/06-17, и приведен в таблице №12.

Учреждения образования.

Средняя общеобразовательная школа №1 на 780 учащихся. Фактическая мощность учреждения 520 мест, степень загрузки 67%. Здание 1979 г. ввода, степень износа 34%. Также на территории городского округа деятельность осуществляет КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Эчган».

Учреждениями начального и среднего профессионального образования являются профессиональное училище №1 и Паланское педагогическое училище на 100 учащихся.

Учреждения дополнительного образования детей.

Дополнительное образование детей осуществляют 3 учреждения: окружная детско-юношеская спортивная школа Корякского АО (степень износа 67%); окружная школа искусств им. Д.Б. Кабалевского.

Учреждения дошкольного образования детей.

Дошкольное образование представлено двумя детскими садами: детский сад «Рябинка» на 195 мест и детский сад «Солнышко» на 80 мест. Степень износа зданий составляет 38% и 25% соответственно. Суммарная проектная мощность двух учреждений 275 мест, требуемое значение на начало 2008 г. 274 места, соответственно, дефицит в дошкольных образовательных учреждения отсутствует.

При детском саде «Рябинка» имеется бассейн.

Развитие культуры.

Действующими учреждениями культуры и искусства являются: окружная централизованная библиотечная система им. Кеккетына" (детская и взрослая); этнокультурный центр "Ямкын"; корякский фольклорный ансамбль "Ангт"; корякский окружной центр народного творчества; муниципальное автономное учреждение центр культуры и досуга кинотеатр "Палана" на 280 мест; корякский окружной краеведческий музей; мастерская художников скульпторов Пироженко и Крупиной.

Сфера культуры и досуга характеризуется высоким уровнем развитости фольклорных и самодеятельных коллективов, таких как: национальный фольклорный ансамбль «Вэем», Корякский фольклорно-этнографический ансамбль «Ангт», ансамбль «Школьные годы», школьный самодеятельный театр.

Здравоохранение.

Действующим учреждением здравоохранения является Корякская окружная больница на 75 коек/150 посещений в смену. Здание 1977 г. ввода, степень износа 29%.

На момент разработки проекта велось строительство окружного противотуберкулезного диспансера мощностью 25 посещений в смену/60 коек.

Также действует станция скорой медицинской помощи и Окружная аптека.

Потребность в объектах здравоохранения определена согласно нормативам объема медицинской помощи, утвержденным постановлением Камчатского края от 13.02.2009 г. №76-П «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий оказанию населения Камчатского края бесплатной медицинской помощи на 2009 год».

Таким образом, на начало 2008 г. потребность населения городского округа в амбулаторно-поликлинических учреждениях составила 60 посещений в смену, в стационарах 43 койки. Дефицита в учреждениях здравоохранения нет.

Физическая культура и спорт.

В сфере физической культуры и спорта при ДЮСШ функционируют следующие объекты: спортивный зал единой пропускной способностью 30 чел., лыжная база (имеются лыжные трассы и помещение проката лыж), горнолыжная база (имеется горнолыжная трасса с подъемником).

Количество плоскостных спортивных сооружений 10 суммарной мощностью 1,7 га, в том числе: 7 детских площадок, 2 спортивных площадки, 1 футбольное поле. Потребность в плоскостных спортивных сооружениях составляет 2,6 га, таким образом, дефицит 0,9 га.

Социальная поддержка населения.

Из учреждений соцобеспечения на территории городского округа расположены: паланский детский дом. Фактическая мощность 60 мест; центр реабилитации детей-инвалидов на 20 мест; многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на 1000 посещений в год; корякский комплексный центр социального обслуживания пенсионеров на 500 посещений в год; корякский центр социальной помощи семье и детям на 316 посещений в смену/50 мест.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

На территории городского округа «поселок Палана» всего зарегистрировано около 93 индивидуальных предпринимателей и хозяйствующих обществ, представляющих субъекты малого предпринимательства. Деятельность в сфере розничной торговли осуществляет 21 торговый объект, из них 3 объекта, реализующих продовольственные товары, 10 объектов, реализующих непродовольственные товары и 8 объектов, реализующих смешанный ассортимент товаров.

Бытовые и коммунальные услуги оказывают три парикмахерских, банно-прачечный комбинат на 150 мест, баня на 30 мест.

Услуги общественного питания закрытой сети предоставляют столовые учебных и лечебных учреждений, открытой сети 2 кафе. Общая площадь зала обслуживания посетителей предприятий общественного питания закрытого и открытого типа составляет 665,6 м2, включающая около 414 посадочных мест.

Учреждением жилищно-коммунального хозяйства является гостиница на 6 номеров.

Из кредитно-финансовых учреждений имеются отделение сбербанка РФ.

Учреждениями связи являются УФПС Камчатской области филиал ФГУП "Почта России" и Корякский окружной узел связи ПАО «Ростелеком».

Перечень и объём зданий культурно-бытового назначения

Таблица №12

| №№ п/п | Наименование | Расчётная норма | Общая вместимость | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Планируемых к строительству |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | 1949,4 м2/1000 чел. | 5692,3 м2 | 17200 м2 | – |
| 2 | Спортивные залы | 350 м2 площади пола зала/1000 чел. | 1022 м2 | 1 объект | – |
| 3 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | 70-80 м2 общей площади/1000 чел. | 204,4 м2 | 1 объект | – |
| 4 | Бассейн общего пользования | 75 м2 зеркала воды/1000 чел. | 219 м2 | 1 объект | – |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | 10 м2 площади пола зала/1000 чел. | 29,2 м2 | 1 объект | – |
| Объекты образования |
| 6 | Дошкольные образовательные организации | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения (85% процентов возрастной группы) | 374 мест | 374 мест | – |
| 7 | Общеобразовательные организации | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения (100% процентов возрастной группы) | 422 мест | 780 мест | – |
| 8 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | 10 % общего числа школьников | 42 мест | – | 42 мест |
| Объекты здравоохранения |
| 9 | Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания | не менее 13,47 коек/1000 чел. | 39 коек | 75 коек | – |
| 10 | Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения | не менее 13,47 коек/1000 чел. | 39 коек | 60 коек | – |
| 11 | Полустационарные учреждения, в том числе дневные стационары | не менее 1,42 коек/1000 чел. | 4 койки | 60 коек | – |
| 12 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | не менее 18,15 посещений в смену/1000 чел. | 53 посещения в смену | 150 посещений в смену | – |
| 13 | Станция (подстанция) скорой помощи | 1 объект на 10 тыс. чел. | 1 объект | 1 объект | – |
| 14 | Аптека | 1 на 10 тыс. чел. | 1 объект | 1 объект | – |
| 15 | Раздаточные пункты молочных кухонь | 0,3 м2 общей площади/1 ребенка (до 1 года) | 10,5 м2 | – | 10,5 м2 |
| Объекты культуры и искусства |
| 16 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50-60 м2 общей площади/1000 чел. | 146 м2 | 1 объект | – |
| 17 | Культурно-досуговые учреждения клубного типа | 1 на городской округ | 1 объект | 1 объект | – |
| 18 | Общедоступная универсальная библиотека | 1 на городской округ | 1 объект | 1 объект | – |
| 19 | Детская библиотека | 1 на городской округ | 1 объект | 1 объект | – |
| 20 | Юношеская библиотека | 1 на городской округ | 1 объект | 1 объект | – |
| 21 | Музеи | 2-4 объекта на городской округ | 2 объекта | 1 объект | 1 объект |
| 22 | Выставочные залы, галереи | 1 на городской округ | 1 объект | 1 объект | – |
| 23 | Кинотеатры | 1 на городской округ | 1 объект | 1 объект | – |
| 24 | Танцевальные залы | 6 мест/1000 чел. | 18 мест | 1 объект | – |
| 25 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | 6-9 мест/1000 чел. | 18 мест | 1 объект | – |
| Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| 26 | Отделение почтовой связи | не менее 1 на городской округ | 1 объект | 1 объект | – |
| 27 | Объекты общественного питания | 40 мест/1000 чел. | 117 мест | 414 мест | – |
| 28 | Торговые объекты | 370 м2 торговой площади/1000 чел. | 1080 м2 | 1080 м2 | – |
| 29 | Магазин кулинарии | 6 м2 торговой площади/1000 чел. | 18 м2 | 18 м2 | – |
| 30 | Рыночные комплексы | 24 м2 торговой площади/1000 чел. | 70,1 м2 | 70,1 м2 | – |
| 31 | Объекты бытового обслуживания | 9 рабочих мест/1000 чел. | 26 рабоч. мест | – | 26 рабоч. мест |
| 32 | Прачечные | 120 кг белья в смену | 1 объект | 1 объект | – |
| 33 | Химчистки | 11,4 кг вещей в смену | 1 объект | – | 1 объект |
| 34 | Банно-оздоровительный комплекс | 5 помывочных мест/1000 чел. | 15 мест | 30 мест | – |

Расчёты выполнены согласно рекомендациям СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Ж, Региональным нормативам градостроительного проектирования Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 12.08.2015 №303-п, Местным нормативам градостроительного проектирования городского округа «поселок Палана», утвержденным решением Совета депутатов городского округа «поселок Палана» от 24.08.2017 г. №36-р/06-17.

1.4.4 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

На территории городского округа «поселок Палана» осуществляет свою деятельность Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Паланский комплексный центр социального обслуживания населения» (КГАУ СЗ «Паланский КЦСОН»).

Основные виды деятельности КГАУ СЗ «Паланский КЦСОН»:

• социальное обслуживание в полустационарной форме, включающее комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала в определенное время суток;

• социальное обслуживание на дому, включающее комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала в определенное время суток.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и производственных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, РДС 35-201-99. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

– досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

– безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

– своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

– удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

Проектом предлагается торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для использования всеми категориями населения, а также при необходимости снабжать существующие объекты специальными устройствами для удобства пользования маломобильной группой населения.

Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны быть обозначены специальными знаками или символами в виде пиктограмм установленного образца (ГОСТ Р 52131-2003).

Жилые зоны и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

В местах размещения учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. Высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 ‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 ‰. На путях с уклонами 30–60 ‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Зона для парковки автомобиля инвалида должна быть шириной не менее 3,5 м.

1.5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории городского округа «поселок Палана» расположены 4 памятника истории, 2 памятника природы и Государственный зоологический заказник окружного значения "Озеро Паланское".

В соответствии с законом «Об особо охраняемых природных территориях регионального (окружного) и местного значения в Корякском Автономном округе» памятниками природы являются уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

Основной целью объявления природных комплексов и объектов памятниками природы является сохранение их в естественном состоянии.

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими, особо охраняемыми природными территориями, допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков. Порядок изъятия и предоставления таких земельных участков регулируется земельным законодательством.

В целях защиты памятников природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Земельные участки в пределах охранных зон памятников природы у собственников земли, землевладельцев и землепользователей не изымаются.

На территории расположения памятников природы и в границах их охранных зон запрещается всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

На территории городской округ «поселок Палана» расположены 4 памятника истории.

К памятникам истории относятся здания и сооружения, связанные с историческими событиями и деятельностью исторических личностей, памятники военной истории и памятные места, имеющие четко локализованную территорию, связанную с конкретными историческими событиями, и сохранившийся исторический ландшафт или застройку, существовавшие на момент события.

Характеристика памятников истории, расположенных на территории п. Палана

Таблица №13

| Наименование | Местоположение |
| --- | --- |
| Памятник В.И. Ленину | ул. Поротова |
| Памятник погибшим героям ВОВ | ул. Поротова, сквер Победы |
| Памятник-могила Г.И. Бекерева первого председателя колхоза | ул. Набережная, кладбище |
| Стелла | ул. Поротова |
| Памятник жертвам катастрофы Ан-28 | ул. Набережная, кладбище |

В соответствии с Федеральным законом № 73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» от 24. 05. 2002 г. в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением от 25 января 2002 года № 32 «О заказниках Корякского Автономного округа» Государственный зоологический заказник окружного значения "Озеро Паланское" расположен в Тигильском районе. Площадь заказника 88 тыс. га. Образование заказника "Озеро Паланское" имеет своей целью охрану природного комплекса. Особой охране подлежат: черношапочный сурок, бурый медведь, снежный баран, дикий северный олень, лебедь-кликун, гусь гуменник, пискулька, включенные в Красную Книгу РФ белоплечий орлан, беркут, кречет, а также весь комплекс Паланских горячих ключей, насчитывающий более ста выходов родоновых и сероводородных термальных источников.

Согласно Положению «О государственном зоологическом заказнике окружного значения "Озеро Паланское», Приложение №3 к постановлению Губернатора Корякского автономного округа от 25.01.2002 г №32.

В заказнике "Озеро Паланское" разрешается:

- научные исследования с правом сбора коллекционных образцов охраняемой флоры и фауны по специальным разрешениям, выдаваемым уполномоченными на то органами;

- отдых граждан в целях лечения, отдых детей только по специальным разрешениям, выдаваемым Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Корякского автономного округа;

- выпас домашних северных оленей.

На территории заказника "Озеро Паланское" запрещается:

- всякая охота на зверей и птиц, кроме случаев, предусмотренных п. 3.1. настоящего Положения;

- рубка леса;

- предоставление участков под застройку;

- мелиоративные работы;

- и для любых целей ядохимикатов;

- движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования;

- завоз и использование членами экспедиций собак и кошек;

- слив горючесмазочных материалов и других вредных для живой природы отходов;

- туризм и другие формы организованного отдыха населения без специального разрешения Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих использования охотничьих животных Корякского автономного округа.

Охрана заказника осуществляется егерями Корякохотуправления и другими уполномоченными на то лицами.

Егерь заказника:

- осуществляет надзор за соблюдением режима заказника;

- ведет разъяснительную работу среди населения по охране природы;

- следит за выполнением противопожарных правил в лесу и тундре;

- систематически ведет дневник фенологических наблюдений;

- проводит учеты диких животных и редких птиц;

- выполняет другие работы, предусмотренные должностной инструкцией.

Егерю заказника предоставляется право:

- в установленном законом порядке задерживать нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях;

- временно изымать у нарушителей оружие, орудия лова и продукцию незаконной охоты, оформляя это соответствующими документами;

- корякохотуправление обеспечивает егерей форменной одеждой, ведомственным нарезным оружием, транспортными средствами и полевым снаряжением всем необходимым для ведения действенной охраны вверенной территории;

- регулирование численности охраняемых на территории заказника животных может производиться егерями или охотниками в организованном порядке по разрешениям и контролем Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Корякского автономного округа.

Ответственность за нарушение режима заказника:

- лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического заказника, привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством;

- совхозы, лесхозы и другие предприятия, учреждения, организации и граждане, нарушившие режим заказника, обязаны возместить причиненные убытки в размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

1.6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Внешние транспортные связи

Ближайший аэропорт, имеющий связь с другими городами Камчатского края, расположен в пгт. Палана. Существующее транспортное обеспечение пгт. Палана с населенными пунктами за пределами округа представлено грунтовыми автомобильными дорогами и автозимниками.

Автомобильный транспорт.

На территории городского округа «поселок Палана» строятся следующие автозимники:

– участок автозимника «Анавгай-Палана» V технической категории, протяженностью в границах округа 40,1 км;

– участок автозимника «Палана-Лесная» V технической категории, протяженностью в границах округа 22,9 км.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории городского округа «поселок Палана» является важнейшей составляющей пассажирской транспортной системы. Из-за неразвитой сети автомобильных дорог и отсутствия линий морских пассажирских перевозок, для жителей пгт. Палана авиация является единственным средством транспорта, позволяющим добраться до районного или краевого центра. Ближайший аэропорт, имеющий связь с другими населенными пунктами Камчатского края, расположен в 2-х км от пгт. Палана.

Новая взлетно-посадочная полоса может принимать следующие типы воздушных судов: Ан-28, Ми-2, Ми-8, Ка-27(Ка-32), Ан-26, Ан-26-100, Л-410, Як-40, это позволяет увеличить пассажиропоток на маршруте Палана - Петропавловск-Камчатский.

В целях повышения транспортной доступности Правительством Камчатского края с 2008 года проводятся мероприятия по снижению стоимости авиапассажирских перевозок в отдаленные и малонаселенные пункты Камчатского края для жителей Камчатского края, путем предоставления субсидий предприятиям воздушного транспорта на компенсацию части затрат на перевозку пассажиров, в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Камчатского края».

Основной объем регулярных авиаперевозок пассажиров, почты и грузов на территории городского округа осуществляет ОАО «Камчатское авиационное предприятие».

В 2019 году начал свою деятельность перевозчик ОАО «Витязь-АЭРО», осуществляющий автобусно-вертолетные перевозки.

Субсидирование авиаперевозок делает доступнее сообщение между населенными пунктами. Сниженные тарифы позволили увеличить внутренний пассажиропоток.

Морской транспорт

В 7 км от пгт. Палана, в устье реки Палана, находится пункт рейдовой разгрузки морских судов (далее - портпункт). Портпункт обеспечивает разгрузку судов с топливом, продовольствием, промтоварами, строительными материалами, строительно-дорожной техникой и прочими грузами из Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Находки.

В период навигации портпункт принимает суда с рейдовой выгрузкой, так как устье р. Палана мелководное и крупные суда с высоким показателем водоизмещения не имеют возможности зайти в порт. В настоящее время рейдовая обработка судов в портпункте Палана производится самоходными баржами, а выгрузка грузов осуществляется на необорудованный берег самоходными автомобильными кранами с дальнейшей транспортировкой автотранспортом. Самоходные баржи вынуждены ждать отлива, чтобы поосушке можно было бы приступить к их разгрузке. Отсутствие причалов значительно замедляет скорость обработки судов, что приводит к простоям и увеличивает стоимость выгрузки. Реконструкция портопункта Палана и строительство 4-х швартовых мест для выгрузки самоходных барж позволит ускорить выгрузку судов, за счет этого снизится стоимость выгрузки, снизятся транспортные издержки при доставке грузов в п. Палана, сократится время простоя морских судов в портопункте.

Также, реконструкция портового пункта позволит в сложных гидрометеорологических условиях короткой навигации обеспечить бесперебойный северный завоз энергоресурсов и товаров первой необходимости.

Автомобильный транспорт

В настоящее время социально-экономическое развитие городского округа «поселок Палана» во многом сдерживается из-за отсутствия развитой сети автомобильных дорог. Сформировавшаяся к настоящему времени сеть автомобильных дорог имеет незавершенный характер и не обеспечивает круглогодичного автотранспортного сообщения с наиболее развитыми в экономическом отношении южными и центральными районами Камчатского края. На территории городского округа находятся 29,031 км. бесхозяйных дорог местного значения, фактически используемые при организации жизнедеятельности, и 8,631 км. улично-дорожной сети, подлежащей ежегодному ремонту и содержанию. К наиболее актуальной проблеме дорожного хозяйства относится транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа улично-дорожной сети. Существующее транспортное обеспечение пгт. Палана с населенными пунктами за пределами городского округа представлено грунтовыми автомобильными дорогами и в зимнее время автозимником.

В 2017 году финансирование из федерального бюджета на строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана не выделялось, строительство осуществлялось за счет средств краевого бюджета (недофинансирование мероприятия составило 119,978 млн. рублей).

В 2018-2021 годах, с целью продолжения развития опорной дорожной сети Камчатского края, предлагается дополнить федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», в том числе мероприятием - «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский – Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, Анавгай – Палана».

Впоследствии участок автозимника «Анавгай - Палана» должен обеспечить круглогодичное автотранспортное сообщение между северной и южной частями полуострова. На сегодняшний день обеспечена круглогодичная транспортная связь поселка Палана с селом Тигиль. Ввод в эксплуатацию этого участка автозимника позволил наладить доставку грузов автотранспортом, в дальнейшем планируется открыть регулярное автобусное сообщение между Паланой и Тигилем, а также поселком Воямполка. В перспективе возможно использование в котельных с. Тигиль местного угля, добываемого на месторождении в окрестностях Паланы.

Большое значение имеет и межмуниципальное сотрудничество по многим направлениям развития муниципального района и городского округа.

Основой совершенствования транспортной системы городского округа является снижение транспортной составляющей стоимости товаров, работ и услуг, а также расширение транспортной доступности территории. Особое значение транспортные расходы имеют для потребительского рынка, полностью зависящего от внешнего завоза.

Создание единой сети постоянных автомобильных дорог позволит существенно улучшить социально-экономическое положение в городском округе, будет способствовать постепенному выравниванию условий жизни населения за счет снижения общего уровня цен на продовольственные и потребительские товары, позволит стабилизировать в конечном итоге (наряду с другими мероприятиями) общее экономическое положение.

На территории пгт. Палана располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:

– дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ) в западной части поселка;

– гаражи индивидуального транспорта общей мощностью 75 машино-мест в центральной части поселка;

– автозаправочная станция (АЗС) мощностью 2 топливораздаточные колонки в центральной части поселка;

– 2 автодорожных моста, один в центральной части пгт. Палана через р. Михакина, второй в восточной части поселка через р. Палана.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог населенного пункта выполнена в низшем исполнении (грунтовое). Не по всем улицам организованы пешеходные дорожки (тротуары).

К недостаткам улично-дорожной сети поселка можно отнести следующее: отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия; пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах пгт. Палана.

1.7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1.7.1 Электроснабжение

Система электроснабжения пгт. Палана децентрализованная.

Паланский энергоузел входит в состав АО «Южные электрические сети Камчатки».

Паланский энергоузел включает в себя дизельную электростанцию ДЭС-10, вырабатывающую напряжение 6 кВ и расположенную в пгт. Палана. ДЭС № 10 принята в состав ЮЭС в 1967 году. Здание ДЭС типовое, железобетонное. Установленная мощность ДЭС на 31.12.2008 года составляла 5000 кВт (таблица №14).

На ДЭС установлено 6 дизельных генераторов: пять ДГ марки Г-72 мощностью 800 кВт каждый; один ДГ марки Г-99 мощностью 1000 кВт.

Техническое состояние оборудования удовлетворительное. Топливоподготовка выполнена по схеме: отстой-сепарация-фильтрация. Доставка топлива осуществляется танкерами на прибрежный склад ГСМ, далее автотранспортом на пристанционный склад ГСМ. Система охлаждения дизелей замкнутая, двухконтурная, с градирней. Отопление производственных и служебных помещений осуществляется от котлов-утилизаторов, установленных на дизельных генераторах.

Энергосистема пгт. Палана выполнена в основном по магистральной схеме. Передача электрической энергии потребителям поселка осуществляется по воздушным линиям электропередачи напряжением 6 кВ, протяженностью 20,4 км и по кабельным линиям протяженностью 0,7 км. Магистральные линии в центральной части поселка выполнены с двухсторонним питанием. По петлевой схеме от ДЭС №10 подключены трансформаторные подстанции (далее – ТП) класса 6/0,4 кВ, расположенные в районе административной и жилой застройки, что обеспечивают необходимую надѐжность системы. Наиболее удалѐнные потребители поселка подключены по магистральной схеме с односторонним питанием. Количество трансформаторных подстанций в границах городского округа составляет 26 шт. (включая трансформаторные подстанции, установленные на Мини-ТЭЦ КТПН-1000 кВА, КТПН-630 кВА). Все поселковые трансформаторные подстанции преимущественно однотрасформаторные, мощность варьируется в пределах 100-1000 кВА.

Перечень и краткая характеристика основного оборудования, установленного на ДЭС №10

Таблица №14

| ДЭС | Марка ДГ | Завод-изгот. дизеля | Год изгот. дизеля | Зав.№ дизеля | Пасп. мощ. дизеля, л.с./кВт | Год устан. дизеля | Марка генератора | Завод-изгот. генератора | Год изгот. генер. | Зав.№ генерат. | Пасп.мощ. генерат. кВт | Год устан. генер. | Число оборот. 1/мин. | Устан. мощн. ДГ кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЭС №10 | ДГ-72 | «Двиг. револ» | 1990 | 1843 | 1200/880 | 1992 | СГД-2М-17-44 | «Электромаш» | 1990 | 7480 | 800 | 1992 | 375 | 800 |
|  | ДГ-99 | «Двиг. револ» | 1992 | 63 | 1500/1100 | 2001 | СГСБ900К-12В2 УХЛ-4 | «Электромаш» | 1991 | 52 | 1000 | 2001 | 500 | 1000 |
|  | ДГ-72 | «Двиг. револ» | 1976 | 191 | 1200/880 | 1978 | СГД-16-34-16 | «Электромаш» | 1976 | 4190 | 800 | 1978 | 375 | 800 |
|  | ДГ-72 | «Двиг. револ» | 1977 | 210 | 1200/880 | 1980 | СГД-16-34-16 | «Электромаш» | 1979 | 4439 | 800 | 1980 | 375 | 800 |
|  | ДГ-72 | «Двиг. револ» | 1979 | 364 | 1200/880 | 1978 | СГД-16-34-16ТЗ | «Электромаш» | 1977 | 5106 | 800 | 1978 | 375 | 800 |
|  | ДГ-72 | «Двиг. револ» | 1979 | 368 | 1200/880 | 1980 | СГД-17-44-16 | «Электромаш» | 1979 | 616 | 800 | 1980 | 375 | 800 |

От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 6 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах голым проводом, кабельными линиями электропередачи – кабелем, подземно. Состояние линии электропередачи 6 кВ, ДЭС №10 и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Вывод: Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения городского округа «поселок Палана», установлено:

При существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-6/0,4 кВ максимальные часовые загрузки к концу 2030 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий износ и степень загрузки, требует замены с увеличением мощности трансформаторов.

Срок службы дизельной электростанции №10 приближается к нормативному ресурсу и делает электроснабжение городского округа ненадежным. Необходимо предусмотреть замену дизельных генераторов на расчетный срок.

Эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 6 кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-6 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учетом выявленных недостатков электроснабжения городского округа «поселок Палана», необходимо на перспективу предусмотреть мероприятия, обеспечивающие большую надежность системы электроснабжения.

1.7.2 Водоснабжение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселка, требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения пгт. Плалана являются артезианские воды Паланского бассейна, входящего в состав Западно-Камчатского артезианского бассейна. Район относится к достаточнообеспеченным артезианскими источниками водоснабжения. Водовмещающими породами являются рыхлые четвертичные отложения, состоящие из пластов песков, песчаников и конгломератов и авлеролитов неогенового возраста. Водоупорами являются прослои лигнитов, алевролитов, аргеллитов. Основное питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Воды надежно защищены от загрязнения с поверхности пластом аллювиальных глин, имеют гидрокарбонатно-хлоридный состав и минерализацию до 200 мг/л. При этом качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,5 мг/л до 1,94 мг/л (при норме 0,3 мг/л), повышенной мутности от 3,65 - 5,24 мг/л до 8,7 – 22,03 мг/л (при норме 2,6 мг/л) и повышенной жесткости 8,7мг/л (при норме 7,0 мг/л).

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории поселка является администрация пгт. Палана, согласно Лицензиям на право пользования недрами.

Система централизованного водоснабжения развита не в достаточной степени. Действующей станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселка нет.

В состав Центрального водозаборного узла входят шесть артезианских скважин, три из которых находятся в наземных павильонах, выложенных из шлакобетонных блоков, две из них - в деревянных павильонах, одна скважина располагается в металлическом сооружении. Герметизация удовлетворительная.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны 1-го пояса, которые огорожены забором и обнесены колючей проволокой. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артезианские скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Сведения по приборам учета представлены в таблице 15.

Сведения по приборам учета

Таблица №15

| № п/п | Номер скважины | Приборы учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Диаметр, мм | Заводской номер | Год изготовления |
| 1 | №8 (16-76) | СТВХ-80 | 80 | №163487 | 2007 |
| 2 | №9 | СТВХ-80 | 80 | №000688 | 2007 |
| 3 | №I (КТ-189) | СТВХ-100 | 100 | №016430 | 2008 |
| 4 | №II (КТ-188) | СТВХ-100 | 100 | №090528 | 2008 |
| 5 | №III (КТ-190) | СТВХ-100 | 100 | №089357 | 2008 |
| 6 | №3 | Данные отсутствуют |

Первый подземный источник питания системы водоснабжения расположен в 80 м восточнее здания центрального водозабора. Водозаборный узел состоит из артезианской скважины №3 с установленным водоподъёмным оборудованием.

Второй источник питания системы водоснабжения расположен в 400 м от первого источника в южном направлении. Водозаборный узел состоит из артезианской скважины №9 с установленным водоподъёмным оборудованием.

Третий источник питания системы водоснабжения расположен в 280 м от второго источника в юго-западном направлении. Водозаборный узел состоит из артезианской скважины №8 с установленным водоподъёмным оборудованием.

Четвёртый источник питания системы водоснабжения расположен в 300 м от третьего источника в юго-западном направлении. Водоразборный узел состоит из артезианской скважины №I с установленным водоподъёмным оборудованием.

Пятый источник питания системы водоснабжения расположен в 130 м от четвёртого источника в юго-западном направлении. Водозаборный узел состоит из двух артезианских скважин №№ II, III с установленным водоподъёмным оборудованием.

Техническое состояние сетей и сооружений удовлетворительное.

Основные сведения по существующим артезианским скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 16.

Сведения по артезианским скважинам и их оборудовании

Таблица №16

| № п/п | Номер скважины | Место нахождения объекта | Географические координаты | Год бурения скважины, год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания и мощность водоносного горизонта, м | Производительность (дебит) скважины по паспорту, м3/сут | Тип и глубина установки фильтра (м) | Характеристика насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установленные насосы (марка, фирма производите ль) | Характер истока (напор, расход), паспортные данные | Год установки | Состояние (степень износа) | Примечание |
| 1 | №8 (16-76) | Северовосточная часть поселка на склоне сопки | N59.05'25,90'' E159.58'03,52'' | 1980 | 120 | данные отсутствуют | Iф-70 77м IIф-98 110м | ЭЦВ-8-25- 100 | 100м 25м3/час | 2006 | удовл. |  |
| 2 | №9 | Северовосточная часть поселка на склоне сопки | N59.05'24,42'' E159.58'03,32'' | 1980 | 150 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | ЭЦВ-8-40- 165 | 165м 40м3/час | 1981 | удовл. |  |
| 3 | №I (КТ-189) | Северовосточная часть поселка на склоне сопки | N59.05'19,02'' E159.57'54,09'' | 1990 | 120 | данные отсутствуют | Iф-62 75м IIф-86,5 98,6м IIIф-106,6 115м | ЭЦВ-8-16- 140 | 140м 16 м3/час | 2004 | удовл. |  |
| 4 | №II (КТ-188) | Северовосточная часть поселка на склоне сопки | N59.05'15,75'' E159.57'50,19'' | 1990 | 120 | данные отсутствуют | Iф-59 77м IIф-89 101м IIIф-109 115м | ЭЦВ-8-25- 100 | 100м 25м3/час | 2001 | удовл. |  |
| 5 | №III (КТ-190) | Северовосточная часть поселка на склоне сопки | N59.05'15,75'' E159.57'50,19'' | 1990 | 120 | данные отсутствуют | Iф-60 73,5м IIф-82,5 96м IIIф-101 115м | ЭЦВ-8-16- 140 | 140м 16м3/час | 2001 | удовл. |  |
| 6 | №3 | Северовосточная часть поселка на склоне сопки | N59.05'36,72" E159.58'05,54" | Данные отсутствуют | удовл. |  |

Водопроводная сеть пгт Палана выполнена из стальных труб диаметром

15-200 мм, общей протяжённостью 11,5 км, проложена на средней глубине 2,2 м. Водопроводная сеть закольцована. Сведения по существующим стальным магистральным и внутриквартальным водопроводам представлены в таблице 17.

Сведения по существующим стальным магистральным и внутриквартальным

водопроводам

Таблица №17

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные водопроводные сети |
| 1 | Протяженность сетей Ду 159 | м | 724 |  |
| 2 | Ду 219 | м | 1268 |  |
| Закольцованные водопроводные сети |
| 3 | Протяженность сетей Ду 159 | м | 2989 |  |
| Внутриквартальные водопроводные сети |
| 4 | Протяженность сетей Ду 15 | м | 21 |  |
| 5 | Ду 20 | м | 247 |  |
| 6 | Ду 25 | м | 676 |  |
| 7 | Ду 32 | м | 1218 |  |
| 8 | Ду 40 | м | 1594 |  |
| 9 | Ду 57 | м | 632 |  |
| 10 | Ду 76 | м | 771 |  |
| 11 | Ду 89 | м | 4 |  |
| 12 | Ду 108 | м | 2394 |  |
| 13 | Ду 114 | м | 49 |  |
| 14 | Ду 159 | м | 750 |  |
|  | ВСЕГО: | м | 13337 |  |

Отмечается высокий износ сетей.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям поселка из действующих артезианских скважин составляет 944,2 м³/сут. Водопроводными сетями охвачено 80 % территории жилой застройки.

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих различным ведомствам.

- Источником водоснабжения пгт Палана являются артезианские воды.

- Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

- Станция водоподготовки отсутствует.

Водопроводная сеть на территории поселка имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

1.7.2 Водоотведение

В городском округе «поселок «Палана» существует один бассейн канализования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации, находящийся непосредственно в поселке.

В районе совхоза «Паланский» централизованный сбор и отвод бытовых и производственных сточных вод отсутствует. Жители пользуются септиками, выгребными ямами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Поселок Палана является малым населенным пунктом с населением до 5000 человек. К населенному пункту относятся дома отдыха, детские оздоровительные учреждения, индивидуальные коттеджи, малоэтажные и среднеэтажные жилые застройки, фермерские хозяйства, дачи и т.п. объекты. Норма водоотведения бытовых стоков в малых населенных пунктах составляет 190 л/ чел в сутки при индивидуальной жилой застройке и 250 л/сутки на одного жителя при жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и централизованным горячим водоснабжением.

Проектирование систем водоотведения таких объектов производится по требованиям, изложенным в СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Канализация п.г.т. Палана предусмотрена по неполной раздельной системе.

Индивидуальные системы водоотведения выполнены для объектов, не имеющих централизованного водоснабжения (фермерские хозяйства, коттеджи, малоэтажные жилые застройки). Количество сточных вод от таких объектов невелико, поскольку снабжение водой происходит от водозаборных скважин или колодцев.

Сеть состоит из коротких самотечных участков труб, заканчивающихся на индивидуальных очистных сооружениях – септиках, фильтрующих колодцах, биопрудах и т.д. Индивидуальные системы могут в каждом конкретном случае существовать в течение неограниченного срока или служить первым шагом к созданию локальных систем водоотведения.

Локальные 	системы 	предусматривают 	централизованное водоотведение всего населенного пункта или ряда расположенных близко друг к другу объектов. Переход к локальным системам в ранее сложившихся населенных местах чаще всего обусловлен строительством многоэтажных домов с централизованным водоснабжением. Такая система применяется для вновь строящихся населенных пунктов, если это оправдано экономически или продиктовано гидрогеологическими условиями.

Следующим этапом является организация групповых систем водоотведения. Условием устройства таких систем является большая плотность населения. В этом случае одной водоотводящей сетью обслуживаются несколько расположенных близко друг к другу объектов, что позволяет осуществлять очистку стоков на единых очистных сооружениях. Это значительно облегчает организацию контроля за качеством очистки и уменьшает затраты.

Основной сложностью при эксплуатации водоотводящих сетей малых населенных пунктов и объектов являются частые засоры сети, что обусловлено малыми расходами и отсутствием самоочищающих скоростей в коллекторах (менее 0,7 м/с). В связи с этим рекомендуется проектировать начальные участки сети с уклоном не менее 0,008 и предусматривать устройства для периодической промывки сети.

В систему водоотведения поселка Палана поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Сеть водоотведения является самотечной и предназначена для транспортирования хозяйственнобытовых и производственных сточных вод от небольших предприятий на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из чугунных труб диаметром 100-400 мм и имеют неудовлетворительное состояние. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 8,91 км. Канализационными сетями охвачено 60 % территории жилой застройки.

Сточные воды от пгт Палана поступают по самотечным водоводам диаметром 200 мм и 400 мм на площадки канализационных очистных сооружений КУ-400 и КУ-700, производительностью 400 и 700 м3/сут соответственно. Сточные воды проходят биологическую очистку в естественных условиях на полях фильтрации. Существующая схема водоотведения не удовлетворяет пропускной способности трубопроводов. Рекомендуется реконструкция схемы водоотведения из самотечной в самотечно-напорную.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Образующийся осадок утилизируется без обработки.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Современными требованиями при строительстве новых очистных сооружений является обязательное соответствие качества очищенной воды по широкому спектру загрязнений, в том числе по органическим, взвешенным веществам, биогенным элементам и т.д. Выбор схемы очистки основывается на использовании технических решений, которые отвечают условиям энергосбережения, использования минимальных земельных площадей, высокого уровня автоматизации, низких эксплуатационных затрат и др.

Принципиальные схемы представлены на рис.5-6, на которых показаны существующие очистные сооружения производительностью 400 тыс. м³/сут и 700 тыс. м³/сут. При разработке технологической схемы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на проектируемых очистных сооружениях предъявлялись следующие основные требования:

- Обеспечение глубокого удаления из сточных вод взвешенных веществ, органических соединений, азотсодержащих соединений, фосфатов и др.;

- Использование минимальных площадей под строительство;

- Применение высокоэффективного энергосберегающего оборудования с долгим сроком службы, обеспечивающего надежность, стабильность работы на всех стадиях очистных сооружений;

- Оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат.

В состав очистных сооружений КУ-700 входят: приемная камера с решеткой, песколовки (3шт.), первичные вертикальные отстойники (3шт.), аэротенки-отстойники (3шт), аэротенки продленной аэрации, контактный резервуар, иловые площадки (3шт.), аэрационно-насосная станция.

В состав очистных сооружений КУ-400 входят: приемная камера с решеткой, песколовки (2шт.), первичные вертикальные отстойники (2шт.), аэротенки-отстойники (2шт), аэротенки продленной аэрации, контактный резервуар, иловые площадки (2шт.).

Технологическая схема очистки сточных вод производительностью 700 и 400 м3/сутки включает следующие стадии:

- механическая очистка;

- биокаталитическая (биологическая) очистка;

- адсорбционно-каталитическая доочистка;

Механическая очистка (комплексная установка механической очистки, первичный отстойник) предназначена для удаления крупных механических включений, мусора, песка, взвешенных веществ и др. На данной стадии рекомендуется использование современного высокоэффективного оборудования для механической очистки, которое включает в себя: барабанную решетку с величиной прозора 3 мм, совмещенную с аэрируемой песколовкой.

Первичные отстойники предназначены для осаждения взвешенных веществ. Для организации процесса ацидофикации предусматривается строительство дополнительной емкости для сбраживания сырого осадка из первичных отстойников перед подачей в аэротенки с целью глубокого удаления фосфатов без применения реагентов.

Биокаталитическая очистка (аэротенк с каталитическими блоками, вторичный отстойник) предназначена для удаления органических соединений, азотосодержащих соединений, фосфатов и др. соединений.

Процесс биокаталитической очистки осуществляется в аэротенках. Для интенсификации процессов нитри-, денитрификации и дефосфотизации в аэротенк устанавливаются гетерогенные металлокомплексные катализаторы в виде сетчатых объемных блоков.

Поверхностный сток отводится от бассейна закрытой и открытой сетями водотоков на очистные сооружения с последующим сбросом в реку. Площадка очистных сооружений располагается в пониженной части восточного района поселка городского типа.

В состав очистных сооружений входит компрессорная станция, оборудованная двигателем марки 4А200L6 мощностью 30 кВт и насосом ВВН112. Характеристики установленного оборудования представлены в таблице 18.

Характеристики установленного оборудования

Таблица №18

| Типоразмер насоса | Параметры насоса | Параметры двигателя |
| --- | --- | --- |
|  | Количество воды, подаваемой в насос, л/мин | Производительность, м3/мин | Остаточное давление, мм. рт. ст. | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 |
| ВВН1-12 | 23 | 12,0 | 0,45 | 4А2006 | 30 | 1000 |

Доза ила во II отстойнике КУ-700 от 15 до 50 %, в III от 40 до 70 %. Температура сточных вод колеблется от 8 до 15 °C. Прозрачность воды на выходе из КОС от 8 до 12 см вод. ст.

Выводы:

- Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачена только центральная часть поселка. Население индивидуальной жилой застройки и малоэтажной застройки района совхоза «Паланский» пользуется выгребами и септиками.

- Канализационная сеть имеет неудовлетворительное состояние.

- Существующие КОС полной биологической очистки не удовлетворяют требованиям ПДК для сброса очищенных сточных вод в водоемы рыбохозяйственного назначения.

- Сточные воды от бассейна канализования самотеком поступают на площадки КОС, расположенные вне территории пгт Палана.

Территории существующей и проектируемой застройки поселения необходимо подключить к централизованной системе хозбытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

1.7.3 Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение потребителей городского округа «Поселок Палана» осуществляет теплоснабжающая (теплосетевая) организация МУП «Горсети», которая отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и культурно-бытовых зданий.

В аренде МУП «Горсети» имеются 2 котельные: «Центральная» и «Совхоз №2». Теплоснабжением от котельных охвачена, в основном, 2-3-4 этажная капитальная застройка. Наиболее крупной котельной является котельная «Центральная»:

- котельная «Центральная» МУП «Горсети» (температурный график - 95/70(С, система теплоснабжения - четырехтрубная, подпитка – от водопровода);

- котельная «Совхоз №2» МУП «Горсети» (температура сетевой воды в подающем трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха -42(С составляет 61(С, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - от водопровода);

Отопление индивидуальной усадебной застройки - печное или от индивидуальных котлов. Прокладка тепловых сетей в основном подземная в непроходных каналах. Магистральные трубопроводы сетевой воды от указанных источников теплоты не оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя. Магистральные трубопроводы сетевой воды эксплуатируются МУП «Горсети».

1.7.4 Газоснабжение

Газоснабжение населенного пункта отсутствует.

1.7.5 Электросвязь и проводное вещание

На протяжении последних нескольких лет предприятия связи в целом имеют устойчивую положительную динамику основных показателей деятельности.

Услуги связи на территории городского округа «поселок Палана» оказывают ПАО «Ростелеком» - услуги телефонной сети общего пользования, услуги почтовой связи - ФГУП «Почта России». Действуют операторы подвижной связи МТС, Мегафон и Билайн. Компания «Ростелеком», предоставляет услуги по передаче данных системы «Интернет». Универсальный двусторонний спутниковый интернет «Радуга-Интернет», AltegroSky (объединенный спутниковый оператор) также предоставляют услуги спутниковой связи.

Операторы обеспечивают широкий набор услуг, таких как: «Интернет», электронная почта, передача факсимильных и голосовых сообщений, передача файлов, работа с удаленными базами данных в режиме реального времени.

Отделением почтовой связи оказываются такие услуги как прием и вручение почтовых писем, бандеролей, посылок, оплата почтовых переводов, выплаты пенсий, вручение экспресс - почты, осуществляется реализация товаров народного потребления, маркированной, немаркированной продукции, периодической печати, прием платежей за услуги электросвязи.

На динамику рынка услуг связи влияет развитие сетей связи, внедрение новых видов услуг, рост потребления услуг.

Предполагается сохранение потребительских предпочтений населения к использованию наиболее современных видов связи: документальной и подвижной радиотелефонной связи. Наибольшая доля в объеме услуг связи останется за подвижной связью.

В настоящее время пгт. Палана телефонизирован. На территории населенного пункта установлена станция спутниковой связи системы «Орбита». С учетом роста численности населения на расчетный срок имеется необходимость установки АТС.

Операторы, предоставляющие услуги сотовой связи на территории пгт. Палана – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ПАО «Ростелеком. Эти же операторы оказывают услуги выхода в сеть Internet и услуги по передаче данных.

Услуги международной, междугородней и местной телефонной связи общего пользования на территории населенного пункта оказывает ПАО «Ростелеком. ПАО «Ростелеком предоставляет универсальные услуги связи с использованием таксофонов, которые позволяют вести местные, междугородние и международные разговоры и принимать входящие звонки.

17.12.2018 была введена в эксплуатацию Радиотелевизионная передающая станция «Палана».

Существующая инфраструктура системы связи и телерадиовещания соответствует требованиям предоставления услуг связи и телерадиовещания. На сегодняшний день необходимо продолжить работы:

– по развитию межстанционной сети связи посредством замены существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

– по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

В ближайшие годы продолжится создание условий, способствующих максимальному удовлетворению спроса всех категорий пользователей на услуги электрической и почтовой связи и повышению их качества.

Основными направлениями развития связи в последующие годы станут: внедрение новых перспективных информационных технологий, расширение служб передачи данных в стационарных и мобильных сетях.

Важным направлением развития инфраструктуры Камчатки является развитие сети волоконно-оптических линий связи. Из краевого центра волоконно-оптические линии связи будут проложены по обоим берегам полуострова Камчатка, на севере Камчатского края (до с. Тигиль, пгт. Палана, с. Усть-Хайрюзово, пос. Оссора, с. Тиличики и с. Ачайваям), будут проложены выходы волоконно-оптических линий связи на г. Магадан и г. Анадырь. Планируется сформировать сети приемо-передающих станций спутниковой связи на территории Корякского округа и осуществить закрепление за Камчатским краем соответствующего спутникового ресурса.

1.8 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Оценка состояния атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории обусловлен, во-первых, антропогенной нагрузкой на атмосферу, связанной с эксплуатацией автотранспортных средств, объектов электроэнергетики, агропромышленного комплекса, во-вторых, особыми климатическими условиями, характеризующимися пониженной рассеивающей способностью атмосферы.

Загрязнение воздушного бассейна муниципального образования происходит в результате поступления в него: продуктов сгорания топлива в котельных; выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств промышленных объектов; выхлопных газов автомобильного транспорта; испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива; газообразных выделений полигона ТБО; пыли с поверхности карьеров, отвалов, из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива, зерна и т.п.

В результате увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность, уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.

Сельскохозяйственные предприятия производят в процессе своей деятельности выброс в атмосферу железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, аммиак, сажа, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, ксилол, бензапирен, фенол, пропаналь, кислота валериановая, метилмеркаптан, смесь природных меркаптанов, этилмеркаптан, диметиламин, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль костной муки, пыль зерновая, пыль меховая, специфических веществ от процессов утилизации отходов. Наибольшее воздействие на качество атмосферного воздуха оказывают фенол, метилмеркаптан, этилмеркаптан (фермы).

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

От автозаправочных станций происходит выброс углеводородов от процессов слива-залива и хранения нефтепродуктов.

На территории городского округа располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Оценка состояния почв

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, возникновения промплощадок и транспортных коммуникаций ликвидированных предприятий и др.

Техногенная интенсификация производства способствовала загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению, эрозии почв и др. негативным последствиям.

Практически все сельскохозяйственные территории загрязнены соединениями азота во всех трех его формах аммоний, нитриты и нитраты. Аммоний на данной территории накапливается вследствие перевнесения азотных удобрений на поля и огороды. Наиболее опасным из видов азота являются нитраты. Основные площади загрязнения почв нитратами могут наблюдаться как на сельскохозяйственных угодьях, так и в пределах застройки. Кроме азотного загрязнения почв на территории может быть окисление и засоление почв. Решающую роль в изменении кислотности играют техногенные факторы воздействия на окружающую среду. Кислые почвы наблюдаются на техногенно-загруженных территориях и в районах лесов, садов и огородов. Засоление почв происходит также в черте влияния промышленно загруженных территорий от недействующих ферм. Большинство загрязненных территорий пространственно совпадают с техногенно-загруженными территориями и сельскохозяйственными.

На территории располагается полигон твердых бытовых отходов. Атмосферные осадки, выпадающие на его территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также полигон ТБО вызывает загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствует распространению неприятного запаха, создает потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.

Оценка состояния водных объектов

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий, талые воды с сельскохозяйственных угодий, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер. Источниками загрязнения поверхностных водных объектов также являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с дорог, загрязнению нефтью и нефтепродуктами с нефтебаз, судоверфей и судов

Основными причинами, влияющими на качество воды водоисточников, являются:

-изношенность водопроводных сетей;

-несоблюдение ограничительных мероприятий в зонах санитарной охраны. Канализационные очистные сооружения имеют большой процент износа, в связи с чем нарушается технология очистки и ухудшается эффективность очистки, в результате неочищенные сточные воды сбрасываются на рельеф.

1.9 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Единственное на территории городского округа действующее кладбище традиционного захоронения расположено на земельном участке с кадастровым номером 82:01:000001:253 площадью 2,34 га.

Поселковая свалка, обслуживающая территорию городского округа, расположена на земельном участке с кадастровым номером 82:01:000005:323 площадью 0,99 га.

По данным, предоставленным Агентством по ветеринарии Камчатского края, на территории пгт. Палана отсутствуют зарегистрированные скотомогильники, сибиреязвенные захоронения, биотермические ямы, а также санитарно-защитные зоны указанных объектов.

Вместе с тем, на территории городского округа «поселок Палана» в 6 км от пгт. Палана имеется один недействующий (бесхозный) скотомогильник, санитарно-защитная зона которого не установлена.

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1 СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: река Палана, лесные массивы, резкие перепады рельефа;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие территорий, создающих экономическую базу городского округа;

- автозимник Анавгай-Палана-Лесная.

В состав городского округа входит один населенный пункт поселок городского типа Палана, расположенный в западной части муниципального образования городской округ «поселок Палана». Внешние транспортные связи населенного пункта осуществляются с помощью воздушного транспорта, по существующим автозимникам в зимний период, а также – по морю.

Баланс территорий городского округа «посёлок Палана»

по современному состоянию

Таблица №19

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
|  | Всего в границах городского округа | 465781 |
|  | Функциональные зоны вне границ населенного пункта: | 461881,3045 |
| 1 | Иные зоны | 461881,3045 |
|  | Функциональные зоны в границах населенного пункта: | 3899,6955 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 25,8344 |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 7,4775 |
| 4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 7,0531 |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 23,9994 |
| 6 | Производственная зона | 58,8702 |
| 7 | Коммунально-складская зона | 12,8742 |
| 8 | Зона инженерной инфраструктуры | 10,0553 |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры | 64,5996 |
| 10 | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры | 173,3608 |
| 11 | Зона сельскохозяйственного использования | 605,9496 |
| 12 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 162,0528 |
| 13 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 51,8522 |
| 14 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 18,1260 |
| 15 | Зона кладбищ | 2,3634 |
| 16 | Зона складирования и захоронения отходов | 2,1553 |
| 17 | Зона режимных территорий | 15,0879 |
| 18 | Иные зоны | 2657,9838 |

2.2 ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»

Градостроительные ограничения установлены в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года);

– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017);

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями на 25 сентября 2014 года);

– Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (с изменениями на 17 мая 2016 года);

– Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 № 257-ФЗ;

– Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ;

– Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями на 17 мая 2016 года);

– Закон Российской Федерации 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 31.05.2018) "О недрах".

Градостроительные ограничения:

  - санитарно-защитные зоны 50-1000 м от объектов производственного назначения и объектов специального назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;

- санитарно-охранные зоны от водозаборов;

- охранная зона объектов инженерной инфраструктуры: от ВЛ-6 кВ –10 м, от ВЛ-0,4 кВ – 2 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном линии электропередач, согласно нормативным правовым актам технологического проектирования, строительства, эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок;

- наличие береговых полос (5-20 м), прибрежных защитных полос (30-50 м), водоохранных зон (50-500 м) от береговой линии моря, а также рек и ручьев.

- наличие памятников культурного наследия и необходимость установления зон охраны этих памятников (Закон Камчатского края от 24 декабря 2010 г. №547 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Камчатского края»).

2.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

- Многофункциональная общественно-деловая зона.

- Производственная зона.

- Коммунально-складская зона.

- Зона инженерной инфраструктуры.

- Зона транспортной инфраструктуры.

- Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры.

- Зона сельскохозяйственного использования.

- Зона сельскохозяйственных угодий.

- Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

- Зона кладбищ.

- Зона складирования и захоронения отходов.

- Зона озелененных территорий специального назначения.

- Зона режимных территорий.

- Иные зоны.

2.3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Размещение нового строительства предусматривается на территориях, прилегающих к существующей индивидуальной и многоквартирной жилой застройке. Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства жилых домов на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. Территория для планируемого индивидуального жилищного строительства выделена в восточной части поселка.

2.3.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона выделена для размещения многоквартирных жилых домов до 4 этажей. Зона имеет раздробленную структуру, сконцентрирована преимущественно в центральной части поселка. Планируемая зона определена в восточной части застроенной территории поселека. Для многоквартирного жилищного строительства рекомендуется уплотнение существующей застройки, а также использование территории снесенных ветхих и аварийных жилых домов.

В зоне допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения. Так же в зону могут быть включены участки, предназначенные для ведения огородничества жильцами многоквартирных домов.

2.3.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Зона выделена для размещения многоквартирных жилых домов до 8 этажей. Зона имеет раздробленную структуру, сконцентрирована преимущественно в центральной части поселка. Планируемая зона не определена. Для многоквартирного жилищного строительства рекомендуется уплотнение существующей застройки, а также использование территории снесенных ветхих и аварийных жилых домов.

В зоне допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения. Так же в зону могут быть включены участки, предназначенные для ведения огородничества жильцами многоквартирных домов.

2.3.4 Многофункциональная общественно-деловая зона

Зона формируется локальными комплексами, расположенными в «узловых» местах планировочной структуры поселка, в основном концентрируясь в его центральной части.  Зона включает существующие и планируемые объекты общественного назначения: учреждения культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения обслуживания: объекты предпринимательской деятельности, административные здания, культовые здания, объекты здравоохранения, спортивные сооружения, жилые здания, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения.

2.3.5 Производственная зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов.

2.3.6 Коммунально-складская зона

Коммунально-складская зона предназначена для размещения коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры V и IV классов вредности для обеспечения деятельности производственных объектов.

2.3.7 Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

2.3.8 Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения автомобильных дорог, улично-дорожной сети, территорий общего пользования, размещения объектов придорожного обслуживания, объектов гаражного назначения, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учётом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

2.3.9 Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций автомобильного, воздушного и морского транспорта, размещения объектов придорожного обслуживания, объектов гаражного назначения, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учётом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций. При последующем территориальном зонировании рекомендуется разделение зоны для более точного определения градостроительных регламентов.

2.3.10 Зона сельскохозяйственного использования

Зона включает территории, используемые для производства сельскохозяйственной продукции, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, а также для выращивания сельхозпродукции открытым способом и для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием основной функции данной зоны.

2.3.11 Зона сельскохозяйственных угодий

Зона включает территории, занятые пашнями, сенокосами, пастбищами, многолетними насаждениями.

2.3.12 Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

Зона включает территории для ведения садоводства, огородничества, участки для строительства садовых домов, хозяйственных построек.

2.3.13 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Зона включает территории, используемые для производства сельскохозяйственной продукции, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием основной функции данной зоны.

2.3.14 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Зона включает общедоступные зеленые зоны поселка, а именно парки, сады, скверы. В данной зоне возможно размещение широкого спектра объектов спорта и рекреации.

2.3.15 Зона кладбищ

Зона кладбищ представлена единственным участком в центральной части поселка в западном направлении от основной территории градостроительного освоения, занятым действующим кладбищем. Генеральным планом рекомендуется организация санитарно-защитной зоны кладбища и благоустройство территории.

2.3.16 Зона складирования и захоронения отходов

Зона выделена для размещения объектов, предназначенных для складирования, накопления и переработки отходов производства и потребления, а также реализации мероприятий по снижению их неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

2.3.17 Зона озеленённых территорий специального назначения

Зона включает озеленение, предназначенное для сокращения негативного воздействия производственных, коммунальных объектов и объектов специального назначения на окружающую среду. Озеленение специального назначения рекомендуется организовывать в санитарно-защитных зонах объектов различного типа. В зоне не допускается размещение объектов рекреации и отдыха.

2.3.18 Зона режимных территорий

Зона режимных территорий предназначена для размещения объектов, в отношении территории которых устанавливается особый режим. Порядок использования данных территорий определяется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта РФ по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами.

2.3.19 Иные зоны

Иные зоны включают в себя территории природного ландшафта и поверхностные водные объекты. Возможно использование указанных территорий в качестве резервных.

2.4 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектные мероприятия направлены на формирование более чётко выраженной планировочной структуры. Функциональные зоны сформированы в соответствии с ЕГРН.

Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет ориентировочное местоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры. Архитектурно-пространственное решение территории городского округа принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

– природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: река Палана, лесные массивы, резкие перепады рельефа;

– сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

– наличие территорий, создающих экономическую базу городского округа;

– строящийся автозимник Анавгай-Палана-Лесная.

В состав городского округа входит один населенный пункт поселок городского типа Палана, расположенный в западной части муниципального образования городской округ «поселок Палана». Внешние транспортные связи населенного пункта осуществляются с помощью воздушного транспорта, по существующим автозимникам в зимний период, а также – по морю.

Вне границ населенного пункта на территории муниципального образования располагаются карьер по добыче угля, кладбище традиционного типа захоронения.

Предложенное проектное решение поселка в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру населенного пункта. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами пгт. Палана: жилыми, общественно-деловыми, производственными, рекреационными и т. д.

Планировочная структура поселка определена с целью формирования ее по этапам с учетом резервов как селитебных, так и производственных территорий. Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц, имеющих выход на основные дороги. Так же генеральным планом определяются зоны первоочередного освоения территории: в центральной части пгт. Палана, на пересечении улиц Поротова и улицы имени Владимира Ильича Ленина, и в восточной части населенного пункта, вдоль улицы Совхозная.

Планировочная структура пгт. Палана обусловлена рекой Палана, ограничивающей развитие населенного пункта в южном направлении, значительным повышением рельефа (сопками) в северной части населенного пункта и понижением рельефа вместе с заболоченностью территории вдоль реки Михакина, разбивающей поселок на две части. Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас формируется направлением основных планировочных осей – улиц Поротова, улицы имени Владимира Ильича Ленина, имени 50-летия Камчатского комсомола, Гиля, Обухова, Совхозная, Строителей.

Предложенная планировочная структура поселка формирует основной общественный центр на пересечении улиц Поротова и улицы имени Владимира Ильича Ленина, общественные подцентры формируются вдоль улиц Совхозная, улицы имени Георгия Игнатьевича Бекерева и улицы Обухова.

Производственные и коммунально-складские территории расположены в западной части населенного пункта, территории сельскохозяйственного назначения – в восточной части.

Размещение коммунально-складских объектов определено зонированием территории поселка с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Производственная и коммунально-складская зона поселка представлена:

- сохраняемыми площадками производственного назначения к западу от основной застройки населенного пункта;

- проектной производственной и коммунально-складской территорией, расположенной на месте недействующей животноводческой фермы, находящейся в южной части населенного пункта, на которой так же разместятся гаражи сельхозтехники и мастерские;

- цехом по переработке рыбы, коптильным цехом и холодильником, расположенными на существующей коммунально-складской территории в центральной части поселка.

Важным элементом экологического благополучия населенного пункта является озеленение территории. Система озеленения поселка складывается из следующих составляющих: благоустроенные и озелененные территории общественных и учебно-образовательных объектов, система озеленения улиц, санитарно-защитное озеленение коммунально-складской зоны. Кроме того, проектом предусмотрено создание рекреационной зоны в южной части населенного пункта, на берегу обводненного карьера, и благоустройства существующей территории стойбища «Ямкын» на берегу реки Палана.

Таким образом, существующая планировочная структура поселка городского типа Палана в целом сохраняется. Проектом предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания.

Развитие планировочной структуры

Планировочная организация поселка решена с учетом сложившейся структуры улично-дорожной сети, размещения объектов различного функционального назначения, радиусов доступности объектов социальной сферы, природных условий, градостроительных и планировочных ограничений.

Территория градостроительного освоения в целях жилищного строительства в пгт. Палана сосредоточена к востоку от освоенных территорий. Также в восточной части выделена планируемая функциональная зона общественно-делового назначения для размещения объектов социально-культурно-бытового назначения для обслуживания населения новых и существующих жилых кварталов. Архитектурно - планировочное решение новых жилых кварталов является логическим продолжением развития существующей планировочной структуры населенного пункта с учетом градостроительных ограничений.

В основе улично-дорожной сети новых планировочных кварталов лежит четкость и регулярность.

Баланс функциональных зон, выделенных на территории городского округа «поселок Палана», на расчетный срок

Таблица №20

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
|  | Всего в границах городского округа | 465781 |
|  | Функциональные зоны вне границ населенного пункта: | 461883,7293 |
| 1 | Зона складирования и захоронения отходов | 31,3507 |
| 2 | Производственная зона | 25,2000 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования | 793,3135 |
| 4 | Иные зоны | 461033,8651 |
|  | Функциональные зоны в границах населенного пункта: | 3897,2707 |
| 5 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 37,1387 |
| 6 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 11,3215 |
| 7 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 7,0531 |
| 8 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 25,8451 |
| 9 | Производственная зона | 58,8702 |
| 10 | Коммунально-складская зона | 15,9657 |
| 11 | Зона инженерной инфраструктуры | 10,0553 |
| 12 | Зона транспортной инфраструктуры | 67,7263 |
| 13 | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры | 173,3608 |
| 14 | Зона сельскохозяйственного использования | 395,5619 |
| 15 | Зона сельскохозяйственных угодий | 207,2962 |
| 16 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 162,0528 |
| 17 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 51,8522 |
| 18 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 18,1260 |
| 19 | Зона кладбищ | 2,3634 |
| 20 | Зона озеленения специального назначения | 2,0148 |
| 21 | Зона режимных территорий | 15,0879 |
| 22 | Иные зоны | 2635,5788 |

2.5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с Генеральным планом городского округа «поселок Палана», ООО «Петропавловская кадастровая служба» на основании Государственного контракта № 31/16 от 27.06.2016 г., заключенного с Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края, были проведены землеустроительные работы по координатному описанию границ территории населенного пункта поселок Палана городского округа «поселок Палана» (учетный номер в ЕГРН границы населенного пункта 82:01-4.1).

На основании статьи 12 Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, существует необходимость исключения земельных участков с кадастровыми номерами 82:01:000005:323 и 82:01:000005:50 из границы населенного пункта пгт. Палана ввиду использования указанных земельных участков для складирования и накопления отходов.

Схемой территориального планирования Камчатского края на территории городского округа «поселок Палана» запланировано строительство полигона ТКО. Для строительства выделен участок в западной части городского округа площадью 29,1952 га. Кадастровые работы по договору № 048/19 от 02.04.2019г., заключенного с Комитетом по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» с целью подготовки схемы указанного земельного участка на карте лесных насаждений выполняет ООО «Петропавловская кадастровая служба». На данный момент существует необходимость перевода земельного участка под объект «Полигон ТКО с сортировкой и переработкой мусора, скотомогильником с двумя биотермическими ямами» из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Каталог координат поворотных точек земельного участка для размещения полигона ТКО

Таблица №21

| Номера характерных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 475 825.02 | 1 217 029.90 |
| 2 | 1 476 254.93 | 1 216 341.76 |
| 3 | 1 475 925.85 | 1 216 145.42 |
| 4 | 1 475 675.99 | 1 216 538.09 |
| 5 | 1 475 593.48 | 1 216 880.70 |

На картах генерального плана городского округа «поселок Палана» отображены границы лесничеств, лесопарков в соответствии с планом лесонасаждений Паланского участкового лесничества Корякского лесничества Камчатского края, масштаб 1:200 000, лесоустройство 1980 г. (изм. внесены в 2008 г.), предоставленными Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края (изображение в формате JPEG). На графических материалах генерального плана границы нанесены условно, с погрешностью, обусловленной форматом предоставленных материалов.

По данным, предоставленным Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края (письмо от 24.09.2019 №03-3869), граница Паланского участкового лесничества Корякского лесничества Камчатского края значительно пересекает границу населенного пункта поселок Палана.

Согласно статье 14 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки этот земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, либо в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или право удостоверяющих документах на земельные участки, при отсутствии таких сведений в Едином государственном реестре недвижимости, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

В связи с чем земельные участки, представленные в приложении 2, поставленные на кадастровый учет не позднее 1 января 2016 года уже относятся к землям населенного пункта.

Проектом генерального плана предлагается оставить границу населенного пункта без изменений относительно границ Паланского участкового лесничества Корякского лесничества Камчатского края.

Выкопировки из плана лесонасаждений Паланского участкового лесничества Корякского лесничества Камчатского края представлены в приложении 1.

Перечень спорных земельных участков, расположенных в границах Паланского участкового лесничества Корякского лесничества Камчатского края, приведен в приложении 2.

Помимо данных мероприятий, планируется перевод земельного участка с кадастровым номером 82:01:000019:399 из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности… и иного специального назначения. Участок предназначен для добычи и разработки полезных ископаемых, соответственно необходимо приведение правового режима использования ЗУ в соответствие с фактическим использованием.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в городском округе «поселок Палана», утвержденной постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 13.02.2019 №11, планируется создание сельскохозяйственных угодий путем формирования земельных участков, присвоения им соответствующей категории, осуществление кадастрового учета угодий. Два участка для размещения сельскохозяйственных угодий расположены в границах населенных пунктов, два участка расположены вне границ населенных пунктов и имеют категорию земель лесного фонда. Генеральным планом рекомендуется реализация мероприятий по формированию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и по переводу указанных земельных участков из категории земель лесного фонда в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

2.6 ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ

Таблица №22

| Перечень земельных участков, исключенных из границ населенного пункта |
| --- |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь участка | Категория земель | Цель изменения | Функциональная зона планируемая | Примечание |
|  |  |  | существующая | планируемая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 82:01:000005:323 | 0,9926 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности… и иного специального назначения | Приведение правового режима использования ЗУ в соответствие с фактическим использованием | Зона складирования и захоронения отходов | Исключение из границ НП требуется на основании статьи 12 Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ |
| 2 | 82:01:000005:50 | 0,5254 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности… и иного специального назначения | Приведение правового режима использования ЗУ в соответствие с фактическим использованием | Зона складирования и захоронения отходов | Исключение из границ НП требуется на основании статьи 12 Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ |
| 3 | Земельный участок, не поставленный на кадастровый учет | 0,2693 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Приведение правового режима использования ЗУ в соответствие с фактическим использованием | Иные зоны | Участок предназначен для обслуживания территории поселковой свалки |
| 4 | Земельный участок, не поставленный на кадастровый учет | 0,6375 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности… и иного специального назначения | Приведение правового режима использования ЗУ в соответствие с фактическим использованием | Зона складирования и захоронения отходов | Участок предназначен для обслуживания территории поселковой свалки |

Перечень земельных участков, подлежащих переводу из одной категории в другую

Таблица №23

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь участка, га | Категория земель | Цель предоставления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | планируемая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 82:01:000005:323 | 0,9926 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности… и иного специального назначения | Приведение статуса земельного участка в соответствие с его фактическим использованием | На участке расположена поселковая свалка |
| 2 | 82:01:000005:50 | 0,5254 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности… и иного специального назначения | Приведение статуса земельного участка в соответствие с его фактическим использованием | Участок предназначен для складирования шлака |
| 3 | Земельный участок, не поставленный на кадастровый учет (номер кадастрового квартала - 82:01:000005) | 78,3888 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | Приведение статуса земельного участка в соответствие с его фактическим использованием | – |
| 4 | 82:01:000019:399 | 25,2 | Земли лесного фонда | Земли промышленности… и иного специального назначения | Приведение статуса земельного участка в соответствие с его фактическим использованием | Участок предназначен для добычи и разработки полезных ископаемых |
| 5 | Земельный участок, не поставленный на кадастровый учет (номер кадастрового квартала - 82:01:000005) | 0,6375 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности… и иного специального назначения | Приведение статуса земельного участка в соответствие с его фактическим использованием | Участок предназначен для обслуживания территории поселковой свалки |
| 6 | Земельный участок, не поставленный на кадастровый учет (номер кадастрового квартала - 82:01:000019) | 29,1952 | Земли лесного фонда | Земли промышленности… и иного специального назначения | Приведение статуса земельного участка в соответствие с его фактическим использованием | Земельный участок предназначен для размещения полигона ТКО |
|  | Земельный участок, не поставленный на кадастровый учет (номер кадастрового квартала - 82:01:000019) | 569,4712 | Земли лесного фонда | Земли сельскохозяйственного назначения | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в городском округе «поселок Палана» | МП утверждена постановлением Администрации ГО «поселок Палана» от 13.02.2019 №11 |
|  | Земельный участок, не поставленный на кадастровый учет (номер кадастрового квартала - 82:01:000019) | 223,8423 | Земли лесного фонда | Земли сельскохозяйственного назначения | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в городском округе «поселок Палана» | МП утверждена постановлением Администрации ГО «поселок Палана» от 13.02.2019 №11 |

2.7 ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»

2.7.1 Жилищная сфера

Анализ показателей в жилищной сфере выявил низкий уровень жилищной обеспеченности: 23,7 м2 на человека при рекомендуемом местными нормативами градостроительного проектирования уровне в 28,9 м2 на человека.

Генеральным планом рекомендуется увеличение общей площади жилищного фонда до 84388 м2 в целях достижения рекомендуемого МНГП показателя жилищной обеспеченности и улучшения жилищных условий населения. Для этого предлагается:

– планомерный снос аварийного и ветхого жилищного фонда и строительство нового жилья;

– строительство новых жилых домов с увеличением общей площади одного домохозяйства или квартиры;

– реконструкция существующего жилищного фонда, не соответствующего нормативам обеспеченности общей площадью жилых помещений на человека.

В Государственной и муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем предусмотрены основные мероприятия по сейсмоусилению либо сносу зданий, имеющих дефицит сейсмостойкости, строительству сейсмостойких жилых домов.

Генеральным планом в центральной части поселка Палана выделены планируемые функциональные зоны для индивидуального и многоквартирного жилищного строительства.

2.7.2 Объекты социально-культурного-бытового назначения

В ходе расчетов выявлена нехватка следующих объектов социально-культурно-бытового назначения:

- межшкольный учебный комбинат на 42 места;

- раздаточные пункты молочных кухонь общей площадью 10,5 м2;

- музей;

- объекты бытового обслуживания на 26 рабочих мест;

- химчистка.

Генеральным планом рекомендуется размещение межшкольного учебного комбината на 42 места на базе существующего здания школы.

Раздаточные пункты молочных кухонь общей площадью 10,5 м2 рекомендуется разместить в здании Корякской окружной больницы.

Генеральным планом рекомендуется использовать помещения объектов образования или объектов культуры для размещения дополнительного тематического музея или экспозиций.

В центральной части поселка Палана выделена планируемая общественно-деловая функциональная зона, в которой рекомендуется строительство многофункционального центра для размещения объектов бытового обслуживания и торговли. Строительство объекта планируется за счет частных инвестиций.

На земельном участке с кадастровым номером 82:01:000001:2100 планируется строительство многофункционального культурно-досугового центра.

Схемой территориального планирования Камчатского края запланирована реализация следующих мероприятий в социально-культурно-бытовой сфере:

1. Строительство морга с патологоанатомической лабораторией и гаража на 3 бокса для машин и 1 бокса для снего-(болото)-хода в ГУЗ «Корякская окружная больница»;

2. Создание муниципального ресурсного центра дистанционного обучения;

3. Строительство культурно-досугового центра;

4. Приобретение и установка детских горнолыжных подъемников на горнолыжной трассе ДЮСШ городского округа «поселок Палана»;

5. Капитальный ремонт здания пожарного депо;

6. Строительство детских дошкольных учреждений;

7. Строительство начальной школы.

2.7.3 Объекты сельскохозяйственного назначения

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в городском округе «поселок Палана», утвержденной постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 13.02.2019 №11, планируется строительство животноводческого комплекса на 400 голов КРС до 2024 года:

– Этап №1: проектно-изыскательские работы и изготовление проектно-сметной документации на строительство животноводческого комплекса на 400 голов КРС в пгт. Палана (2019 год);

– Этап №2: строительство животноводческого комплекса на 400 голов КРС под ключ (с учетом установки необходимого оборудования) (2020-2021 годы);

– Этап №3: закупка и доставка сельскохозяйственной техники, освоение земель (2021 год);

– Этап №4: формирование поголовья КРС и начало производства продукции (2022-2024 годы).

Также в целях реализации программы предусмотрено создание сельскохозяйственных угодий путем формирования земельных участков, присвоения им соответствующей категории, осуществление кадастрового учета угодий. Два участка для размещения сельскохозяйственных угодий расположены в границах населенных пунктов, два участка расположены вне границ населенных пунктов и имеют категорию земель лесного фонда. Генеральным планом рекомендуется реализация мероприятий по формированию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и по переводу указанных земельных участков из категории земель лесного фонда в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

2.7.4 Зона рекреационного назначения

Выбор приема озеленения - принципиальный вопрос в решении озеленения улиц. На практике применяют следующие основные приемы озеленения улиц:

1. Озеленение, решенное в виде посадок одного ряда деревьев между проезжей частью и тротуаром. В отдельных случаях рядовая посадка деревьев дополняется кустарниками.

2. Посадка между тротуарами и проезжей частью двух и более рядов деревьев.

3. Разделительные полосы на проезжей части улицы. Во многих случаях посадки между тротуарами и проезжей частью дополняются посадками между тротуарами и застройкой.

4. Включение бульвара в габарит улицы.

Для каждой конкретной улицы выбор типа озеленения определяется его назначением и следующими условиями: шириной улицы, интенсивностью движения транспорта, количеством пешеходов, этажностью застройки, назначением зданий, находящихся на данной улице (жилые, общественные, производственные, административные), системой озеленения района, в состав которого входит эта улица, направлением улицы по странам света и другими климатическими и микроклиматическими условиями.

Вопросы защиты пешеходов от чрезмерной инсоляции и теплового излучения окружающих поверхностей, а также защиты помещений в зданиях от инсоляции связаны с ориентацией улиц по странам света и с местными климатическими условиями.

Насаждения используют также для защиты пешеходов и зданий от пыли. Наибольший эффект при этом дают кустарники, расположенные группами или в виде живой изгороди и дополняющие посадки деревьев.

Возможность применения всех перечисленных типов озеленения ограничивается шириной улицы. Однако, за счет организации одностороннего движения, возможно занять насаждениями освободившуюся часть улицы. Не менее эффективный вариант - перевод некоторых улиц на пешеходное движение.

Озеленению подлежат улицы с наибольшей интенсивностью движения пешеходов и транспорта, а также улицы, находящиеся вблизи промышленных предприятий, загрязняющих воздух дымом, пылью и прочими отходами производства.

На улицах с интенсивным движением автомобильного транспорта, с частыми сильными ветрами, поднимающими большое количество пыли, целесообразны плотные посадки между проезжей частью и тротуаром.

На перекрестках и поворотах улиц посадки следует разместить так, чтобы они не мешали видеть дорогу и движущийся транспорт пешеходам и водителям.

Во избежание застоя нагретого воздуха под кронами деревьев между ними необходимо оставлять интервалы, обеспечивающие проветривание.

Высаживать деревья рекомендуется в возрасте от 12 лет, а кустарник - в возрасте не менее 4-5 лет.

Характеристика озелененных территорий общего пользования

Таблица №24

| Населенный пункт | Единица измерения | Обеспеченность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нормативная | Планируемая |
| пгт. Палана | м2/чел | 12 | 62,1 |
|  | га | 3,5 | 18,1 |

*- минимальная норма на человека составляет 12 м² согласно п. 9.8, таблица 9.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Развитие рекреационной зоны помимо обеспечения населения местами полноценного отдыха призвано решать задачу сохранения и восстановления природных ресурсов. Зелёные насаждения также играют важную роль в улучшении микроклимата внутри населенного пункта.

Уличное освещение

Уличное освещение - искусственное средство оптического увеличения видимости на улице в тёмное время суток; как правило осуществляется лампами, закрепленными на мачтах освещения, путепроводах и других опорах. Лампы должны включаться в ночное время автоматически, либо вручную из диспетчерского пункта.

Для освещения пешеходных тротуаров, дорожек и остановок общественного транспорта используется рассеянное освещение. Особое внимание уделяется плафону, рассеивающему лучи. Мощность используемых в таких фонарях ламп составляет 40-125 Ватт, в зависимости от дистанции, на которой установлены фонари друг от друга.

2.8 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Внешний транспорт

В дополнение к сохраняемым автомобильным дорогам проектом генерального плана предусмотрено строительство автомобильных дорог местного значения:

-  подъезд к планируемому полигону ТКО в западной части городского округа протяженностью 2,55 км;

В перспективе предусмотрена реконструкция дорог пгт. Палана – с. Лесная, пгт. Палана – ур. Паланские горячие источники в целях увеличения степени проходимости дорог и увеличения срока их использования в течение года.

Схемой территориального планирования Камчатского края на территории пгт. Палана запланирована реконструкция морского терминала.

Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети в поселке максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития, а также предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

Проектом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль магистральных улиц районного значения, предусмотрено устройство тротуаров шириной 3,0 м, а вдоль улиц и дорог местного значения 1,5 м.

Для всей улично-дорожной сети проектом предлагается дорожная одежда с покрытием из асфальтобетона.

2.9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.9.1 Электроснабжение

На расчетный срок система электроснабжения городского округа «поселок Палана» сохраняется децентрализованной.

Мини-ТЭЦ после ввода в эксплуатацию, будет являться основным источником электроснабжения поселка, а дизельная электростанция №10 – резервным. Параллельная работа Мини-ТЭЦ и ДЭС №10 предполагается в режиме пиковых нагрузок. От ЗРУ-6кВ Мини-ТЭЦ по двухцепной линии электропередачи «Мини-ТЭЦ – ДЭС-10» осуществляется питание вводных ячеек на ЗРУ-6кВ ДЭС №10.

В связи с ожидаемым ростом нагрузок на расчетный срок, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надежности системы электроснабжения:

- на первую очередь:

- ввод в эксплуатацию Мини-ТЭЦ и линии электропередачи «Мини-ТЭЦ – ДЭС-10»;

- реконструкция дизельной электростанции №10, с заменой устаревших дизельных агрегатов 1976-79 годов выпуска на новые, с сохранением существующей мощности;

- строительство 9 (девяти) проектных трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ, мощностью от 160 до 400 кВА каждая, для электроснабжения проектных потребителей

- жилой и общественной застройки, а также объектов инженерной инфраструктуры: КОС, ВОС, КНС и проектной котельной;

- на расчетный срок:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяженностью по трассе 4,5 км;

- сохранение действующих 26-ти трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ в границах населенного пункта;

- сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 6 кВ, общей протяженностью 17,9 км.

В целом схема энергоснабжения городского округа «поселок Палана» генеральным планом сохраняется.

Проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу. Проектируемые кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ, проложить в земле в траншее, с использованием кабеля.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии поселка осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения поселка.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

На территории пгт. Палана находятся потребители электрической энергии, которые в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, относятся к электроприемникам III категории, за исключением:

- детских садов и школ, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учетом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, запитанные от разных секций шин ДЭС №10, подключенных в нормальном режиме по двухцепной ЛЭП-6 кВ «Мини-ТЭЦ – ДЭС-10» от ЗРУ-6кВ Мини-ТЭЦ.

В проекте выполнен укрупненный расчет нагрузок по пгт. Палана, результаты представлены таблице №25.

Расчет электрических нагрузок потребителей пгт. Палана

Таблица №25

| Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв. м.) | Р уд эл. снабж. (КВт/кв. м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административная застройка |  | 97300 |  | 4378,50 | 0,6 | 2627,10 |
| Малоэтажная жилая застройка | 1-3 | 12549 | 0,02 |  | 0,9 | 225,88 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 3-6 | 25160 | 0,0102 |  | 0,9 | 230,97 |
| Производственная зона |  | 8760 |  | 315,36 | 0,7 | 220,75 |
| Многофункциональная застройка |  | 17321 |  | 779,45 | 0,6 | 467,67 |
| Итого: | 3772,37 |

Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового электропотребления) проектируемых и сохраняемых объектов составляет – 3,77 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 3,9 МВт.

Исходя из приведенных расчетов, а также учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определился следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения уровня городского округа:

- реконструируемая дизельная электростанция ДЭС №10;

- проектные трансформаторные подстанции класса ТП-6/0,4 кВ 9 шт;

- проектные воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 6 кВ, общей протяженностью 4,5 км.

На основании Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2019 – 2023 годы, утвержденной распоряжением губернатора Камчатского края от 30.04.2019 года №555-Р, запланировано строительство мГЭС мощностью 16 МВт с электро-отоплением на реке Кинкиль, а также строительство ЛЭП-35 кВ. С 2014 года АО «ЮЭСК» ведется работа по обоснованию инвестиций применения объектов ВИЭ для реконструкции системы энергоснабжения объектов городского округа «поселок Палана».

2.9.2 Водоснабжение

Водоснабжение пгт Палана будет осуществляться с использованием подземных вод от проектируемых источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2027 год) должна составить 1,297 тыс. м³/сут. Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 50 до 280мм. Общая протяженность сетей составит 12,1 км.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

На І этап строительства расчетное водопотребление по пгт Палана составит 1,106 тыс. м³/сутки. На этот период для обеспечения жителей поселка питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Проведение работ по гидрогеологическим изысканиям для определения площадок под новое водозаборное сооружение.

2. Строительство водозаборных сооружений в северо-восточной части населенного пункта, включающего в себя новые высокодебитные скважины и насосную первого подъема, производительностью 1835 м3/сут включает в себя следующие мероприятия:

- проведение геологоразведочных работ с оценкой запасов подземных пресных вод;

- получение лицензии на пользование недрами (согласно Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах");

- проектирование сооружений водозаборного узла;

- строительство сооружений водозаборного узла.

3. Строительство водопроводных очистных сооружений в северной части населенного пункта, производительностью 1765 м3/сут, включает в себя следующие мероприятия:

- проведение анализа качества артезианской воды;

- проектирование водопроводных очистных сооружений;

- строительство водопроводных очистных сооружений;

4. Строительство резервуара чистой воды в северо-восточной части пгт Палана объемом 800 м3 с установкой оборудования для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением.

5. Составление проектной документации наружного водопровода пгт Палана и района совхоза «Паланский» согласно действующих строительных норм и правил.

6. Демонтаж существующих стальных водопроводов и строительство новых водопроводных сетей полиэтилена, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения от ВЗУ диаметром 280мм, общей протяженностью линии 1,29 км до ВК-8 по ул. Чубарова;

7. Демонтаж существующих стальных водопроводов и строительство новых водопроводных сетей полиэтилена, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения от ВК-6 диаметром 160 мм, общей протяженностью линии 0,95 км до ВК-54 по ул. Космонавтов.

8. Организовать І - ІІI поясов зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения»;

На ІI этап строительства расчетное водопотребление по поселению составит 1,188 тыс. м³/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселка водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Демонтаж существующих стальных водопроводов поселка Палана и строительство новых водопроводных сетей полиэтилена, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения диаметром 225мм, общей протяженностью магистральных линий 2,94 км.

2. Демонтаж существующих стальных водопроводов района совхоза «Паланский» и строительство новых кольцевых водопроводных сетей полиэтилена, подземного типа прокладки, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения диаметром 110-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 1,2 км.

3. Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку пгт Палана к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 63-225 мм общей протяженностью 4,1 км.

4. Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку района совхоза «Паланский» к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 63-100 мм общей протяженностью 1,6 км.

На ІII этап строительства расчетное водопотребление по поселению составит 1,283 тыс. м³/сутки.

На этот период необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Реконструировать артезианские скважины № I, II, III с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и РЧВ на технологические нужды.

2. Строительство водопроводных сетей полиэтилена, подземного типа прокладки, технического назначения от скважин № I, II, III диаметром 100 мм, общей протяженностью 0,7км. включает в себя:

- проектирование водопроводных сетей;

- строительство водопроводных сетей.

3. Законсервировать артезианские скважины № 3, 8, 9.

2.9.3 Водоотведение

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие пгт Палана, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть.

Все стоки будут поступать на очистные сооружения полной биологической очистки мощностью 1,5 тыс. м3/сут.

Дождевые стоки отводятся открытой сетью (уличными лотками, кюветами и канавами).

Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования:

- бассейн канализования поселка Палана;

- бассейн канализования района совхоза «Паланский».

В каждом бассейне проектируются сети самотечно-напорных коллекторов и канализационные насосные станции.

В связи с рельефом местности и увеличением стоков поселения предусматривается ввод в эксплуатацию КНС. Предполагаемая производительность КНС №1 составит 650 м3/сут, КНС №2 - 750 м3/сут, КНС №3 -1100 м3/сут, КНС №4 - 1500 м3/сут для подачи стоков от реконструируемой сети пгт Палана.

В резервуар КНС №1 будут поступать стоки от проектируемой застройки западной части района совхоза «Паланский» по самотечным коллекторам диаметром 160 мм. От КНС №1 двумя напорными коллекторами диаметром 110 мм (из полиэтиленовых труб) сточные воды намечено подавать через камеру гашения в проектируемый самотечный коллектор диаметром 160 мм.

Проектируемая КНС №2, ориентировочной производительностью 750 м3/сут, будет подавать стоки от района совхоза «Паланский» в общую сеть канализации пгт Палана, которая подлежит реконструкции с увеличением производительности до 1500 м3/сут. От КНС №2 двумя напорными коллекторами диаметром 160 мм (из полиэтиленовых труб) сточные воды намечено подавать через камеру гашения в проектируемый самотечный коллектор диаметром 280 мм.

Проектируемая КНС №3, ориентировочной производительностью 1100 м3/сут, будет подавать стоки от западного района пгт Палана. От КНС №3 двумя напорными коллекторами диаметром 225 мм (из полиэтиленовых труб) сточные воды намечено подавать через камеру гашения в проектируемый самотечный коллектор диаметром 500 мм.

Проектируемая КНС №4 будет качать хозяйственно-бытовые стоки среднеэтажной и малоэтажной проектируемых застроек пгт Палана и района совхоза «Паланский» непосредственно на очистные сооружения полной биологической очистки. Предполагаемая производитель проектируемой насосной станции КНС №4 составит 1500 м3/сут. От КНС №4 двумя напорными коллекторами диаметром 280 мм (из полиэтиленовых труб) сточные воды намечено подавать через камеру гашения в проектируемый самотечный коллектор диаметром 500 мм.

Общее расчетное водоотведение по поселению составит:

- на І этап строительства – 0,869 тыс. м³/сутки;

- на II этап строительства - 0,966 тыс. м³/сутки;

- на III этап строительства - 1,061 тыс. м³/сутки.

На территории пгт Палана предлагается демонтаж существующих очистных сооружений полной биологической очистки, строительство новых канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации.

Территория существующей и планируемой застройки подключается к проектируемым очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселка предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечных канализационных сетей;

- строительство канализационных насосных станций;

- прокладка новой сети канализации от территории совхоза «Паланский» с подключением к централизованной сети водоотведения;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки проектной производительностью 1500 м3/час с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечно-напорных сетей канализации;

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

2.9.4 Теплоснабжение

Существующие котельные - «Центральная» и «Совхоз №2» не отвечают требованиям сейсмостойкости данного региона. Заключения по результатам инженерно-сейсмического обследования зданий котельных предполагает первоочередное усиление или снос. С учетом перспективной застройки территорий городского округа «Поселок Палана», предлагается строительство новой котельной в 150 метрах севернее моста между совхозом и пгт. Палана, на правом берегу ручья Михакина. Все тепловые нагрузки существующей и перспективной застройки (за исключением индивидуальной) пгт. Палана и совхоза предполагается подключить к данной котельной.

Для повышения эффективности работы и продления срока службы источника тепловой энергии и систем теплоснабжения необходимо смонтировать систему водоподготовки в котельной «Совхоз №2».

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в котельных не предусматривается.

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно представлены в таблицах №.26, №27.

Сводная информация и мероприятия по продлению ресурса котлов котельной «Центральная»

Таблица №26

| Наименование | Котельная «Центральная» |
| --- | --- |
| Номер котла | №1 | №2 | №3 |
| Тип котла | КЕ-1О-14С | КЕ-2О-2З-З7О ПС | КЕ-2О-2З-З7О ПС |
| Год изготовления | – | – | – |
| Год ввода в эксплуатацию | 1986 | 2006 | 2007 |
| Расчетный ресурс котла, час | – | – | – |
| Расчетный срок службы, лет | – | – | – |
| Фактический срок эксплуатации, лет |  | 7 |  |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2007 | 2007 | 2007 |
| Год продления ресурса | 2015 | 2015 | 2015 |
| Мероприятия по продлению ресурса | Чистка поверхностей нагрева и газоходов, плановый ремонт | Чистка поверхностей нагрева и газоходов, плановый ремонт | Чистка поверхностей нагрева и газоходов, плановый ремонт |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | 2018 | 2018 | 2018 |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | Консервация | Консервация | Консервация |

Сводная информация и мероприятия по продлению ресурса котлов котельной «Совхоз №2»

Таблица №27

| Наименование |  | Котельная «Совхоз №2» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер котла | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Тип котла | Е-1/9 | Е-1/9 | КВР-1,О | КВР-1,О |
| Год изготовления | – | – | 2012 | 2012 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 | 1994 | 2012 | 2012 |
| Расчетный ресурс котла, час | – | – | – | – |
| Расчетный срок службы, лет | 20 | 20 | – | – |
| Фактический срок эксплуатации, лет | – | – | – | – |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Год продления ресурса | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Мероприятия по продлению ресурса | Чистка поверхностей нагрева и газоходов, плановый ремонт | Чистка поверхностей нагрева и газоходов, плановый ремонт | Чистка поверхностей нагрева и газоходов, плановый ремонт | Чистка поверхностей нагрева и газоходов, плановый ремонт |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | Консервация | Консервация | Консервация | Консервация |

Существующая располагаемая мощность котельной «Центральная» составляет Qр=27,456 Гкал/ч, при присоединенной нагрузке потребителей с учетом нормативных потерь в тепловых сетях Qп=19,265 Гкал/ч (с учетом максимально-часовой нагрузки на ГВС Qгвс.макс.=6,636 Гкал/ч). Резерв мощности составляет QГкал/ч. Существующая располагаемая мощность котельной «Совхоз №2» составляет Qр=1,964 Гкал/ч, при присоединенной нагрузке потребителей с учетом нормативных потерь в тепловых сетях Qп=1,095 Гкал/ч. Резерв мощности составляет QГкал/ч.

При переводе потребителей котельных «Центральная» и «Совхоз №2» на новую котельную, присоединенная нагрузка потребителей с учетом перспективной застройки согласно генерального плана на 2027 год составит Qп=27,797 Гкал/ч (с учетом максимально-часовой нагрузки на ГВС Qгвс.макс.=9,257 Гкал/ч). Резерв мощности составит QГкал/ч. Котельные «Центральная» и «Совхоз №2» при этом подлежат консервации и выводу в резерв.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Максимально-допустимая температура теплоносителя для систем отопления принимается согласно приложения «Б» СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Так как системы отопления потребителей городского округа «Поселок Палана» подключены к тепловым сетям непосредственно (без смешения), то целесообразно использовать температурный график изменения температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха на источниках - 95/70 °С, что и реализовано на котельной «Центральная». Преимущества температурного графика 95/70 °С по сравнению с существующим на котельной «Совхоз №2» - температура сетевой воды в подающем трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха -42(С составляет 61(С:

- уменьшение расхода теплоносителя в тепловой сети за счет компенсации расхода температурой;

- снижение затрат электроэнергии на перекачивание теплоносителя сетевыми насосами;

- снижение удельных потерь на трение в трубопроводах.

Температурный график для перспективной новой котельной также рекомендуется принять равным 95/70°С.

Перспективный резерв тепловой мощности новой котельной с учетом подключения потребителей котельных «Центральная» и «Совхоз №2», а также перспективной застройки в зонах теплоснабжения данных котельных на 2027 год, составит 2,451 Гкал/ч. Резерв законсервированных котельных «Центральная» и «Совхоз №2» на этот же период составит 27,456 Гкал/ч и 1,964 Гкал/ч соответственно, т.е. будет равным существующим располагаемым мощностям котельных.

Дефицит тепловой энергии существует у части потребителей котельных «Центральная» и «Совхоз №2». Дефицит вызван большими удельными потерями напора на участках тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов предполагают увеличение диаметров трубопроводов на проблемных участках согласно таблицы №.

При переходе на новую котельную, необходимо смонтировать перемычку диаметром Дн=159 мм, длиной L=80 м между ТК-11 и ТК-95, для разгрузки участка тепловой сети между ТК-31 и ТК-2. Также в ходе обследования было выявлено, что системы отопления потребителей не проходят ежегодную гидропневматическую промывку, следствием чего является сильная засоренность отопительных приборов. Увеличение термического сопротивления уменьшает тепловой поток от теплоносителя к внутренней поверхности радиаторов. В этом случае, для поддержания температуры помещений в пределах нормативных значений, приходится увеличивать либо расход, либо температуру теплоносителя от источников, что ведет к увеличению расхода топлива. Вывод: для улучшения качества теплоснабжения, необходимо ежегодно производить гидропневматическую промывку систем отопления потребителей.

Необходимые мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа указаны в таблице №28.

Предлагается переключить потребителей котельной «Центральная» и «Совхоз №2» на новую котельную. Котельные «Центральная» и «Совхоз №2» при этом подлежат консервации и выводу в резерв. Диаметры и длины трубопроводов на проектируемых участках тепловой сети между новой котельной и ТК-31 (пгт. Палана), а также между новой котельной и ТК-11 (совхоз) указаны в таблице №29.

В связи с низким качеством выполненных проектных работ и несоответствия показателей местных углей проектным (более низкая теплопроводная способность относительно принятой в проекте, высокая зольность местных углей), строительство мини-ТЭЦ, выполненное примерно на 50%, было законсервировано, а уже построенная мини-ТЭЦ функционирует как котельная.

Предложения по строительству тепловых сетей для подключения потребителей котельных «Центральная» и «Совхоз №2» на новую котельную

Таблица №28

| Начало участка | Конец участка | Физическая длина участка, м | Диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная | ТК-31 (шт. Палана) | 305,54 | 425отопление 159-ГВС | Воздушная | 16, -отопление 9,257-ГВС макс. час. |
| Новая котельная | (совхоз) | 628,55 | 159 | Воздушная | 1,285 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Таблица №29

| п/п | Начало участка | Конец участка | Физическая длина участка, м. | Существующий диаметр трубопровода, мм | Удельные линейные потери напора на участке, мм.в.ст./м | Рекомендуемый диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» |
| 1 | ТК-2 | врезка до задвижки в сторону ТК-27 | 2,62 | 159 | 204,9 | 219 | подземная |
| 2 | ТК-2 | ТК-3 | 56,2 | 159 | 28,7 | 219 | подземная |
| 3 | ТК-4 | ул. Поротова, 7 | 51,43 | 40 | 43 | 57 | подземная |
| 4 | ТК-8 | врезка до задвижки в сторону ТК-9 | 1,63 | 57 | 45,3 | 76 | подземная |
| 5 | ТК-10 | ул. Камчатского Комсомола, 1 | 8,26 | 25 | 137,8 | 57 | подземная |
| 6 | ТК-14 | ул. Обухова, 2 | 5,48 | 57 | 191,8 | 108 | подземная |
| 7 | ТК-16 | ул. Поротова, 6а | 9,28 | 57 | 20,3 | 76 | подземная |
| 8 | ТК-18 | ул. Поротова, 8 | 7,7 | 32 | 38,6 | 57 | подземная |
| 9 | ТК-20 | ТК-21 | 21,81 | 76 | 45,7 | 108 | подземная |
| 10 | ТК-21 | ТК-22 | 40,87 | 76 | 37,1 | 108 | подземная |
| 11 | ТК-26 | ул. Ленина, 14 | 23,72 | 32 | 88,4 | 57 | подземная |
| 12 | ТК-31 | ТК-32 | 61,59 | 219 | 29,3 | 325 | подземная |
| 13 | ТК-32 | ТК-33 | 38,63 | 219 | 28,2 | 273 | подземная |
| 14 | ТК-32 | ул. Поротова, 31 | 16,7 | 57 | 34,7 | 108 | подземная |
| 15 | ТК-33 | ул. Гиля, 20 | 13,34 | 76 | 28,2 | 108 | подземная |
| 16 | ТК-34 | ул. Гиля, 16 | 15,85 | 57 | 39,8 | 89 | подземная |
| 17 | ТК-34 | ул. Чубарова, 18, 20 | 12,02 | 89 | 25,3 | 108 | подземная |
| 18 | ТК-34 | ТК-38 | 72,61 | 57 | 54,3 | 76 | подземная |
| 19 | ТК-38 | ул. Чубарова, 1 1 | 32,8 | 32 | 36,5 | 57 | подземная |
| 20 | ТК-38 | ул. Чубарова, 13 | 8,91 | 32 | 33,8 | 57 | подземная |
| 21 | ТК-35 | ул. Чубарова, 16 | 7,24 | 57 | 42,3 | 76 | подземная |
| 22 | ТК-35 | ул. Гиля, 14 | 19,09 | 57 | 50,6 | 76 | подземная |
| 23 | ТК-37 | врезка до задвижки в сторону ул. Чубарова, 14 | 3,27 | 57 | 42,3 | 76 | подземная |
| 24 | ТК-42 | пер. Пролетарский, 14 | 18,71 | 57 | 60,2 | 76 | подземная |
| 25 | ТК-43 | пер. Пролетарский, 12 | 10,98 | 57 | 39,1 | 76 | подземная |
| 26 | ТК-4За | через ТК-44 до ул. Чубарова, 10 (д/с) | 57,82 | 76 | 22,5 | 89 | подземная |
| 27 | ТК-54 | ул. Обухова, 12 (хоз. корпус) | 34,1 | 40 | 82,6 | 76 | подземная |
| 28 | ТК-60 | врезка до задвижки в сторону ул. Ленина, З | 3,41 | 57 | 68,6 | 76 | подземная |
| 29 | ТК-63 | ул. Обухова, 33 |  | 32 (частично 40) | 118,9 | 57 | подземная |
| 30 | ТК-69а | ул. Ленина, 17 | 10,03 | 32 | 75,4 | 76 | подземная |
| 31 | ТК-73 | ул. Ленина, 13 | 15,08 | 57 | 54,9 | 76 | подземная |
| 32 | ТК-75 | ул. Ленина, 15 (ТУ-2) | 4,44 | 40 (частично 57) | 42,5 | 90 (полипропилен) | подземная |
| 33 | ТК-75 | ул. Ленина, 15 (ТУ-1) | 3,3 | 40 | 47,6 | 90 (полипропилен) | подземная |
| 34 | ТК-70 | ул. Ленина, 11 | 16,67 | 32 | 92,5 | 57 | подземная |
| 35 | ТК-70 | ул. Ленина, 5 | 18,42 | 57 | 35,9 | 76 | подземная |
| 36 | ТК-71 | ул. Ленина, 9 | 7,35 | 32 | 41,8 | 57 | подземная |
| 37 | ТК-100 | ул. Камчатского Комсомола, 19 | 15,63 | 32 (частично 25) | 168,9 | 60 (полипропилен) | подземная |
| 38 | ТК-98 | ул. Камчатского Комсомола, 13 | 19,65 | 32 | 50,4 | 57 | подземная |
| 39 | ТК-96 | ул. Камчатского Комсомола, 7 | 22,7 | 25 (частично 32) | 120,6 | 57 | подземная |
| 40 | ТК-95 | ТК-94 | 17,77 | 40 (частично 57) | 15 | 76 | подземная |
| 41 | ТК-93 | ул. Обухова, 1 | 13,05 | 25 | 170 | 60 (полипропилен) | подземная |
| 42 | ТК-94 | ул. Обухова, З | 19,25 | 25 | 115,5 | 60 (полипропилен) | подземная |
| 43 | ТК-83 | ул. Ленина, 8 | 9,79 | 57 | 21,6 | 76 | подземная |
| 44 | ТК-83 | ТК-77 | 37,23 | 25 (частично 40) | 53,9 | 76 | подземная |
| 45 | ТК-77 | ул. Ленина, 10 | 6,16 | 25 | 53,9 | 90 (полипропилен) | подземная |
| 46 | ТК-83 | ТК-84 | 34,7 | 108 | 27,1 | 159 | подземная |
| 47 | ТК-84 | ул. Ленина, 6 | 6,64 | 40 | 57,6 | 76 | подземная |
| 48 | ТК-86 | ул. Обухова, 23 |  | 32 | 66,4 | 57 | подземная |
| 49 | ТК-86 | ул. Обухова, 25 | 18,32 | 32 | 50,6 | 57 | подземная |
| 50 | ТК-88 | ул. Обухова, 19 | 8,03 | 40 (частично 32) | 20,6 | 57 | подземная |
| 51 | ТК-89 | ул. Обухова, 17 | 15,97 | 32 | 47,5 | 57 | подземная |
| 52 | ТК-33 | ул. Поротова, 33 | 2,6 | 76 | 35,8 | 108 | подземная |
| 53 | ТК-33 | ул. Поротова, 35 | 29,68 | 76 | 29,4 | 108 | подземная |
| Котельная «Совхоз №2» |
| 54 | ТК-6 | пер. Строительный, 8 | 17,98 | 40 | 25,3 | 57 | подземная |
| 55 | ТК-8 | ер. Строительный, 12 | 11,34 | 40 | 45,8 | 76 | подземная |
| 56 | ТК-6 | пер. Строительный, 6 | 27,02 | 32 | 32,8 | 57 | подземная |
| 57 | ТК-1 | ТК-2 | 52,58 | 76 | 47,3 | 108 | подземная |
| 58 | ТК-2 | ул. Космонавтов, 7 | 19,74 | 40 | 56,8 | 76 | подземная |
| 59 | ТК-2 | ТК-3 | 61,54 | 76 | 24, 4 | 89 | подземная |
| 60 | ТК-3 | ул. Космонавтов, 5 | 21,41 | 40 | 36,9 | 76 | подземная |
| 61 | ТК-3 | ул. Космонавтов, 4 | 27,23 | 32 | 40,7 | 57 | подземная |
| 62 | ТК-4 | ул. Космонавтов, З | 23,09 | 40 | 49,6 | 76 | подземная |
| 63 | ТК-5 | ТК-6 | 63,47 | 108 | 84,3 | 159 | подземная |
| 64 | ТК-5 | ТК-9 | 22,61 | 108 | 65,4 | 159 | подземная |
| 65 | ТК-9 | ул. Совхозная, 9 | 6,59 | 40 | 47,6 | 76 | подземная |
| 66 | ТК-9 | ТК-10 | 31,58 | 108 | 41,9 | 159 | подземная |
| 67 | ТК-10 | ул. Совхозная, 9 | 6,47 | 40 | 46,5 | 76 | подземная |
| 68 | ТК-10 | УТ-1 | 102,56 | 108 | 35,3 | 159 | подземная |
| 69 | УТ-2 | ул. Космонавтов, 2 | 5,63 | 40 | 22,6 | 57 | подземная |
| 70 | УТ-9 | УТ-11 | 19,98 | 76 | 27,8 | 89 | подземная |
| 71 | УТ-11 | ул. Беккерева, 22 | 9,75 | 25 | 87,9 | 57 | подземная |
| 72 | УТ-12 | ул. Беккерева, 18 | 10,69 | 25 | 77,4 | 57 | подземная |
| 73 | УТ-1З | ул. Беккерева, 16 | 4,57 | 25 | 68,7 | 57 | подземная |
| Новая котельная |
| 74 | Новая котельная | ТК-31 (Центральная) | 305,54 |  |  | 425 (отопление) | воздушная |
| 75 | Новая котельная | ТК-31 (Центральная) | 305,54 |  |  | 159 (ГВС) | воздушная |
| 76 | Новая котельная | ТК-11 (Совхоз | 628,25 |  |  | 219 | воздушная |
| 77 | ТК-31 | ул. Поротова, 28 | 120,72 | 25 | 95,8 | 57 | подземная |
| 78 | ТК-2 | ТК-3 | 58,96 | 219 (частично 273) | 145,6 | 325 | подземная |
| 79 | ТК-3 | через Ж-16, ТК-17 до ТК-18 | 220,16 | 219 (частично 159) | 74,8 | 273 | подземная |
| 80 | ТК-95 | ТК-93 | 18,04 | 57 | 34,2 | 76 | подземная |
| 81 | ТК-83 | ТК-84 | 34,7 | 108 | 77,5 | 159 | подземная |
| 82 | ТК-29 | через ТК-ЗО до ТК-31 | 207,1 | 219 | 123,9 | 325 | подземная |
| 83 | ТК-45 | через ТК-72а до ЦТП-1 | 259,19 | 159 | 64,3 | 219 | подземная |
| 84 | ТК-84 | ТК-85 | 53,05 | 108 | 44,4 | 159 | подземная |
| 85 | ТК-6 | ТК-7 |  | 89 | 54,7 | 159 | подземная |
| 86 | ТК-11 | ТК-95 | 80 |  |  | 159 | подземная |

2.9.5 Газоснабжение

Газоснабжение населенного пункта не предусматривается.

2.9.6 Связь

Мероприятия по развитию системы связи в пгт. Палана предлагаются в течение срока реализации проекта (20 лет), по мере физического износа действующего оборудования и морального устаревания технологий абонентского доступа.

Развитие телефонной сети общего доступа планируется реализовать на однотипном оборудовании в виде современной автоматической телефонной станции (АТС) и организации абонентской связи по волоконно-оптическим кабелям связи. Для междугородней связи планируется оставить существующую станцию спутниковой связи «Орбита».

Проектом предусматривается:

Установка автоматической телефонной станции. Общая номерная емкость, к расчетному сроку, должна будет составлять 1800 номеров. Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной 07 февраля 2008 г., № Пр. 212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса, количества населения. К расчетному сроку, при 100 % телефонизации квартирного и общественного сектора норма необходимой номерной емкости телефонной связи для жителей поселка должна будет составлять к расчетному сроку порядка 40 номеров на 100 жителей. Номерная емкость на общественную застройку принимается 20 % от общего числа абонентов.

Строительство кабельных и воздушных абонентских линий из волоконно-оптических кабелей связи (ВОЛС), общей протяженностью 4 км.

Дальнейшее развитие сети Интернет по технологии ADSL, позволяющей устанавливать постоянное соединение с сетью на базе телефонной абонентской линии, оставляя ее свободной для пропуска голосового трафика.

Развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий.

Дальнейшее развитие эфирного радиовещания за счет увеличения количества радиовещательных станций.

Дальнейшее развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением количества и улучшением качества принимаемых телевизионных каналов.

Модернизация телевизионного передающего центра (телевизионного ретранслятора), согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 2015 г. от 02.09.2007г. № 1700-р. Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости. Развитие сети радиовещания в УКВ и FM диапазонах, реализовать различными тематическими радиовещательными станциями.

Таким образом проектом предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы связи пгт. Палана:

- на расчетный срок:

- установка автоматической телефонной станции номерной емкостью 1800 номеров;

- прокладка волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), общей протяженностью 4 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к реконструкции и строительству на территории муниципального образования, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения на уровне городского округа:

- автоматическая телефонная станция номерной емкостью 1800 номеров;

- волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), общей протяженностью 4 км.

2.10 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Критериями оптимальности выбранного варианта размещения объектов местного значения являются: непротиворечие формируемому планировочному каркасу планируемой территории, соблюдение принципов устойчивого развития территории и положительное влияние объекта на комплексное развитие территории городского округа «поселок Палана».

На основе анализа использования территорий городского округа можно обосновать размещение новых объектов местного значения.

Анализ существующей градостроительной ситуации и архитектурно-планировочные решения представлены в пунктах 2.1-2.4 настоящего генерального плана. Планировочная организация территории и функциональное зонирование выступают инструментом территориального развития, оказывая непосредственное влияние на размещение объектов местного значения.

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг и сервиса.

При организации сети предприятий обслуживания учитывались следующие принципы:

- организация многопрофильных центров обслуживания;

- соблюдение радиусов доступности;

- организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах.

В городском округе формируется полноценная система объектов социально-культурно-бытового обслуживания населения городского округа.

Оптимистический сценарий развития городского округа может осуществиться при условии стабилизации демографической ситуации и активного развития ряда новых направлений хозяйствования, в этом случае возможно развитие системы объектов социально-культурно-бытового назначения на базе существующих учреждений.

2.11 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Размещение планируемых объектов местного значения городского округа может оказать положительное влияние на комплексное развитие территории. Влияние рассматривается преимущественно с точки социально-экономической эффективности.

Объекты образования. Строительство детского сада и начальной школы должно оказать мощный положительный эффект на уровень комфортности среды городского округа «поселок Палана», доступности объектов повседневного обслуживания. Также, уровень обеспеченности территории детскими образовательными организациями может впрямую повлиять на улучшение демографических показателей городского округа.

Объекты культурно-досугового назначения. Строительство культурно-досугового центра повлияет на повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных преимущественно с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

Объекты коммерческого использования и бытового обслуживания. Строительство многофункционального центра способно повысить уровень бытового обслуживания и создать благоприятные условия для коммерческой деятельности. Размещение дополнительных объектов коммерческого использования и бытового обслуживания создает благоприятную среду жизнедеятельности: создает условия для экономической и трудовой деятельности, обеспечивает удобство удовлетворения бытовых потребностей населения.

Реализация мероприятий проекта в сфере развития инженерной инфраструктуры будет способствовать развитию экономики городского округа в целом с учетом приоритетных направлений, а также обеспечат потребности развития градостроительной деятельности.

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение технических характеристик улично-дорожной сети, создание новых направлений улучшит транспортное сообщение между муниципальными образованиями, уменьшит затраты времени на передвижение, тем самым позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, стимулирует развитие деловой активности, туризма и др.

2.12 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Схемой территориального планирования Камчатского края на территории пгт. Палана запланирована реализация следующих мероприятий:

- Строительство взлётно-посадочной полосы;

- Реконструкция морского терминала;

- Строительство морга с патологоанатомической лабораторией и гаража на 3 бокса для машин и 1 бокса для снего-(болото)-хода в ГУЗ «Корякская окружная больница»;

- Создание муниципального ресурсного центра дистанционного обучения;

- Строительство культурно-досугового центра;

- Приобретение и установка детских горнолыжных подъемников на горнолыжной трассе ДЮСШ городского округа «поселок Палана»;

- Строительство лечебно-оздоровительной и туристско-спортивной базы, развитие рекреационной инфраструктуры;

- Строительство автозимника продленного действия с. Анавгай – п. Палана;

- Строительство автодороги межмуниципального значения п. Палана – с. Лесная;

- Строительство ВОЛП Анавгай – Палана;

- Строительство ВОЛП Палана – Лесная;

- Строительство полигона ТБО;

- Капитальный ремонт здания пожарного депо;

- Берегоукрепление правого берега реки Палана;

- Реконструкция КОС;

- Строительство детских дошкольных учреждений;

- Строительство начальной школы.

2.14 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории поселка заключается в выполнении следующих мероприятий:

- Организация рельефа

- Организация поверхностного стока

- Благоустройство оврагов

- Противоэрозионная обработка почвы

- Защита территории от затопления и подтопления

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы. В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими.

Организация поверхностного стока. Организующей системой водоотвода является сеть дорог. Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей организации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м.

Сброс воды осуществляется в сторону рек, водоотвод предусматривается самотеком. Все стоки подвергаются очистке на закрытых очистных сооружениях блочной конструкции, санитарная зона для закрытых очистных сооружений составляет 50 м.

Благоустройство оврагов, размещающихся на территории поселка, предусматривается путем залужения и посадки кустарника. Для особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5. Поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами, в ячейках которых производится посадка растений.

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы могут быть применены агротехнические, гидротехнические или лесомелиоративные мероприятия.

В пгт. Палана территория промышленной застройки находится в непосредственной близости от береговой линии. Решением генерального плана предлагается выполнить благоустройство прибрежной территории путем берегоукрепления, что включает в себя планировку и укрепление откосов засевом трав и посадкой кустарников. В границах населенного пункта берегоукрепление также предусматривается в местах разрушения берега р. Палана.

Протяженность берегоукрепительных работ составляет 1516 п.м.

2.15 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Система сбора и утилизации ТКО в городском округе «посёлок Палана» реализуется в соответствии с утверждённой территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 8 ноября 2016 года №444-П.

В настоящее время на территории МО городской округ «поселок Палана» источниками образования отходов являются государственные и муниципальные структуры, д/сады, школы, учебные заведения, больницы, промышленные и производственные предприятия, население МО городской округ «поселок Палана» и прочие хозяйствующие субъекты. Сбор и вывоз отходов (в том числе ТКО) в настоящее время производится МКУП «МП пгт Палана».

Источниками образования ТКО кроме предприятий является население и объекты бюджетной сферы (детские сады, школы, интернаты, больницы и поликлиники), а также объекты инфраструктуры, расположенные в зданиях жилого фонда.

Организацию работ по санитарной очистке территории, входящей в состав МО городской округ «поселок Палана» осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с возложенными на них полномочиями:

- организуют очистку территорий общего пользования;

- устанавливают системы удаления отходов (контейнерная), схемы сбора отходов;

- координируют действия организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, владельцев индивидуальной жилой застройки в области обращения с отходами;

- информируют юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам сбора и вывоза отходов.

- организуют утилизацию (захоронение) отходов на специально отведенных и обустроенных для этого объектах.

В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Положением о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.10.2012 г. № 1062, деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности подлежит лицензированию.

Санитарную очистку территории МО городской округ «поселок Палана» осуществляет специализированное предприятие. Вывоз образующихся отходов (в том числе ТКО) производится транспортом МКУП «МП пгт. Палана». Вывоз отходов (в том числе ТКО) осуществляется по договорам.

Вывоз ТКО производится на санкционированную свалку ТКО площадью 0,9926 га. Свалка находится примерно в 900 м по направлению на север от ориентира аэродром пгт. Палана, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: край Камчатский, район Тигильский, пгт. Палана.

При организованном сборе и вывозы ТКО на территории МО городской округ «поселок Палана» применяется контейнерная система удаления отходов с несменяемыми сборниками, предусматривающая накопление отходов в местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной обработкой контейнеров на месте.

Собственники индивидуальных жилых домов самостоятельно заключают договоры на вывоз отходов со специализированными предприятиями.

В настоящее время на территории населенных пунктов, в которых сбор отходов осуществляется контейнерным методом, применяются контейнеры объемом 0,75 м3.

Контейнеры установлены на контейнерных площадках. Собственниками контейнерного парка являются администрации муниципальных образований, специализированное предприятие, предприятия и организации. Покупка контейнеров для населения в основном осуществляется за счет средств управляющих компаний и бюджета муниципального образования. На территории МО допускается совместное использование контейнерной площадки несколькими собственниками отходов. Собственники такой контейнерной площадки несут равную ответственность за ее санитарное содержание, если не предусмотрено иное.

Мойка контейнеров осуществляется после выгрузки отходов. Дезинфекция проводится аэрозольным способом. Дезинфекции подвергаются шины, кузов (рама) автомобиля, наружная и внутренняя части контейнеров.

Вывоз ТКО контейнерным методом на территории жилищного фонда осуществляется в соответствии с графиком по мере наполнения контейнеров. Кратность вывоза определяется сроком хранения отходов в местах временного хранения на территории жилой застройки.

2.16 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана атмосферного воздуха

Для снижения воздействия на атмосферный воздух, рекомендуется провести следующие мероприятия:

- установление для всех стационарных и передвижных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для соблюдения нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК).

Соблюдение ПДВ за счет:

- газификации индивидуальной жилой застройки;

- проектирования новых котельных на газовом топливе;

- совершенствования и развития системы озеленения.

Охрана водного бассейна:

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- организовать канализование жилищного фонда поселения;

- организовать водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и ручьев;

- организовать размещение и временное хранение отходов производства и потребления в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 для исключения попадания токсичного фильтрата в поверхностные и подземные сточные воды.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования (в соответствии с пунктом 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Охрана почв и растительности

В поселении широко распространены смытые почвы с укороченным профилем, отличающиеся пониженным плодородием. В результате смыва происходит не только удаление питательных веществ из почвы, но и ускоренное заиление рек и водоемов, повреждение дорог.

Для борьбы с водной эрозией почв необходимо проводить следующие мероприятия:

- Противоэрозионная организация территории с выделением площадей, в разной степени подверженных эрозии, где необходимо применять соответствующие противоэрозионные мероприятия.

- Введение на землях, подверженных эрозии, почвозащитных севооборотов.

- Пахота, рядовой посев и посадка сельскохозяйственных культур, культивация паров поперек склона.

- Создание полос – буферов из многолетних трав на крутых склонах.

- Укрепление и облесение оврагов и крутых склонов.

- Залужение и закрепление водоподводящих ложбин к оврагам и балкам, а также крутых склонов, заравнивание промоин, разъемных борозд и другие приемы рассредотачивания поверхностного стока.

- Регулирование пастьбы скота в балках, на крутых склонах, в лесах.

- Защита от размыва шоссейных, профилированных и грунтовых дорог.

Зеленые насаждения населенных пунктов нуждаются в своевременном уходе и охране от повреждений, потравы скотом, вредителей и болезней.

Снижение воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду:

- всем предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного накопления и размещения отходов, согласно утверждённым Лимитам на размещение отходов на территории предприятия;

- транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам;

- инвентаризировать, ликвидировать и рекультивировать несанкционированные свалки ТБО.

Рекомендуется также осуществлять следующие мероприятия по охране почв и зелёных насаждений:

- в местах массового отдыха людей и в лесопарковых зонах установить общественные туалеты и организовать сбор мусора на специализированных площадках.

2.17 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Генеральным планом не предусматривается мероприятия по размещению новых объектов специального назначения.

Поселковая свалка расположена на земельном участке с кадастровым номером 82:01:000005:323 площадью 0,99 га.

Кладбище расположено на земельном участке с кадастровым номером 82:01:000001:253 площадью 2,34 га. В соответствии с СП 42.13330.2016 нормативный размер земельного участка, отводимого под кладбище традиционного захоронения, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения, соответственно, нормативный размер кладбища для обслуживания городского округа должен составлять 0,7 га. Соответственно, потребности в расширении действующих кладбищ на территории городского округа «поселок Палана» нет.

На территории городского округа «поселок Палана» в 6 км от пгт. Палана имеется один недействующий (бесхозный) скотомогильник, санитарно-защитная зона которого не установлена. Генеральным планом рекомендуется проведение мероприятий по ограничению использования недействующего скотомогильника и организация санитарно-защитной зоны для ограничения негативного воздействия объекта на окружающую среду.

Схемой территориального планирования Камчатского края планируется строительство объекта «Полигон ТКО с сортировкой и переработкой мусора, скотомогильником с двумя биотермическими ямами» на территории городского округа «поселок Палана».

Существующие несанкционированные свалки, полигоны и площадки для хранения ТКО подлежат закрытию и рекультивации.

2.18 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Раздел «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», проекта корректировки генерального плана городского округа «город Палана» Камчатского края выполнен на основании задания на проектирования генерального плана, согласованное  Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю (Главное управление МЧС России по Камчатскому краю) №3560-3-1 от 28.08.2019 г.

### 2.18.1 Перечень нормативно-технических документов, используемых при разработке данного раздела

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

Свод правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90. утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 705/пр;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г.);

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994г. № 68-фз;

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»;

ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-фз;

«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 11.07.2004 № 868;

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

ГОСТ Р 23.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

СП 11.13130. 2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

ГОСТ 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.3.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения»;

ГОСТ 12.1.033 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения»;

ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающего воздействия».

### 2.18.2 Основные термины и определения

Аварийно-химически опасное вещество - опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах).

Первичное облако аварийно-химически опасного вещества - облако аварийно-химически опасного вещества, образующееся в результате мгновенного перехода в атмосферу части аварийно-химически опасного вещества из емкости при ее разрушении.

Вторичное облако аварийно-химически опасного вещества - облако аварийно-химически опасного вещества, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности.

Эквивалентное количество аварийно-химически опасного вещества - количество хлора, масштаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной устойчивости атмосферы количеством данного аварийно-химически опасного вещества, перешедшим в первичное (вторичное) облако.

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, является составной частью национальной безопасности страны.

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени, цели, ресурсам мероприятий по устранению или снижению на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов особого периода, стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне - территория, на которой расположен город, иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем объектами, представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в особый период и мирное время.

Трудоспособное население - часть населения страны, определяемая на основании данных государственной статистики, независимо от того, участвует оно в общественном производстве или нет.

Наибольшая работающая смена (НРС) - рабочие и служащие предприятий, учреждений и организаций, расположенных в границах проектной застройки поселка и продолжающих свою деятельность в особый период, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне.

Работающая смена дежурного линейного персонала организаций - рабочие и служащие предприятий, учреждений и организаций, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, обеспечивающих жизнедеятельность поселка и не отнесенных к группе по гражданской обороне.

Защитное сооружение гражданской обороны - инженерное сооружение двойного назначения, отвечающее нормам проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и обеспечивающее в течение определенного времени укрытие людей, техники и имущества от воздействия современных средств поражения, поражающих факторов и воздействия опасных химических и радиоактивных веществ, опасностей, возникающих в результате последствий аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов и используемое в мирное время в интересах экономики.

Убежище - защитное сооружение гражданской обороны, обеспечивающее в течение нормативного времени защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, боевых отравляющих веществ, а также при необходимости от аварийно-химически опасных веществ, радиоактивных веществ при разрушении ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Быстровозводимое убежище - защитное сооружение гражданской обороны, возводимое в период нарастания угрозы до объявления мобилизации, в период мобилизации или в военное время с применением сборных ограждающих конструкций и упрощенного внутреннего оборудования.

Укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, обеспечивающее защиту укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

Нормативный радиус сбора - расстояние, обеспечивающее полное заполнение защитного сооружения гражданской обороны в установленные сроки.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий, снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и природного характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсий и террористических актов.

Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны - установленные нормативными документами требования по проектированию и осуществлению инженерно-технических мероприятий, направленных на защиту населения, промышленно-производственного персонала и максимальное снижение возможного ущерба объектов экономики и инфраструктуры от природных, техногенных и военных опасностей, а также воздействий, возникающих при этом вторичных поражающих факторов.

### 2.18.3 Мероприятия по гражданской обороне

Перечень потенциально опасных объектов, расположенных на территории Камчатского края, определен приказом Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края от 11.07.2019 № 111-П «Об утверждении Перечня по отнесению потенциально опасных объектов, расположенных на территории Камчатского края, к классам опасности», на территории городского округа «поселок Палана» расположены потенциально опасные объекты:

-ФКП «Аэропорты Камчатки» - аэропорт Палана (технически сложный объект), на территории аэропорта расположен склад ГСМ ФКП «Аэропорты Камчатки» (2 емкости по 60 м в куб);

- ООО «Палана-Уголь» - площадка угольного разреза Паланский (горнодобывающий объект).

На территории городского округа «поселок Палана» так же расположен склад ГСМ – 2000т.

Информация по технологической характеристике объектов Министерства обороны Российской Федерации (потенциально опасные и вредные технологические установки, процессы, материалы и выделения) на территории городского округа «поселок Палана» в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю отсутствует.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны городской округ «поселок Палана» расположен вне зон опасностей. На территории городского округа расположенных категорированных по гражданской обороне объектов нет.

Эвакуация населения в военное время в городской округ «поселок Палана» не планируется.

Строительство защитных сооружений не требуется.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 (ред. От 18.07.2015) «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны укрытие населения, проживающего в безопасном районе, в период мобилизации и в военное время рекомендуем предусмотреть в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства на территории городского округа «поселок Палана».

Укрытие населения в период мобилизации и в военное время рекомендуем предусмотреть в подвальных и других заглубленных помещениях на территории городского округа «поселок Палана».

На территории городского округа «поселок Палана» не расположены защитные сооружения гражданской обороны.

Расчёт потребности защитных сооружений

Защитное сооружение ˗ инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения.

Расчет потребности защитных сооружений гражданской обороны

Исходные данные:

- планируемое население территории городского округа «поселок Палана» ˗ 2920 чел.

- площадь на одного укрываемого ˗ 0,5 м2

- площадь для хранения одежды на одного укрываемого ˗ 0,07 м2

Площадь защитных сооружений на 2920 человек составит = (0,5 + 0,07) х 2920 = 1664 (м2)

В соответствии с требованиями п.п. 5.23 п. 5 «Требования к инженерно- техническим мероприятиям по гражданской обороне, учитываемые при разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории» СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

### 2.18.4 Светомаскировка

В соответствии с п. 10.1 СП 165.1325800.2014 проектируемая территория находится в зоне маскировки. Проектом генерального плана рекомендуем городского округа «поселок Палана» разработать комплекс мероприятий по световой и другим видам маскировки.

### 2.18.5 Система оповещения населения

В соответствии с требованиями п.п. 6.38 раздела «Системы оповещения» СП 165.1325800.2014 для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях, следует создавать на муниципальном уровне технические системы оповещения - местная система оповещения (на территории муниципального образования).

Существует несколько способов оповещения населения и работающих смен о грозящей опасности:

•	оповещение с использованием радио, телевидения;

•	передвижных средств громкоговорящей связи;

•	оповещение с помощью стационарных установок.

Количество созданных локальных систем оповещения на территории городского округа «поселок Палана» составляет 2 единицы (Здание Администрации городского округа «поселок Палана» и здание МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана»).

Радиусы от источников оповещения по улично-трансляционной сети должны быть обеспечены не менее чем в 500 м друг от друга.

### 2.18.6 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация (ЧС): обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К перечню возможных ЧС относятся:

•	ЧС техногенного характера;

•	ЧС природного характера;

•	ЧС биолого-социального характера.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность в чрезвычайных ситуациях – состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействия источника ЧС на население, объекты экономики, инфраструктуры и окружающей природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, т.е. на территории, на которой сложилась ЧС.

Степень опасности зависит от ее реализации, параметров поражающих факторов, а также от уязвимости и защищенности самого опасного объекта от внешних опасностей.

Природные и техногенные опасности выступают в форме вызовов и угроз. Если вызов представляет совокупность обстоятельств, поражающих гипотетическую опасность, которая в перспективе может превратиться в непосредственную опасность, то угроза представляет непосредственную опасность возникновения природных бедствий и техногенных катастроф, а также наличие обстоятельств, стимулирующих эти явления.

Территория городского округа «поселок Палана» подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Городской округ «поселок Палана» Камчатского края располагается на территории, геолого-тектоническое строение которой может привести к возникновению стихийных явлений и ЧС природного характера.

Чрезвычайные ситуации природного характера, возникновение которых возможно на территории городского округа «поселок Палана»

Таблица №30

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
| 1.1 | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. Взрывная волна. Гравитационное смещение горных пород. Затопление поверхностными водами |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки: |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов, их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории городского округа «поселок Палана» к опасным геологическим явлениям и процессам относятся:

- землетрясения;

Землетрясения - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.

Городской округ «поселок Палана» расположен в 9 бальной зоне сейсмического воздействия.

Оценка риска возникновения ЧС

Исходя из статистики сейсмологической обстановки на территории пгт. Палана следует, что существует вероятность возникновения ЧС, связанной с землетрясениями интенсивностью до 9 баллов.

В случае возникновения природной ЧС (землетрясение, наводнение) разработаны маршруты эвакуации людей в пгт. Палана. Эвакуации людей проводится в пункты временного размещения населения.

Перечень пунктов временного размещения пострадавшего населения

городского округа «поселок Палана»

Таблица № 31

| № ПВР | Наименование организаций (учреждений) развертывающих ПВР | Место развертывания, адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | МАУ «Центр культуры и досуга» | пгт. Палана ул. 50-летия Комсомола Камчатки ,1 |
| 2. | МКОУ «СОШ №1» | пгт. Палана ул. Поротова,19 |
| 3 | МКДОУ №1 «Детский сад «Рябинка» | пгт. Палана ул. им. Г.И. Чубарова,10 |
| 4 | МКДОУ №2 «Детский сад «Солнышко» | пгт. Палана ул. Поротова,18а |
| 5 | КГПОБУ «Паланский колледж» | пгт. Палана ул. им. Г.И. Чубарова,6 |

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории городского округа «поселок Палана» Камчатского края к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

- подтопления;

Подтопление – это повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Зона, подверженная подтоплению это в районе котельной «Центральная»

По данным многолетних наблюдений чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводков на территории городского округа «поселок Палана», не зафиксировано.

Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории городского округа «поселок Палана» к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

- сильные осадки;

- сильные снегопады;

- сильные метели;

- гололед;

- заморозок;

- сильные ветры.

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Продолжительный дождь: Жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Сильный снегопад: Продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель: Перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Природные пожары

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Вероятен риск возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами.

Пожароопасный сезон длится с мая по ноябрь. Самыми опасными периодами пожаров являются июнь-июль, что объясняется периодически повторяющимися засушливыми днями.

Лесные пожары оказывают разрушительные действия на лесные ресурсы, уничтожают древостой и фауну, вызывают повреждения органического слоя почвы и ее эрозию.

Лесные пожары образуются в основном вдали от населенных пунктов с постоянным проживанием людей. К ним относятся охотничьи домики, гидрологические посты, опоры и линии связи.

Так же население проживает на традиционных рыбалках, что несет дополнительную опасность возгорания леса и тундры. В случае возникновения пожара в населенном пункте, пожары ликвидируются силами пожарной части пгт. Палана, дислоцирующейся по ул. Индустриальная, 9. В случае массового возгорания помощь силами и средствами оказывает Паланский участковый лесхоз.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

На территории городского округа «поселок Палана» возможны случаи заражения лептоспироза у домашнего скота и собак. Носителями бешенства являются дикие плотоядные, главным образом лисы и енотовидные собаки, которые, в свою очередь заражают скот, домашних собак и кошек.

В городском округе «поселок Палана» сохраняется возможность появления и распространения среди населения острых кишечных инфекций (ОКИ) – дизентерии, сальмонеллёза, вирусного гепатита и другими, зависящими от проблем с обеспечением населения качественной водой. Уровень контролируемых инфекций – дифтерии, коклюша, паротита и кори - сократился в связи с восстановлением массовой иммунизации населения. Значительное место в заболеваемости продолжают сохранять инфекции, против которых отсутствуют или недостаточно эффективны средства специфической профилактики: ветряная оспа, краснуха, скарлатина, грипп.

Санитарные потери в очагах кишечных инфекций могут составить от 50 до 100 человек.

Кроме того, на территории городского округа возможно развитие массовых инфекционных заболеваний людей и животных при любых видах аварий, катастроф и стихийных бедствий, связанных с разрушением объектов водоснабжения, канализации, резким ухудшением санитарно-гигиенического состояния территории, интенсивной миграцией различных контингентов населения, повышением восприимчивости людей к инфекциям и т.д. При этом одновременно может возникнуть несколько эпидочагов разных заболеваний.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Согласно СНиП 2.01.51-90 проектируемые, реконструируемые и существующие объекты в зависимости от места строительства могут располагаться:

- в зонах возможных опасностей категорированных населённых пунктов и объектов;

- в зоне возможных поражающих факторов автомобильных дорог, по которым перевозятся в т.ч. ГСМ, СУГ при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон заражения (загрязнения), зон разрушения и пожаров;

- в зоне отклонения климатических условий от ординарных.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «поселок Палана»:

- открытые горные работы;

- склад взрывчатых материалов с пунктом приготовления ВВ;

- транспортировка, погрузка и выгрузка опасных грузов;

- склады ГСМ;

- оборудование и коммуникации.

Потенциально опасный объект: объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Возможные аварийные ситуации:

- разгерметизация баков хранения ГСМ, топливопровода с последующим выбросом опасных веществ;

- несанкционированные взрывы при транспортировке, погрузке и выгрузке взрывчатых материалов, производстве взрывных работ;

- разгерметизация баков хранения ГСМ;

- возможность возникновения пожаров, взрывов с воздействием высоких температур, воздушной ударной волны;

- возможны аварийные ситуации в процессе эксплуатации и технического обслуживания оборудования и коммуникаций объекта.

Риски возникновения техногенных пожаров на территории городского округа «поселок Палана»

Сохраняется опасность возникновения техногенных пожаров на

-ФКП «Аэропорты Камчатки» - аэропорт Палана (технически сложный объект), на территории аэропорта расположен склад ГСМ ФКП «Аэропорты Камчатки» (2 емкости по 60 м в куб);

- ООО «Палана-Уголь» - площадка угольного разреза Паланский (горнодобывающий объект).

- склад ГСМ – 2000т.

ЧС на всех видах транспорта.

Исходя из статистических данных вероятность возникновения аварий и катастроф на автомобильном транспорте на территории сельского поселения невысокая.

Возможные чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте связаны с транспортировкой опасных грузов, в основном нефтепродуктов.

ЧС на системах энергоснабжения.

На территории городского округа «поселок Палана» расположена дизельная электростанцию ДЭС-10, На ДЭС установлено 6 дизельных генераторов: пять ДГ марки Г-72 мощностью 800 кВт каждый; один ДГ марки Г-99 мощностью 1000 кВт

Исходя из частоты возникновения аварий на электросетях, следует, что в городском округе сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

ЧС на системах жизнеобеспечения населения.

Централизованное теплоснабжение потребителей городского округа «поселок Палана» осуществляет теплоснабжающая (теплосетевая) организация МУП «Горсети», которая отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и культурно-бытовых зданий.  Теплотрасса построена в 1985 году.

Всего в городском округе имеются 2 котельные, суммарной мощностью 37,32 Гкал/час

Исходя из частоты возникновения аварий на объектах ЖКХ, следует, что в городского округа «поселок Палана» сохраняется незначительная вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и системах центрального отопления.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения пгт. Палана являются артезианские воды Паланского бассейна, входящего в состав Западно-Камчатского артезианского бассейна. Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории поселка является Администрация пгт Палана, согласно Лицензиям на право пользования недрами. Система централизованного водоснабжения развита не в достаточной степени. Действующей станции водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселка нет.  «Центральный водозабор» был введён в эксплуатацию в 1977 году, расположен в северной части населенного пункта

2.18.7 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На территории городского округа расположена Паланская пожарно-спасательная часть ФГКУ "Отряд ФПС по Камчатскому краю" на 3 автомобиля. Также на базе Паланской пожарно-спасательной части организована добровольная пожарная охрана на основании Федерального закона от 6 мая 2011 № 100 «О добровольной пожарной охране». Здание пожарного депо и земельный участок соответствует требованиям СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

Предлагается ряд противопожарных мероприятий на территории городского округа «поселок Палана»:

– установка на каждом предприятии (учреждении, организации) соответствующего противопожарного режима;

– разработка и утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности и соответствующих инструкций для всех взрыв-пожароопасных и пожароопасных помещений, организация изучения этих инструкций работниками;

– разработка планов (схем) эвакуации людей в случае пожара;

– контроль состояния емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

– восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, водозаборов), в зимнее время расчистка дорог и подъездов к источникам водоснабжения;

– установка пожарных гидрантов на планируемой водопроводной сети через 150 м;

– организация защищённых резервуаров для пожаротушения.

При выполнении проектов планировок на части территорий, а также при организации нового строительства необходимо выдерживать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, установленные в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», глава 16 «Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями». Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения возводимых зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

– эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

– возможность проведения мероприятий по спасению людей;

– возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

– возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

– нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

2.18.8 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Использование и приспособление в период мобилизации и в военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства организовать в соответствии с п. 4 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий по предотвращению ЧС на автотранспорте

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

–	улучшение качества зимнего содержания дорог;

–	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

–	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

–	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Оценка рисков биолого-социального характера, перечень мероприятий по их предотвращению.

Для проектируемой территории характерны социально-обусловленные болезни, инфекционные заболевания, управляемые средствами специфической профилактики, природно-очаговые и зооантропонозные болезни, паразитарные болезни. В качестве профилактических мер рекомендуются вакцинация новорожденных, профилактические осмотры, увеличение охвата населения освидетельствованием на указанные заболевания, в особенности входящего в группу риска, оказание своевременной медицинской помощи, оперативное проведение комплекса противоэпидемических мероприятий с целью ранней этиологической расшифровки, выявления источника инфекции и путей распространения, организация комплекса мероприятий, направленных на устранение нарушений санитарно-противоэпидемического режима, а также информирование населения.

Перечень мероприятий по предотвращению ЧС на объектах коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение. Для гарантийного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений предлагается предусмотреть резервуары питьевой воды с запасом не менее 3-х суток по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары предполагается разместить на территории водопроводных сооружений и оборудовать герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Теплоснабжение. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния объектов теплоснабжения.

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

Электроснабжение объекта 2 категории по ГО обеспечивается от двух не зависимых источников, по линиям, не отключаемым при обесточивании других потребителей.

Схема электрических сетей энергосистем предусматривает возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Перечень мероприятий по предотвращению ЧС техногенного характера

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера предлагается ряд мероприятий:

– размещение новых опасных объектов и жилых домов на безопасном удалении;

– применение надежного, безопасного оборудования;

– внедрение автоматизированных систем контроля безопасности производства;

– своевременное обслуживание оборудования;

– своевременная смена устаревшего оборудования;

– совершенствование пожарной защиты и систем пожарной безопасности на опасных объектах;

– соблюдение правил эксплуатации оборудования, правил транспортировки опасных веществ.

Террористические акты

На территории городского округа не исключается организация и проведение террористических актов. Террористические акты могут носить как политический, социальный, экономический, природный, техногенный, так и биолого-социальный характер. К основным видам террористических актов можно отнести: захват заложников; вывод из строя энергетических установок, объектов инженерной инфраструктуры; совершение террористических актов в жилых комплексах и местах массового скопления населения; совершение террористических актов, связанных с массовым отравлением больших групп населения или домашнего скота; совершение террористических актов на железной дороге. Во избежание осуществления на потенциально опасных объектах террористических актов, необходимо обеспечить охрану объектов, и ограничить доступ посторонних на территорию предприятий.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица №32

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
|  | Всего в границах городского округа: | га | 465781 | 465781 |
| 1.1 | Зона складирования и захоронения от-ходов | га | – | 31,3507 |
| 1.2 | Производственная зона |  | – | 25,2000 |
| 1.3 | Зона сельскохозяйственного использования |  | – | 793,3135 |
| 1.4 | Иные зоны | га | 461881,3045 | 461033,8651 |
|  | Всего в границах населенного пункта: | га | 3899,6955 | 3819,1509 |
| 1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 25,8344 | 31,3670 |
| 1.4 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 7,4775 | 7,4775 |
| 1.5 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 7,0531 | 7,0531 |
| 1.6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 23,9994 | 25,8451 |
| 1.7 | Производственная зона | га | 58,8702 | 58,8702 |
| 1.8 | Коммунально-складская зона | га | 12,8742 | 12,8742 |
| 1.9 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 10,0553 | 10,0553 |
| 1.10 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 64,5996 | 68,0063 |
| 1.11 | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры | га | 173,3608 | 173,3608 |
| 1.12 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 605,9496 | 602,227 |
| 1.13 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 162,0528 | 162,0528 |
| 1.14 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 51,8522 | 63,5207 |
| 1.15 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 18,1260 | 18,1260 |
| 1.16 | Зона кладбищ | га | 2,3634 | 2,3634 |
| 1.17 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 2,1553 | – |
| 1.18 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | – | 2,0148 |
| 1.19 | Зона режимных территорий | га | 15,0879 | 15,0879 |
| 1.20 | Иные зоны | га | 2657,9838 | 2558,8488 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел | 2920 | 2920 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел/га | 72,34 | 52,60 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 19 | 24 |
| 3.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 373400 | 470640 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта |
| 4.1 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 17200 | 17200 |
| 4.2 | Спортивные залы | объектов | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | объектов | 1 | 1 |
| 4.4 | Бассейн общего пользования | объектов | 1 | 1 |
| 4.5 | Детско-юношеская спортивная школа | объектов | 1 | 1 |
|  | Объекты образования |
| 4.6 | Дошкольные образовательные организации | мест | 374 | 374 |
| 4.7 | Общеобразовательные организации | мест | 780 | 780 |
| 4.8 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | – | 42 |
|  | Объекты здравоохранения |
| 4.9 | Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания | коек | 75 | 75 |
| 4.10 | Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения | коек | 60 | 60 |
| 4.11 | Полустационарные учреждения, в том числе дневные стационары | коек | 60 | 60 |
| 4.12 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 150 | 150 |
| 4.13 | Станция (подстанция) скорой помощи | объектов | 1 | 1 |
| 4.14 | Аптека | объектов | 1 | 1 |
| 4.15 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 | – | 10,5 |
|  | Объекты культуры и искусства |
| 4.16 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 1 | 1 |
| 4.17 | Культурно-досуговые учреждения клубного типа | объектов | 1 | 1 |
| 4.18 | Общедоступная универсальная библиотека | объектов | 1 | 1 |
| 4.19 | Детская библиотека | объектов | 1 | 1 |
| 4.20 | Юношеская библиотека | объектов | 1 | 1 |
| 4.21 | Музеи | объектов | 1 | 2 |
| 4.22 | Выставочные залы, галереи | объектов | 1 | 1 |
| 4.23 | Кинотеатры | объектов | 1 | 1 |
| 4.24 | Танцевальные залы | мест | 1 | 1 |
| 4.25 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | мест | 1 | 1 |
|  | Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| 4.26 | Отделение почтовой связи | объектов | 1 | 1 |
| 4.27 | Объекты общественного питания | мест | 414 | 414 |
| 4.28 | Торговые объекты | м2 | 1080 | 1080 |
| 4.29 | Магазин кулинарии | м2 | 18 | 18 |
| 4.30 | Рыночные комплексы | м2 | 70,1 | 70,1 |
| 4.31 | Объекты бытового обслуживания | рабочих мест | – | 26 |
| 4.32 | Прачечные | объектов | 1 | 1 |
| 4.33 | Химчистки | объектов | – | 1 |
| 4.34 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 30 | 30 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 22,0 | 22,0 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения | км | 22,0 | 22,0 |
| 5.3 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе | км | 13,334 | 19,427 |
| 5.4 | поселковые дороги | км | 3,435 | 3,435 |
| 5.5 | главные улицы | км | 2,175 | 2,175 |
| 5.6 | основные улицы в жилой застройки | км | 5,536 | 9,629 |
| 5.7 | второстепенные улицы в жилой застройке | км | 2,193 | 4,193 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Водоснабжение |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/в сутки | – | 1760,4 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/в сутки | 150 | 1835 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 11,2 | 7,73 |
| 6.2 | Водоотведение |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/в сутки | – | 1490,4 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | 1100 | 1500 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 5,83 | 8,6 |
| 6.3 | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./в год | 2,42 | 3,5 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | 21,1 | 22,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | – | 56906 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 34,5 | 6,0 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 4,2 | 7,7 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |
| 7.1 | Кладбище (в границах населённого пункта) | Объект/га | 1/2,3634 | 1/2,3634 |
| 7.2 | Объекты складирования, накопления отходов | Объект/га | 1/2,1553 | 2/31,3507 |

Приложение 1

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ

Квартал 41-, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50 Паланского участкового лесничества

Корякского лесничества Камчатского края,

масштаб 1: 50 000

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПЛАНА ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ

Квартал 147, 148, 149 Паланского участкового лесничества

Корякского лесничества Камчатского края,

масштаб 1: 200 000

Приложение 2

Перечень спорных земельных участков, расположенных в границах Паланского участкового лесничества Корякского лесничества Камчатского края

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка | Адрес земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 82:01:000019:398 | 9971.00 | Российская Федерация, Камчатский край, Тигильский муниципальный район, городской округ поселок Палана |
| 82:01:000005:128 | 419.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, р-н Выделенной сопки |
| 82:01:000005:129 | 286.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:13 | 558.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, устье реки Палана |
| 82:01:000005:134 | 220.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:135 | 329.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:14 | 265.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, устье реки Палана |
| 82:01:000005:148 | 383.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:15 | 183.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, устье реки Палана |
| 82:01:000005:151 | 178.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:154 | 199.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:158 | 218.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:16 | 268.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, устье реки Палана |
| 82:01:000005:163 | 316.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:164 | 214.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:165 | 416.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:166 | 402.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:170 | 245.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:171 | 416.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:172 | 346.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:179 | 163.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:181 | 1132.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:183 | 5721.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:319 | 26387.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:32 | 19288.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:323 | 9926.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000002:181 | 19617.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000002:194 | 852.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000002:3 | 6785.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, ул. Комсомольская, д. 14 |
| 82:01:000003:15 | 2072726.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:106 | 262.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:117 | 147.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:118 | 377.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:119 | 197.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:120 | 560.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:127 | 182.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:185 | 3978.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:190 | 235.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:191 | 217.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:192 | 349.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Усть- Паланы |
| 82:01:000005:193 | 350.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Усть- Паланы |
| 82:01:000005:194 | 384.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Усть - Паланы |
| 82:01:000005:197 | 2187.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:198 | 23907.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:202 | 300.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:57 | 676.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Усть-Палана |
| 82:01:000005:58 | 468.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Усть-Палана |
| 82:01:000005:59 | 381.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Усть-Палана |
| 82:01:000005:67 | 482.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:69 | 530.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:72 | 5089.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе угольного склада |
| 82:01:000005:80 | 583.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, район Усть-Палана |
| 82:01:000005:81 | 968.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Погранзаставы |
| 82:01:000005:83 | 288.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:84 | 568.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Летней дойки |
| 82:01:000005:85 | 4708.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе летней дойки |
| 82:01:000005:45 | 256.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, район свалки |
| 82:01:000005:87 | 430.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе летней дойки |
| 82:01:000005:94 | 535.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Погранзаставы |
| 82:01:000005:95 | 124.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе свалки |
| 82:01:000005:47 | 460.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, район свалки |
| 82:01:000005:49 | 212.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Усть-Палана |
| 82:01:000003:147 | 204810.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, Урочище Поповское |
| 82:01:000005:139 | 148829.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:17 | 182.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, устье реки Палана |
| 82:01:000005:178 | 349.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:180 | 177.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:20 | 8733.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:50 | 5254.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:167 | 646.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:174 | 509.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:195 | 162.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Усть- Паланы |
| 82:01:000005:21 | 440.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, устье реки Палана |
| 82:01:000005:363 | 72.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана |
| 82:01:000005:144 | 250.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:161 | 216.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000005:91 | 438.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Погранзаставы |
| 82:01:000005:99 | 150.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе свалки |
| 82:01:000005:327 | 130207.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана |
| 82:01:000005:33 | 121844.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:321 | 2393.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:184 | 382857.00 | установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Выделенная сопка. Участок находится примерно в 400 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000005:329 | 8704.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана |
| 82:01:000005:330 | 135369.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана |
| 82:01:000001:534 | 0.07 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Комсомольская, дом 1 |
| 82:01:000001:54 | 153.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:546 | 42.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 6 |
| 82:01:000001:55 | 90.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:56 | 50.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:37 | 470.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:38 | 378.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:42 | 622.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ручей Безымянный |
| 82:01:000001:25 | 536.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:259 | 212.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Водозабора |
| 82:01:000001:261 | 143.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Водозабора |
| 82:01:000001:263 | 103.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе Водозабора |
| 82:01:000001:267 | 41500.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, ул Обухова |
| 82:01:000001:27 | 685.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000001:271 | 503.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1 |
| 82:01:000001:280 | 449.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, ул. Ленина, д. 13 |
| 82:01:000001:282 | 153.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 5 |
| 82:01:000001:286 | 18.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, пер. Пролетарский, дом 8 |
| 82:01:000001:30 | 294.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:307 | 198.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1 |
| 82:01:000001:313 | 53.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 19 |
| 82:01:000001:18 | 606.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, 1/а |
| 82:01:000001:185 | 1665.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000001:1897 | 29326.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана |
| 82:01:000001:195 | 162.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000001:197 | 134.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, район Выделенная сопка |
| 82:01:000001:198 | 238.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, район Выделенная сопка |
| 82:01:000001:199 | 104.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000001:2 | 238.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1/А |
| 82:01:000001:20 | 922.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:202 | 285.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000001:49 | 115.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:40 | 117.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:5 | 132.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1/А |
| 82:01:000001:1 | 3125.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, д. 1а |
| 82:01:000001:10 | 220.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1/А |
| 82:01:000001:100 | 1817.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 6 |
| 82:01:000001:107 | 372.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. 50 лет камчатского комсомола, дом 19 |
| 82:01:000001:108 | 730.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. 50 лет камчатского комсомола, дом 21 |
| 82:01:000001:109 | 1099.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. 50 лет камчатского комсомола, дом 21 |
| 82:01:000001:113 | 2882.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. 50 лет камчатского комсомола, дом 15 |
| 82:01:000001:119 | 6471.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Обухова, дом 4 |
| 82:01:000001:12 | 139.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1/А |
| 82:01:000001:121 | 182.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Обухова, дом 2 в |
| 82:01:000001:442 | 0.07 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Комсомольская, дом 1 |
| 82:01:000001:45 | 96.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ручей Безымянный |
| 82:01:000001:2293 | 1398.00 | Российская Федерация, Камчатский край, городской округ поселок Палана, пгт Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, земельный участок №29 |
| 82:01:000001:23 | 666.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, район ручья Безымянный |
| 82:01:000001:47 | 119.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:14 | 473.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1/А |
| 82:01:000001:145 | 10849.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова |
| 82:01:000001:147 | 247.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Гиля, дом 7 |
| 82:01:000001:149 | 54.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Ленина, дом 17 |
| 82:01:000001:15 | 882.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова |
| 82:01:000001:157 | 8522.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, район водоканала |
| 82:01:000001:1731 | 206.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана |
| 82:01:000001:565 | 601.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, д. 5 |
| 82:01:000001:567 | 1189.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, ул. Ленина, д. 3 |
| 82:01:000001:568 | 1200.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, ул. Ленина, д. 3 |
| 82:01:000001:571 | 678.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, ул. Ленина |
| 82:01:000001:58 | 217.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в р-не р. Безымянный |
| 82:01:000001:582 | 1200.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000001:59 | 112.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, ручей Безымянный |
| 82:01:000001:6 | 397.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1/А |
| 82:01:000001:61 | 227.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:62 | 280.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:65 | 239.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:66 | 431.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ручей Безымянный |
| 82:01:000001:70 | 146.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:72 | 411.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:73 | 464.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:75 | 157.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:77 | 244.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:8 | 143.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:81 | 242.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:82 | 311.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:85 | 164.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:88 | 326.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ручей Безымянный |
| 82:01:000001:90 | 300.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:93 | 2334.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Обухова, дом 8 |
| 82:01:000001:96 | 82.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Обухова, дом 6 |
| 82:01:000001:50 | 170.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:52 | 561.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:314 | 14.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 19 |
| 82:01:000001:316 | 45.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 5 |
| 82:01:000001:32 | 206.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000001:322 | 108.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, ул. Ленина, д. 5 |
| 82:01:000001:327 | 1000.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ОУЭС |
| 82:01:000001:330 | 454.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана,теплично-огородная территория |
| 82:01:000001:203 | 240.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000001:2030 | 9891.00 | Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана |
| 82:01:000001:205 | 226.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000001:334 | 9.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, пер. Пролетарский, дом 8 |
| 82:01:000001:338 | 576.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000001:34 | 276.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:35 | 443.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:39 | 549.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:33 | 396.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:24 | 678.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:26 | 724.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:266 | 5343.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1А |
| 82:01:000001:51 | 298.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:41 | 630.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ручей Безымянный |
| 82:01:000001:46 | 82.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:78 | 282.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:80 | 137.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:83 | 90.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:9 | 137.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1а |
| 82:01:000001:92 | 1539.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Обухова, дом 6 |
| 82:01:000001:969 | 1657.00 | край Камчатский, район Тигильский, пгт.Палана, ул.Обухова |
| 82:01:000001:19 | 471.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, 1/а |
| 82:01:000001:200 | 170.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, район Выделенная сопка |
| 82:01:000001:201 | 302.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе сопки Выделенная |
| 82:01:000001:48 | 115.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:569 | 969.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, пер. Пролетарский |
| 82:01:000001:57 | 1300.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, ул Чубарова, д 9 |
| 82:01:000001:60 | 396.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ручей Безымянный |
| 82:01:000001:277 | 280.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1 |
| 82:01:000001:28 | 635.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:293 | 72.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. 50 лет камчатского комсомола |
| 82:01:000001:3 | 114.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, Ручей Безымянный |
| 82:01:000001:340 | 156.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Обухова, дом 2 В |
| 82:01:000001:36 | 239.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:21 | 589.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:2103 | 1055.00 | Российская Федерация, Камчатский край, городской округ поселок Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, земельный участок № 16 |
| 82:01:000001:11 | 191.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1/А |
| 82:01:000001:115 | 204.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. 50 лет камчатского комсомола, дом 21 |
| 82:01:000001:116 | 395.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. 50 лет камчатского комсомола, дом 21 |
| 82:01:000001:118 | 166.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Обухова, дом 2б |
| 82:01:000001:63 | 145.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:67 | 204.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:69 | 371.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:7 | 160.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:71 | 297.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:76 | 72.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:31 | 368.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:13 | 308.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1/А |
| 82:01:000001:150 | 54.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, пер. Пролетарский, дом 13 |
| 82:01:000001:16 | 474.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:53 | 97.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:557 | 421.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 5 |
| 82:01:000001:2106 | 3757.00 | Российская Федерация, Камчатский край, р-н Тигильский,городской округ поселок Палана, пгт Палана, ул имени Г.И.Чубарова |
| 82:01:000001:22 | 1192.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:2292 | 1112.00 | Российская Федерация, Камчатский край, городской округ поселок Палана, пгт. Палана, ул. Обухова, земельный участок № 28 |
| 82:01:000001:2294 | 1700.00 | Российская Федерация, Камчатский край, городской округ поселок Палана, пгт Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, земельный участок №30 |
| 82:01:000001:2296 | 567.00 | Российская Федерация, Камчатский край, Тигильский р-н, пгт Палана, ул имени Г.И.Чубарова, земельный участок №32 |
| 82:01:000001:17 | 112.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:531 | 0.07 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Комсомольская, дом 1 |
| 82:01:000001:255 | 3124.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000001:1748 | 1300.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, ул Обухова |
| 82:01:000001:2295 | 1700.00 | Российская Федерация, Камчатский край, городской округ поселок Палана, пгт Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, земельный участок №31 |
| 82:01:000001:29 | 363.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:2072(50) | 204.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана, ул. Гиля, уч. 8 |
| 82:01:000001:2282 | 1700.00 | Камчатский край, городской округ поселок Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, земельный участок № 20 |
| 82:01:000001:4 | 114.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана |
| 82:01:000001:2107 | 14016.00 | Российская Федерация, Камчатский край, р-н Тигильский,городской округ поселок Палана, пгт Палана, ул имени Г.И.Чубарова |
| 82:01:000001:279 | 1025.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1 |
| 82:01:000001:64 | 379.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:68 | 217.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ручей Безымянный |
| 82:01:000001:74 | 611.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:79 | 186.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, в районе ручья Безымянный |
| 82:01:000001:94 | 32625.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 12 |
| 82:01:000001:95 | 994.00 | Камчатский край, р-н. Тигильский, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 6 |
| 82:01:000001:98 | 4311.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 6 |
| 82:01:000001:1898 | 10347.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана |
| 82:01:000001:968 | 82737.00 | Камчатский край, р-н Тигильский, пгт Палана |
| 82:01:000001:289 | 39673.00 | край Камчатский, р-н Тигильский, пгт. Палана, ул. Чубарова, дом 1/А |